МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ

“ДІПРОМІСТО”

Арх.№ 90199

М. Б О Я Р К А

К И Ї В С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

| Замовник: Виконком Боярської міської ради | Договір №. 739-01-2008 від 11.11.2008 |
| --- | --- |

Директор,

доктор архітектури                                               Білоконь Ю. М.

Начальник АПУ                                                    Токар В. О.

Начальник АПМ -3,

головний архітектор проекту                               Ісаков В. А.

Київ-2009р.

Склад проекту

| № п/п | Найменування матеріалів | Масштаб | Інвен- тарний № (ДСК) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Графічні матеріали |
| 1. | Схема розташування міста в системі розселення | б/м | Без грифу 023972 |
| 2. | Опорний план | 1:5 000 | 023973 |
| 3. | Основне креслення | 1:5 000 | 023974 |
| 4. | Схема планувальних обмежень | 1:5 000 | 025975 |
| 5. | Схема дощової каналізації та інженерної підготовки території | 1:10000 | 023976 |
| 6. | Схема водопостачання та водовідведення | 1:10000 | 023977 |
| 7. | Схема електропостачання | 1:10000 | 023978 |
| 8. | Схема тепло- та газопостачання | 1:10000 | 023979 |
| II. Текстові матеріали |
| 1. | Пояснювальна записка |  | Арх.№ 90199 |

Примітка : Розділ «Цивільний захист населення»  буде виконаний окремим розділом згідно завдання на проектування по окремому договору.

Зміст

1. Вступ	5

2. Історична довідка.	7

3. Природні умови, інженерно- будівельна  оцінка території	8

3.1. Природні умови	8

3.2. Інженерно-будівельна оцінка території.	12

4. Місце м. Боярки в системі розселення	13

5. Характеристика сучасного стану міста.	14

5.1.Населення, демографічна ситуація,	14

5.2.Трудові ресурси,  зайнятість населення	16

5.3. Житловий  фонд	18

5.4. Господарський комплекс	19

5.5. Планувальна організація території	23

5.6. Інженерне обладнання території	23

5.7.Озеленені території загального користування	24

5.8. Існуючий розподіл території.	24

6. Аналіз реалізації діючого генерального плану міста	25

6.1. Господарський комплекс.	25

6.2. Населення.	26

6.3. Житловий фонд.	26

6.4. Територіальний розвиток.	27

6.5. Озеленені території загального користування	27

6.6. Транспорт	27

6.7. Інженерне обладнання території	28

7.  Особливості розвитку міста	29

8. Прогноз демографічного розвитку міста.	29

9  Архітектурно-планувальна організація території	36

9.1. Перспективні межі міста.	36

9.2. Функціональне зонування території	36

9.3. Планувальна структура	37

10. Розміщення та обсяги житлового будівництва.	38

11. Житловий фонд.	44

12. Перспективна чисельність населення. Розселення населення.	47

13. Перспективи розвитку господарського комплексу	48

14. Трудові ресурси. Зайнятість трудових ресурсів.	50

14.1 Прогноз чисельності трудових ресурсів міста	50

14.2  Прогноз зайнятості трудових ресурсів міста	52

15. Установи та підприємства обслуговування.	54

16. Озеленені території загального користування	62

17. Транспорт	63

17.І. Існуючий стан	63

17.2. Проектні пропозиції	64

18. Інженерне обладнання території	70

18.1 Водопостачання	70

18.2. Водовідведення	74

18.3.  Санітарне очищення	77

18.4. Теплопостачання.	79

18.5. Газопостачання.	83

18.6. Електропостачання	87

18.7.  Мережі зв’язку	91

19.Інженерна підготовка  та захист території.	94

19.1. Гідротехнічні заходи.	94

19.2. Вертикальне  планування та дощова каналізація	102

20 Еколого-містобудівне обґрунтування (Стан навколишнього середовища).	103

21. Протипожежні заходи	115

22. Перспективний розподіл території міста	116

23. Техніко-економічні показники	120

24. Документи	125

25. Додатки	126

# 1. Вступ

Генеральний плану м. Боярки виконаний  авторським колективом інституту “Діпромісто” на замовлення виконкому Боярської міської ради.

Необхідність коригування генерального плану м. Боярки  виникла в зв’язку з тим, що термін дії генерального плану, розробленого інститутом „Діпромісто” в 1969 році,  закінчився. В 1992 році інститутом «Діпромісто» був розроблений генеральний план м. Боярки, по якому було розпочато процедуру погодження у відповідних інстанціях. Однак, в зв’язку з тим, що цей період співпав зі зміною адміністративно-територіального устрою держави та пов’язаними з цим змінами  законодавчої бази щодо містобудування та введення приватної власності на землю, генеральний план 1992 року втратив свою актуальність.

При розробці генерального плану використані такі матеріали:

- Генеральний план м. Боярки, “Діпромісто,”1969р та 1992 року;

- ПРП Києво-Святошинського адміністративного району;

- Проектні матеріали по забудові окремих ділянок в місті та на прилеглих територіях;

- «Стратегічний план розвитку м. Боярка»;

- Вихідні матеріали служб та організацій району та області.

Проект виконано  відповідно до  Законів України “Про планування і забудову територій”, “Про основи містобудування”, нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Генеральний план виконано у відповідності до вимог Державних будівельних норм України ДБН Б. 1-3-97 „Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів”, Київ. 1988 р. та ДБН 360-92** „Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень”, Київ 2002 р.

Термін дії  генерального плану – 20 років (розрахунковий період генплану –

2030 р.).

В генеральному плані  визначаються :

- пріоритетні напрямки розвитку міста, його перспективна планувальна структура та функціональне зонування;

- перспективна чисельність населення, об’єми та структура нового  житлового будівництва;

- території для розвитку житлового будівництва, розвитку промисловості та комунально-складських об’єктів;

- аналізується  загальний стан довкілля, фактори, що його формують, надаються містобудівні пропозиції щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану;

- визначаються території, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші);

-  обґрунтовується доцільність зміни межі міста;

- надаються пропозиції щодо вдосконалення транспортної та інженерної інфраструктури міста і т. ін.

Робота виконана авторським колективом  архітектурно-планувальної майстерні    № 3 (начальник Ісаков В.А.) за участю інженерно-планувального відділу (начальник к.т.н. Шаповалов Е.В.), відділу ГІС - технологій (начальник  к.е.н. Палеха Ю.М.).

Авторський колектив

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Головний архітектор проекту | Ісаков В.А. |
| Архітектор III категорії | Бучок. В.С. |
| Техніко-економічна частина |
| Начальник групи | Нестеренко Г.Я. |
| Транспортне забезпечення |
| Головний спеціаліст | Скоробогатов Б.В. |
| Інженер III категорії | Шаповалов О.О. |
| Природно-ресурсний потенціал, охорона навколишнього середовища |
| Головний спеціаліст | Муха В.г. |
| Провідний інженер | Сугак Н.В. |
| Водопостачання, каналізація, санітарне очищення |
| Начальник групи | Ліговська В.О. |
| Інженер I категорії | Гончаров Д.Є. |
| Електропостачання |
| Інженер II категорії | Малюк Г.М. |
| Теплопостачання, газопостачання |
| Начальник групи | Прокопенко Л.І. |
| Інженер II категорії | Срібний О.В. |
| Гідротехнічні заходи |
| Начальник групи | Геращенко О.М. |
| Інженер II категорії | Святненко Л.В. |
| Вертикальне планування території |
| Головний спеціаліст | Безкоровайна Л.Г. |
| Інженер II категорії | Душина Н.А. |

# 2. Історична довідка.

Територія, на якій знаходиться м. Боярка, була заселена дуже давно. Про це свідчить  виявлені поблизу міста поселення перед скіфських часів ( VIII-VII ст.. до н. е.), кургани та поселення епохи бронзи (II тисячоліття до н.е.), посуд зарубинецької культури ( II ст до н.е.) Збереглися також залишки невеликого слов’янського городища часів Київської Русі.

Пізніше на цьому місці  появилась  корінна частина м. Боярки –   с. Городище – Будаївка., перша згадка про яке в історичних документах належить до початку XVI ст.  Поселення виконувало роль форпосту в системі валів між Дніпром та Ірпенем, захищаючи Київ від кочівників з півдня. Згадувана смуга укріплених валів, так звана Вітянсько-Бобрицька лінія укріплень Змійових валів, складала один оборонний рубіж з річкою Притваркою. В XVI- на початку XVII століть цією місцевістю володіли відомі шляхетські роди – такі як Раї, Позняки, князі Острозькі, Корецькі, а в XVII  - XVIII століттях – Києво-Печерська лавра.

В цей час ця територія перебувала під владою Литви, а  після Люблінської унії 1569 року її захопила шляхетська Польща. У 1648 році  Будаївку було визволено від польсько-шляхетського панування, і з 1649 року її включено до Білгородської сотні Київського полку. За Андрусівським перемир’ям 1667 року  село остаточно відійшло до Росії.

У зв’язку з  будівництвом у 60-х роках XIX ст.. залізниці Київ-Фастів , що проходила повз  Будаївку, тут виникла залізнична станція, яка дістала назву від сусіднього  села Боярка ( тепер Тарасівка). Біля  станції Боярка почало зростати  дачне селище. З 80-х років ця місцевість  стала відомою як лікувально-кліматичний курорт для хворих на легені.. В 1899 році тут відкрився санаторій для дорослих, хворих на туберкульоз, а в 1904 році – для дітей.

У 1938 році Боярка-Будаївка була віднесена до категорії селищ міського типу і стала називатись Бояркою. На місці колишніх дач київських багатіїв виросли санаторії, будинки відпочинку, піонерські табори. Селище електрифікували. За переписом 1939 року його населення становило понад 8,6 тис. жителів.

З 1940 року в Боярці  діє районна лікарня, де працювало  на той час 50 медичних працівників. В селищі були середня школа, в якій напередодні війни навчалося понад 700 дітей, неповна середня залізнична школа та вечірня школа для дорослих. Продовжував працювати технікум бджільництва, виробничою базою якого став спеціально створений радгосп.

З 1 серпня 1941 року по 5 листопада 1943 року Боярка була окупована гітлерівськими військами.

У післявоєнний час Боярка розвивалась швидкими темпами.

Із введенням у дію газопроводу Дашава-Київ  у 1948 році створено Боярське управління газопроводу, а в 1954 році побудована потужна газокомпресорна станція. Для робітників газового комплексу були побудовані двоповерхові багатоквартирні будинки в районі вул.. Маяковського. Почала розбудовуватись нова частина Боярки.

В кінці 40-х і на початку 50-х років в новій частині міста надавались ділянки під забудову для демобілізованих військовослужбовців з усього Радянського Союзу.

З 1952 року діє  електротягова підстанція, що обслуговує залізницю.

У 1953 році Боярський технікум бджільництва та овочівництва був реорганізований у технікум плодоовочівництва, який у 1961 році перетворився на  Український республіканський сільськогосподарський технікум.

У 1956 році Боярка стала містом  районного підпорядкування На її промислових підприємствах працювало біля 10,0 тис. чоловік. Найбільшим промисловим підприємством була швейна фабрика дитячого одягу, побудована у 1963 році.

У 1966 році була відкрита лісодослідна станція Української сільськогосподарської академії, дослідне господарство якої займало площу понад 17 тис.  гектарів.

В 1969 році був побудований завод «Іскра», який дав подальший поштовх розвитку міста. Для робітників заводу будували  гуртожитки, багатоповерхові будинки. Почала формуватись головна магістраль міста –вул. Білогородська,  в районі якої будували житло організації газового комплексу, що знаходилися поза межами міста. В результаті цього місто в 70-80-х роках значно зросло. У 1956 році селище було віднесене до міст обласного підпорядкування.

Боярка перетворилася на місто-курорт. В трьох санаторіях загальною ємністю 550 місць лікувалися діти  з різними формами туберкульозу. Діяв також туберкульозний санаторій для дорослих.

В місті розгорталося житлове будівництво. Тільки протягом 1968-1969 років тут здано в експлуатацію 18 тис м2 житлової площі. Споруджені нові житлові масиви – Новотарасівка та Новобоярка, які забудовані багатоповерховими будинками. В цей період у Боярці діяла районна лікарня на 180 ліжок, обладнана новітньою  медичною апаратурою, районна поліклініка, протитуберкульозний диспансер, обласна дитяча лікарня, обласна та районна санепідстанції,  станція швидкої допомоги. В медичних закладах міста працювало близько 650 медичних працівників.

В той час в місті діяла розширена мережа  навчальних закладів - 4 середні школи, спецшкола-інтернат, вечірня школа робітничої молоді та 4 восьмирічні школи при дитячих санаторіях. В місті діяла залізнична технічна школа, яка випускала фахівців майже 30 спеціальностей.

Мережа дошкільних закладів нараховувала 4 дитячі комбінати та 8 дитсадків, в 1960 році відкрився дитячий будинок для малят.

Сьогодні м. Боярка - місто районного підпорядкування з населенням  34,6 тис. осіб. 	На  території міста розміщені окремі підприємства охорони здоров’я районного та обласного значення ( районна лікарня, стоматполіклініка, райсанепідемстанція , станція швидкої допомоги, обласна дитяча лікарня, обласний будинок дитини) та навчальні заклади.

# 3. Природні умови, інженерно- будівельна

# оцінка території

## 3.1. Природні умови

Місцеположення, рельєф, гідрологія.

Місто розташоване у центральній частині Київської області, на межі зони  змішаних лісів і лісостепу, яка умовно проходить по залізниці сполученням Київ-Фастів. Західна частина міста відноситься до Києво-Бородянського фізико-географічного району Київського Полісся, а східна – до Обухівсько-Васильківського району лісостепової області Київського плато.

Рельєф території рівнинний, слабохвилястий. Найбільш високі абсолютні відмітки поверхні відмічаються у північно-західній і південній частині міста – 180,0-185,0м.  Більш низькі спостерігаються у північно-східній і південно-західній частинах, близько 165,0м.

Поверхневі води представлені невеликим струмком з притоками, що пересікає південну частину міста, місцева назва – р. Притварка. В межах міста струмки зарегульовані каскадом ставків і під час весняних паводків не затоплюють прилеглі території.

Клімат.

Клімат проектованої території атлантико-континентальний з нестійкою зимою, похмурою, з частими відлигами і туманами, теплим літом.

Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування і прийняття планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень по метеостанції МС Київ, обсерваторія (183 мБС).

Температура повітря:

- середньорічна + 7,2 ºС,

- абсолютний мінімум – 32 ºС,

- абсолютний максимум + 39 ºС.

Розрахункова температура:

- самої холодної п’ятиденки – 21 ºС,

- зимова вентиляційна – 9,6 ºС.

Опалювальний період:

-  середня температура – 1,1 ºС,

-  період 187 діб.

Глибина промерзання ґрунту (по МС Фастов):

-  середня 85 см,

-  максимальна 151 см.

Тривалість безморозного періоду:

-  середня 179 днів,

Середньорічна відносна вологість повітря 76%.

Атмосферні опади:

-  середньорічна кількість 610 мм: в т. ч. теплий і холодний період 403 мм і 207 мм,

-  середньодобовий максимум 41 мм,

-  спостережний максимум 103 мм (20.07.1902р.).

Висота снігового покриву:

- середньодекедна 28 см,

- максимальна 75 см.

Кількість днів з стійким сніговим покривом -102.

Особливі атмосферні явища, середня кількість днів за рік – (прояв):

- тумани 59 днів,

- заметілі 10 днів,

- грози 25 днів,

- град 1,9 днів,

- пилові бурі 1,8 днів.

Повторюваність напрямків вітру і штилів, (%)

Таблиця 3.1.

| Період року | Пн | ПнС | С | ПдС | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС “Київ, обсерваторія” (183 мБС) |
| Теплий період | 15,0 | 12,0 | 10,7 | 10,9 | 7,7 | 9,4 | 16,1 | 18,1 | 12,0 |
| Холодний період | 10,0 | 8,6 | 12,6 | 15,4 | 9,6 | 11,2 | 16,8 | 15,8 | 8,0 |
| Рік | 13,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 17,0 | 11,0 |

Згідно відповідних положень будівельних норм територія міста відноситься до IIВ підрайону , другого будівельно-кліматичного району, для якого орієнтація вікон житлових кімнат односторонніх квартир в межах сектору горизонту від 310( до 50( не допускається, відповідно СНиП ІІ-Л. 1-71.

Необхідно відмітити сприятливість кліматичних умов для планувального освоєння території, а наявність практично кругової рози вітру сприяє комфортності аераційного режиму території.

Геологічна будова.

В геоструктурному відношенні територія що проектується відноситься до правобережної частини Дніпровсько-Донецької западини.

В геологічній будові приймають участь відклади юрської, крейдової, палеогенової, неогенової і четвертинної систем.

Юрські відклади представлені алевролітовими глинами, піщаниками, іноді пісками і вапняками у вигляді прошарків і лінз. Потужність прошарку близько 8,5м.

Відклади крейдової системи представлені кварцево-глауконітовими мілкозернистими пісками сеноманського ярусу. Потужність їх невелика і дуже непостійна. Літологічно верхня частина товщі представлена пісками, що глибше переходять у піщаники.

Палеогенова система представлена трьома свитами: Бучакською, Київською і Харківською. Відклади Бучакської свити представлені пісками з прошарками піщанику і глин, потужністю близько 10-20м. Відклади Київської свити також мають широке розповсюдження і представлені вапняковими фосфоритовими пісками, мергелем, глинами і наглинками. Загальна потужність складає 20-30м. Харківські відклади менш розповсюджені і розвинуті в основному на водороздільних площинах. Представлені вони товщею морських піщано-глинистих утворень, глауконітовими пісками з прошарками алевролітових глин, загальною потужністю 3-14м.

Відклади неогенової системи представлені утвореннями Полтавської свити і горизонтом строкатих глин. Відклади Полтавської свити приурочені до водороздільних площин і представлені товщею пісків і глин потужністю 3-20м. На відкладах Полтавської свити залягає горизонт строкатих глин потужністю 3-10, який займає великі ділянки в межах плато і його схилів.

Четвертинні відклади суцільним чохлом покривають всю територію і відсутні лише на невеликих ділянках схилів річних долин і балок. Представлені вони пісками, глинами, суглинками моренними і лесовидними. Загальна потужність їх складає 5-25м.

Загальна характеристика геологічної будови має істотне значення в плані інженерно-будівельної оцінки. При цьому головним об’єктом характеристики є четвертинні відклади.

Гідрогеологічні умови.

Гідрогеологічні умови визначаються розташуванням в зоні сполучення осадових відкладів Дніпровсько-Донецької западини з кристалічними породами докембрійського кристалічного масиву.

Підземні води приурочені до різних стартиграфічних горизонтів, а практичне значення має водоносний комплекс четвертинних відкладів і водоносний горизонт Бучаксько-канівських і Сеноманських відкладів.

Водоносний горизонт Бучаксько-канівських і сеноманських відкладів має поширене розповсюдження. Водоутримуючі породи – піски різного гранулометричного складу з прошарками піщанику і стягненнями кремнію у нижній частині товщі потужністю від 30,6 до 40,0м.

Глибина залягання від 10,0 до 48,0м. Води напірні, величина напору 8,8-15,0м. Дебіт свердловин 1,0 – 4,4 л/с при понижені 2,6-30,4м. Питомий дебіт 0,1-1,6 л/с. Води гідрокарбонатно-кальцієві з мінералізацією 0,3-0,6 г/л, жорсткість 4,7-6,3 мг екв/л. Горизонт є джерелом централізованого водопостачання м.Боярка.

За даними Геоінформу України станом на 01.01.03р., по результатам детальної розвідки підземних вод для централізованого водопостачання м. Боярки (1970-1972р.р.) виділені ділянки водозаборів: 1 – ділянка діючого водозабору м. Боярки, територія міста і його околиці; 2 – ділянка “Забір’я”, долина р.Бобриці; 3 – ділянка “Жернівка”, долина р.Ірпінь.

Засіданням УТКЗ (протокол № 3420, 1972р.) затверджені експлуатаційні балансові запаси підземних вод для централізованого господарчо-питного водопостачання м. Боярки бучаксько-канівського і сеноманського горизонту по категоріям і в наступній кількості, приведені в таблиці.

Таблиця 3.2.

| № п/п | Ділянки родовищ | Категорії запасів, в тис. м3/добу |
| --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С1 | А+В+С1 |
| 1 | Ділянка “Забір’я” | 3,0 | 11,0 | - | 14,0 |
| 2 | Ділянка “Жернівка” | - | 2,1 | 16,9 | 19,0 |
| 3 | Діючий водозабір | - | 4,2 | - | 4,2 |
|  | Всього | 3,0 | 17,3 | 16,9 | 37,2 |

Існуюче водопостачання.  Централізоване водопостачання м. Боярки забезпечується за рахунок використання підземних вод полтавського і сеноманського водоносних горизонтів. Експлуатується 57 свердловин, що розташовані на 4-х майданчиках. Близько половини свердловин розташовані в с. Забір’я. Деякі промислові підприємства експлуатують власні свердловини. Населення, що не забезпечене централізованим водопостачанням (садибна забудова), та з причин недостатнього напору у системі і періодичності  подачі води, використовує воду з шахтних колодязів.

Гідрологічні умови.

Поверхневі води міста представлені невеликим струмком, що протікає у південній частині міста і має місцеву назву р. Притварка. Річка є правою притокою р. Ірпінь і бере свій початок поблизу південно-східної околиці, біля Боярського сільгосптехнікуму. Найбільшими ставками на р. Притварка є Санаторний, Старобоярський, Київський, Залізничний та два ставки біля вул. Буамана на західній околиці міста. Найбільший за площею дзеркала води є став Залізничний – 2,26га. Так як в межах міста р. Притварка і її притоки зарегульована каскадом ставків, то під час паводків прилеглі території не затоплюються. Але слід відмітити той факт, що створення такої кількості гребель, у тому числі і несанкціонованих, поблизу витоків створює значне негативне навантаження на водоток. Це призводить до порушення гідрологічного режиму річки, підтоплення прилеглих територій.

Проектне рішення розглядає дані водотоки як складову екологічного каркасу міста. Система гідротехнічних заходів передбачає їх розчистку та благоустрій подальшого перспективного локального рекреаційного використання. Організація та ландшафтне упорядкування прибережної захисної смуги (25 метрів) буде сприяти організації водно-зеленої зони міста.

Ґрунтовий покрив.

Територія міста відноситься до правобережного північного лісостепу.

Ґрунтовий покрив території представлений сірими опідзоленими крупнопилувато-легкосуглинистими ґрунтами, що утворилися переважно на лесових породах і дерново-середньопідзолистими супіщаними ґрунтами. Заплавні ділянки представлені сірими опідзоленими оглеєними ґрунтами.

Потужність ґрунтового покриву становить у середньому до 0,5м.

Територія м. Боярка відноситься до 06 природного сільськогосподарського району. Відповідно кадастрової оцінки земель середньозважені вартості 1 га становлять (2004р.):

-  Рілля – 8546,0 грн.

-  Багаторічні насадження – 92918,0 грн.

-  Сіножаті – 4149,0 грн.

-  Пасовища – 2724,0 грн.

Проектне рішення, щодо варіантів територіального розвитку міста враховує  вартості земель сільськогосподарського використання.

Корисні копалини.

В межах впливу м. Боярка корисні копалини будівельного використання відсутні.

## 3.2. Інженерно-будівельна оцінка території.

Згідно карти інженерно-геологічного районування території України м. Боярка розташоване в межах території з незначною складністю інженерно-геологічних умов освоєння.

Відповідно СНиП ІІ-28-73 підземні води по відношенню до бетону не мають агресивності.

В сейсмічному відношенні дана територія відноситься до несейсмічної зони (СНиП ІІ-7-81).

За умов складності інженерно-будівельного освоєння в межах міста виділяються:

- території сприятливі для будівництва. До них відноситься майже вся територія міста. В геоморфологічному відношенні  вона розташована в межах морено-зандрової рівнини з уклонами поверхні 0,5-8% і глибиною залягання ґрунтових вод 4,5-31,0м, непросадні і І типу просадності. Ґрунтами основ фундаментів є лесовидні суглинки, піски і супісі з розрахунковим опором 2,0-2,5 кгс/см2. (СНиП 2.02.01-83);

- території малосприятливі для будівництва. Розташовані локальними ділянками на схилах долини р.Притварки. Вони представляють собою ділянки з ухилами 8-15%. Літологічно вони подібні попереднім. До цього ж типу відносяться території з заляганням ґрунтових вод 3-1м. Таке підтоплення території відмічається в межах впливу р. Притварки та в районі Боярського сільгосптехнікуму. Також це заболочені ділянки  заплави. Розрахунковий опір ґрунтів основ фундаментів цих території складає 1,0-1,5 кгс/см2. При будівельному освоєнні на цих територіях необхідно проведення планувальних заходів, що вимагає додаткових капітальних затрат.

- території несприятливі для будівництва. Це локально розташовані ділянки схилів долин струмків з ухилами більше 15%. Також як і сприятливі території вони складені лесовидними суглинками, пісками і супісями з розрахунковим опором ґрунтів основ фундаментів 2,0-2,5 кгс/см2. До цього ж типу відносяться днища балок, по котрим течуть струмки. Ґрунтові води тут залягають на глибині вище 1м. Складені ці території алювіальними відкладами з розрахунковим опором ґрунтів фундаментів 1,0 кгс/см2. При освоєнні несприятливих території необхідно проведення складних інженерно-технічних заходів.

В проекті генерального плану фактор інженерно-будівельної оцінки визначає варіантну можливість територіального розвитку з вирішенням функціонального зонування та вартості будівельного освоєння території.

# 4. Місце м. Боярки в системі розселення

м. Боярка - місто районного підпорядкування Києво-Святошинського району. Місто розташоване в південно-західному напрямку, на відстані 23 км від існуючої межі м. Києва. Зовнішні транспортні зв’язки міста  здійснюються  автомобільним та  залізничним транспортом.

Зовнішні транспортні зв’язки м. Боярка з м. Києвом і приміською зоною здійснюються залізничним і автомобільним транспортом.

Через місто проходить магістральна електрифікована двоколійна залізнична дорога Київ-Вишневе-Фастів, яка розділяє місто на дві частини, і є складовою частиною одного з головних вантажонапружених транспортних зв’язків країни – Хутір-Михайлівський – Київ  (Дарниця) – Жмеринка – Одеса. Автотранспортний зв’язок м. Боярки із м. Києвом та населеними пунктами приміської зони забезпечується приміськими автобусними маршрутами та легковим індивідуальним

Близькість м. Боярки до м. Києва та зручні транспортні зв’язки з ним  є причиною того, що місто в значній мірі виконує роль спального району Києва. 	З Боярки в м. Київ  мають місце значні трудові потоки.

В той же час Боярка відіграє  роль місцевого центру розселення: в зоні її впливу знаходяться села Тарасівка, Віта-Поштова, Забір’я, Юрівка, Жорнівка, Княжичі.

Місто межує::

- на півночі –  з Петрівською та Білогородською сільрадами;

- на заході , півдні, південному заході – з землями  Боярської міськради ( на захід та південь від існуючої межі міста знаходяться ліси Боярського лісництва ВП НАУ Боярська ЛДС);

- на сході –з  Віта-Поштовою та Тарасівською сільрадами.

За показником кількості населення ( 34,6 тис. осіб)  м. Боярка займає друге місце після м. Вишневого (35,9 тис. осіб) серед  населених пунктів Києво-Святошинського району.

м. Боярка знаходиться в межах територій, де в значній мірі  проявляється вплив столичного чинника на масштаби і характер використання  земель, трудових та інших ресурсів.

На території міста  розміщено ряд  установ загальнодержавного, обласного та   районного значення.

Установи загальнодержавного значення: Боярське лінійне управління магістральних газових мереж, Укргазтехзв’язок, АТ «Укргахенергосервіс», Українська державна лісодослідна станція, Український центр підготовки, перепідготовки і підвищення кадрів лісового господарства, дитячий санаторій «Барвінок», будинок відпочинку УТОС, військовий ліцей ім. Богуна.

Установи обласного значення : обласна туберкульозна лікарня №1, київська обласна дитяча лікарня, київська обласна дерматологічна дитяча лікарня, обласний будинок дитини, спецшкола-інтернат для слабозорих дітей, Боярський коледж екології та природних ресурсів, спеціалізоване автопідпиємство «Київоблгаз», ПМК «Київтрансгаз», склади ГУ МВС України в м. Києві.

Установи районного значення: Києво-Святошинське ВУ ЖКГ, Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київській області, інспекція в справах неповнолітніх, ДАІ Києво-Святошинського району, районна бібліотека для дітей, районна класична гімназія, районний будинок урочистих подій, Боярська районна лікарня, районна санепідемстанція, Києво-Святошинський районний центр науково-технічної творчості учнівської молоді „Шанс”, Києво-Святошинський районний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Структуру економіки  формують такі галузі: промисловість, будівництво, підприємства газотранспортного господарства, зовнішній транспорт, охорона здоров’я, сфера послуг. Всього в господарському комплексі міста, за даними обласного управління статистики, станом на 01.01.07 р. зайнято близько 10,5  тис. осіб. (без фізичних осіб - підприємців).

# 5. Характеристика сучасного стану міста.

## 5.1.Населення, демографічна ситуація,

За чисельністю населення м. Боярка відноситься до малих міст України.

Чисельність  населення  м. Боярки:

-  за матеріалами перепису населення 2001 року -  35,97 тис осіб,

-  станом на 01.01 2006 року ( за даними Держкомстату України) -35 тис осіб,

-  станом на 01.01 2007 року- 34,9 тис осіб ( наявне населення), - 33,3 тис осіб

( постійне населення).

- станом на 01.01.2008 року -34,57 тис. осіб. ( наявне населення).

Існуюча чисельність населення – це результат демографічного і соціально-економічного розвитку міста.

Як і в переважній більшості регіонів України, в Боярці відбувається скорочення загальної чисельності населення.

Основним фактором скорочення чисельності населення в Боярці виступає низька народжуваність ( хоча рівень її в останні роки порівняно вищий, ніж в Україні та Київській області)  та висока смертність.

Міграційний баланс населення  на початку XXI століття був від’ємним . Однак, в останні роки міграційний баланс є додатнім.  Розташування м. Боярки в зоні впливу Києва обумовлює міграційний приток населення .

Показники природного руху населення в порівнянні з Україною та Київською областю наведені нижче в таблицях.

Показники природного  та механічного руху населення  м. Боярки ( осіб)

Таблиця 5.1

|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Народилось | 316 | 309 | 284 | 319 | 336 | 351 | 438 | 428 | 483 |
| Померло | 527 | 515 | 541 | 528 | 556 | 605 | 585 | 659 | 580 |
| Природній приріст | - 211 | -206 | -257 | -209 | - 220 | -254 | - 147 | -231 | -97 |
| Прибуло |  |  | 1362 | 1246 | 1346 | 1500 |  |  |  |
| Вибуло |  |  | 999 | 1127 | 1064 | 1300 |  |  |  |
| Механічний приріст |  |  | 363 | 120 | 282 | 200 |  |  |  |
| Сучасні зміни в природному русі населення, (‰) Таблиця 5.2 |
| рік | Україна | Київська область ( міські поселення) | м. Боярка |
|  | народжених |
| 2002 | 8,1 | 8,1 | 9,5 |
| 2003 | 8,5 | 9,0 | 9,3 |
| 2004 | 9,0 | 9,7 | 11,2 |
| 2005 | 9,0 | 9,8 | 10,1 |
| 2006 | 9,8 | 10,3 | 12,3 |
|  | померлих |
| 2002 | 15,7 | 12,6 | 15,7 |
| 2003 | 16,0 | 13,1 | 16,5 |
| 2004 | 16,0 | 13,4 | 16,6 |
| 2005 | 16,6 | 13,8 | 18,9 |
| 2006 | 16,2 | 13,5 | 16,4 |
|  | природний приріст |
| 2002 | -7,6 | -4,5 | -6,2 |
| 2003 | -7,5 | -4,1 | -7,2 |
| 2004 | -7,0 | -3,7 | -5,4 |
| 2005 | -7,6 | -4,0 | -8,8 |
| 2006 | -6,4 | -3,2 | -4,1 |
| джерело: дані держкомстату України |

Як і в більшості міст України, в Боярці спостерігається підвищена питома вага населення у працездатному віці. Така ситуація зумовлена тривалим міграційним припливом мешканців із сільської місцевості. Натомість зниженою є частка дітей та осіб похилого віку.

Питома вага населення окремих вікових груп по м. Боярка, Київській області та Україні в цілому за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. (%)

та станом на 01.01.2007р.( постійне населення).

Таблиця 5.3.

|  | Боярка | Київська область | Україна |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За матері-алами перепису 2001 року | Оцінка на 01.01 2007р.* | За матеріа-лами перепису 2001 року | Станом на 01.01.2007р. (міські поселення) | За матері-алами перепису 2001 року | Станом на 01.01.2007р. |
| допрацездатного | 17,1 | 15,6 | 18,2 | 15,7 | 18,1 | 15,3 |
| в працездатному віці | 60,9 | 62,4 | 57,2 | 64,7 | 58,0 | 60,7 |
| після працездатного віку | 22,0 | 22,0 | 24,7 | 19,6 | 23,9 | 24,0 |
| разом | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

* Оскільки поточна інформація  для міст районного підпорядкування стосовно статево-вікового розподілу населення не розробляється, за основу прийняті матеріали  Всеукраїнського перепису (05.12.2001 р.). На їх основі виходячи із статистичних даних про природний рух населення та даних поточної статистики про загальну чисельність населення Інститутом  демографії та соціальних досліджень виконана оцінка  вікової структури на початок 2007 року.

## 5.2.Трудові ресурси,  зайнятість населення

Трудові ресурси.

Так як  органами статистики не передбачена щорічна   розробка вікової структури населення для міст районного підпорядкування, на основі вікової структури населення за результатами перепису 2001 року розрахована  орієнтовна чисельність  населення працездатного віку   методом здвижки  вікових груп ( інститут демографії і соціальних досліджень НАН України). За розрахунком  чисельність населення в працездатному віці на початок 2007 року складає  20,8 тис осіб ( 62,4% до загальної чисельності постійного населення міста).

До трудових ресурсів віднесені також особи старшої вікової групи та підлітки, зайняті у господарчій діяльності.  Ця категорія складає сьогодні 1,7 тис осіб (5,1 % до населення). Не відносяться до трудових ресурсів  непрацюючі інваліди працездатного віку, кількість яких складає 0,3 тис. осіб ( 0,9 %).

Таким чином, загальна чисельність трудових ресурсів міста на початок 2007 року складала 21,3 тис осіб ( 63,9 % до чисельності населення).

Розподіл трудових ресурсів

Зайняті на навчанні з відривом від виробництва. Це учні старших класів середньої школи  та ті, що навчаються в середніх спеціальних та вищих навчальних закладах. Ця категорія складає орієнтовно 1,7 тис осіб (5,1 % до населення).

Зайняті в усіх сферах економічної діяльності. За даними   управління  статистики у Києво-Святошинському районі, в усіх сферах економічної діяльності  на території міста зайнято 12 тис осіб населення , в тому числі  в економіці міста зайнято 10,5  тис найманих працівників, чисельність  фізичних осіб-приватних підприємців та зайнятих в них становить 1,5 тис осіб.

Незайняте населення ( згідно офіційної статистики) становить 0,5тис. осіб ( 1,5 % до населення).  Рівень зареєстрованого безробіття становить 2,4 %.

Трудові ресурсі, діяльність яких не зареєстрована офіційною статистикою. Ця категорія населення становить 7,1  ( близько 21,3  %  до трудових ресурсів). До цієї категорії населення  відносяться особи, що працюють у особистому господарстві, самозайняті, ті, що перебувають на утриманні інших.  Цю категорію населення  формують також жителі м. Боярки, що працюють на підприємствах та в організаціях  м. Києва

( офіційні дані про їх кількість відсутні).

Нижче, в таблиці наведений  розподіл трудових ресурсів міста.

Трудові ресурси та їх зайнятість

Таблиця 5.4

|  |  | Існуючий стан |
| --- | --- | --- |
|  |  | тис.чол. | % |
|  | Населення міста постійне | 33,3 | 100,0 |
| 1. | Формування трудових ресурсів |  |  |
| 1.1 | Населення в працездатному віці | 20,8 | 62,4 |
| 1.2 | Чисельність непрацюючих інвалідів та пенсіонерів у працездатному віці | 0,3 | 0,9 |
| 1.3 | Працюючі пенсіонери та підлітки | 0,8 | 2,4 |
|  | Трудові ресурси всього | 21,3 | 63,9 |
| 2. | Зайнятість трудових ресурсів |  |  |
| 2.1 | Зайняті на навчанні з відривом від виробництва | 1,7 | 5,1 |
| 2.2 | Незайняте працездатне населення працездатного віку (згідно офіційної статистики) | 0,5 | 1,5 |
| 2.3 | Зайняті в усіх видах економічної діяльності | 12,0 | 36,0 |
|  | - зайняті в економіці міста | 10,5 | 31,5 |
|  | - зайняті в інших сферах економічної діяльності на території міста | 1,5 | 4,5 |
| 2.4 | Трудові ресурси, діяльність яких не зафіксована офіційною статистикою ( в тому числі ті, що виїздять на роботу в м. Київ) | 7,1 | 21,3 |

## 5.3. Житловий  фонд

Житловий фонд м. Боярки, за даними Головного управління статистики у Київській області,  станом на 01.01.2008 року становив 935,0 тис. м2  загальної площі,  в тому числі:

- багатоквартирний всіх форм власності – 461,5 тис. м2 (9,56 тис квартир)

- гуртожитки-12,7 тис. м2

- садибний – 460,8 тис. м2 ( 6,63 тис. квартир).

Середня житлова забезпеченість по місту  на 1 постійного мешканця  складає

27,2 м2  а з розрахунку на   наявне населення – 27,0 м2/ жителя.

Показники розподілу існуючого житлового фонду  за видами забудови  та розселення населення наведені нижче в таблиці.

Житловий фонд міста ( станом на 01.01.2008р.)

Таблиця 5.5

| Показники | Загальна площа тис м2 | Квартир, тис.одиниць | Середня площа квартири, м2 | Орієнтовна кількість прожива-ючих, тис. осіб | Житлова забезпе-ченість, м2/жителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Багатоквартирний | 461,5 | 9, 56 | 48,3 | 19,3 | 23,9 |
| Гуртожитки | 12,7 | - | - | 0,8 | 15,8 |
| Одноквартирний житловий фонд садибного типу (приватна власність) | 460,8 | 6,63 | 69,5 | 14,5 | 31,7 |
| Всього по місту | 935,0 | 16,19 | 57,0 | 34,6 | 27,0 |

Житловий фонд квартирного типу за типами квартир

Таблиця 5.6

|  | Тис м2 | Тис. квартир | в тому числі |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кімн | 2 кімн | 3 кімн | 4 кімн | 5 кімн | 6 кімн |
| Одноквартирний садибного типу) | 460,8 | 6,63 | 0,7 | 1,88 | 1,9 | 1,6 | 0,37 | 0,18 |
| Багатоквартирний | 461,5 | 9,56 | 2,7 | 3,72 | 2,4 | 0,7 | 0,04 | - |
| ВСЬОГО | 922,3 | 16,19 | 3,4 | 5,6 | 4,3 | 2,3 | 0,41 | 0,18 |

За даними управління статистики у Києво-Святошинському районі, станом на 01.01.2007 року в місті перебувало на квартирному обліку 1700 сімей (5100 осіб)/

Квартирна черга м. Боярки на 01.01.2007р

Таблиця 5.7

| Категорії черговиків | Всього сімей | В тому числі в складі | Із загального числа пере-бувають в черзі по місцю роботи та місцю про-живання |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 особа | 2-3 особи | 4-5 осіб | 6 і більше осіб |  |
| Боярський міськвиконком- соціальна черга, всього в тому числі: | 1325 | 266 | 596 | 429 | 34 | 169 |
| першочергові | 316 | 35 | 141 | 106 | 34 | 21 |
| позачергові | 332 | 87 | 135 | 104 | 6 | 18 |
| загальна черга | 677 | 158 | 321 | 196 | 2 | 130 |
| Кооперативна черга, всього в тому числі: | 494 | 87 | 206 | 174 | 27 | - |
| першочергові | 74 |  |  |  |  |  |
| позачергові | 1 |  |  |  |  |  |
| загальна черга | 419 |  |  |  |  |  |
| Підприємства | 55 | 13 | 33 | 6 | 3 |  |
| Всього перебувають у квартирній черзі |
| Всього перебу-вають в черзі, сімей | 1874 | 366 | 835 | 609 | 64 | 169 |
| першочергові | 390 |  |  |  |  | 21 |
| позачергові | 333 |  |  |  |  | 18 |
| загальна черга | 1151 |  |  |  |  | 130 |
| Чисельність населення, що перебуває в черзі | 5600 | 366 | 2100 | 2740 | 400 | 500 |

Таким чином, мають нагальну потребу поліпшити свої житлові умови близько

5,1 тис. жителів міста.

## 5.4. Господарський комплекс

Станом на кінець 2008 року у місті зареєстровано 3858 підприємств та організацій різної форми власності, в тому числі:1655-юридичні особи, 2203-фізичні особи-підприємці.  Із загальної кількості діючими є 2125 підприємств, в тому числі 686-юридичні особи, 1439 – фізичні особи-підприємці.

Основні види  економічної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності юридичних осіб - торгівля ( 34% кількості), сфера обслуговування (27%кількості), промисловість ( 14% кількості). Основний вид економічної діяльності фізичних осіб – торгівля ( 81 % кількості).

Основними виробничими підприємствами міста є Боярське лінійне управління магістральних газопроводів, ВАТ «Арксі», ДП «Промінь», завод «Вентс», ТОВ «Металеві меблі», ТОВ «Силует», «Плеяди», «Аір», лісгосп. В місті понад 900 підприємств займаються торгівельною діяльністю.

Промисловість.   Промисловість міста дуже різноманітна і представлена машинобудівної (ЗАТ «Вентс») металообробної ( металеві меблі), легкої («Фабрика санітарно-гігієнічних виробів), «Ергопак», «Силует», «Мальви») та харчової промисловості ( «Аір», «Плеяди»)., За даними Києво-Святошинського районного відділу статистики, до великих підприємств міста  віднесені:

Таблиця 5.8.

| № п/п | Найменування підприємства | Адреса | Основний вид продукції |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОВ „Аір” | с/г технікум | Ковбасні вироби |
| 2 | ТОВ „РПЗ Плеяди” | пров. Сосновий,2 | Рибні вироби |
| 3 | ЗАТ „Мальви” | вул. Вокзальна,15 | Пошив одягу |
| 4 | ТОВ „Фабрика сан- гігієни” | вул. 40-річчя Жовтня,36 | Салфетки та ін. |
| 5 | „Арксі” | вул. 40-річчя Жовтня,36 |  |
| 6 | Завод «Вентс» | вул. 40-річчя Жовтня,36 | Вентиляційні системи |
| 7 | ДП „Промінь” | вул. 40-річчя Жовтня,36 | Металеві конструкції |
| 8 | ТОВ „Ергопак” | вул. 40-річчя Жовтня,36 | Поролон |
| 9 | ТОВ „Металеві меблі” | вул. 40-річчя Жовтня,36 | Металеві меблі |
| 10 | КП „Боярка водоканал” | вул. Молодіжна, 77 | Водозабезпечення міста |
| 11 | Києво-Святошинський КПТМ | вул. 50 років Жовтня, 9 | Теплозабезпечення міста |
| 12 | Києво-Святошинське УЕГГ | вул. Білогородська,17 | Газозабезпечення міста |

Декілька значних промислових підприємств ( ВАТ «Арксі», швейна фабрика, хлібозавод) майже не діють, але мають велику потенційну потужність, будівлі і споруди, інфраструктуру.

На основних промислових підприємствах міста зайнято 2,0 тис. працюючих. В 2006 році цими підприємствами було реалізовано продукції на суму 223,7 млн. грн.

На території міста функціонують ряд малих підприємств: боярський хлібозавод, ТОВ „Кебос-Ліс”, ЗАТ „Тис”( пилорама), ТОВ „Рембудсервіс” (бетонні вироби), КПФ

„А-Скрин” (оптова торгівля) та інші.  На малих підприємствах міста зайнято  близько 120 осіб.

Всього в промисловості міста зайнято  2,12 тис осіб.

Будівельні організації.

Будівельні організації міста –ТОВ „Нафтогазмонтаж”, ЗАТ”БМУ №33”, ТОВ „ВКФ САЛД-ЛТД”, ТОВ „ПМК-5”.

Загальна чисельність  працюючих в будівельних організаціях -730 осіб. В 2006 році будівельними організаціями виконано робіт на суму 88,7 млн. грн.

Транспорт

На території міста розміщені підприємства та організації залізничного, автомобільного та трубопровідного транспорту. Чисельність зайнятих в транспорті становить 2,2 тис. осіб

Охорона здоров’я

Установи охорони здоров’я представлені закладами обласного та районного значення.

Медичні послуги населенню надають:

- центральна районна лікарня на 440 лікарняних ліжок;

- тубдиспансер на 60 ліжок;

- обласна дитяча лікарня;

- районна поліклініка на 379 відвідувань у зміну;

- дитяча районна поліклініка на 50 відвідувань у зміну;

- районна стоматологічна поліклініка на 350 відвідувань у зміну;

- 5 приватних стоматологічних кабінетів;

- приватний медичний центр «Одос»;

- станція швидкої допомоги.

В місті знаходиться реабілітаційний центр для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, санаторій “Барвінок”, обласний будинок дитини та будинок відпочинку УТОС.   Чисельність зайнятих в цих закладах -3,05 тис осіб.

Освіта

За даними Києво-Святошинського відділу  освіти, на території м. Боярки в даний час функціонують 5 шкіл, навчально-виховне об’єднання ,  класична гімназія Києво-Святошинського району,  школа 1 - II ст «Леді» на 100 місць. Загальна ємність шкіл -5395 місць; в 2006-2007 навчальному році школу відвідували – 4224 учні. Дошкільна освіта  представлена 6 дошкільними закладами на 865 місць, які відвідує  1120 дітей.

Таблиця 5.9.

|  | Кількість місць, на які розрахована школа, дитячий садок | Учнів/ дітей фактично | Класів/ груп |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Школи |
| Школа №1 | 400 | 503 | 23 |
| Школа №2 | 502 | 240 | 11 |
| Школа №3 | 920 | 1146 | 42 |
| Школа №4 | 650 | 572 | 28 |
| Школа №5 | 1586 | 677 | 30 |
| Класична гімназія Києво-Святошинського району | 1200 | 1086 | 41 |
| Навчально-виховне об’єднання. Боярська загальноосвітня школа I ст. – дитсад | Школа -35 місць | Школа -16 учнів | 4 |
| Школа I -II ст. для дівчат «Леді» | 100 | 100 |  |
| ВСЬОГО школи | 5393 | 4324 |  |
| Дитсади |
| ДНЗ №2 | 47 | 81 | 3 |
| ДНЗ №3 | 65 | 96 | 4 |
| ДНЗ „Берізка” | 126 | 152 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДНЗ „Спадкоємець” | 245 | 304 | 10 |
| ДНЗ „Джерельце” | 168 | 244 | 10 |
| ДНЗ „Іскорка” | 214 | 244 | 10 |
| Навчально-виховне об’єднання. Боярська загальноосвітня школа I ст. – дитсад | Дитсад -1 група 30місць |  |  |
| Всього дитсади | 900 | 1121 |  |

В місті також функціонують: Українська державна лісодослідна станція, Український центр підготовки, перепідготовки і підвищення кадрів лісового господарства,  військовий ліцей ім. Богуна, Боярський коледж  екології і природних ресурсів НАУ.

Інші підприємства

В місті в останні роки одержали розвиток приватні підприємства і організації, які займаються різними видами діяльності. Це торгівля, громадське харчування, послуги.

Нижче, в таблиці, наведена чисельність зайнятих на підприємствах, організаціях та установах міста ( по  колу підприємств, що звітують) та в інших сферах економічної діяльності.

Чисельність зайнятих на підприємствах та організаціях

( коло звітуючих підприємств),  розташованих в м. Боярка

Таблиця 5.10

| № п.п | Сфери та галузі господарського комплексу | Чисельність зайнятих станом на 01.01 2007р, тис.чол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Виробнича сфера-всього | 5.45 |
|  | в тому числі: |  |
|  | - промисловість | 2,12 |
|  | - транспорт | 2,2 |
|  | - будівництво | 0.73 |
|  | - торгівля, громадське харчування, заготівлі, матеріально-технічне постачання і збут | 0.4 |
| 2 | Невиробнича сфера- всього | 5,03 |
|  | в тому числі: |  |
|  | - житлово-комунальне господарство | 0.23 |
|  | - охорона здоров’я | 3.05 |
|  | - освіта культура, мистецтво, наука | 1.3 |
|  | - управління, соціальне страхування | 0,25 |
|  | - інші | 0,2 |
|  | ВСЬОГО | 10,48 ≈ 10,5 |

#### Кількість фізичних осіб-підприємців фізичних осіб-підприємців  становить  1440 осіб Таким чином, у всіх видах економічної діяльності  на території м. Боярки зайнято близько 12,0 тис. осіб.

## 5.5. Планувальна організація території

Територія в існуючих межах міста має великий рівень урбаністичного використання. В складі планувальної структури досить чітко сформовані всі функціональні зони, притаманні міському середовищу.

Сельбищні  зони сформовані на території Старої та Нової Боярки.

Виробничі території представлені трьома промисловими вузлами: в центральній частині міста ( завод «Арксі») в північній (БЛУМГ) та в східній частині Старої Боярки.

На території міста також сформовані зони учбових закладів ( Боярський коледж екології та природних ресурсів, лісодослідна станція та військовий ліцей ім. Богуна).

Зони закладів охорони здоров’я розташовані в різних частинах міста ( Стара Боярка,  вул. Хрещатик та вул.40-річчя Жовтня).

В складі  існуючої містобудівної структури  м. Боярки сформована система центрів, зелених насаджень загального користування та спортивних об’єктів. Рівень забезпечення населення цими  видами обслуговування недостатній.

Планувальна структура міста об’єднує існуючі функціональні зони в вигляді двох планувальних утворень – Стара Боярка та Нова Боярка, які розрізані залізницею. Відсутність шляхопроводів через залізницю є основною проблемою на шляху створення  єдиної планувальної структури міста.

## 5.6. Інженерне обладнання території

Водопостачання

Водопостачання міста здійснюється централізованою комунальною системою водопостачання (складається з двох окремих систем: основної, локальної) та локальними системами водопостачання. Комунальний водопровід обслуговує населення міста, комунальні та окремі промислові підприємства. Установлена виробнича потужність комунального водопроводу 8,30 тис. м3/добу.

На даний час КП „Боярка-водоканал” експлуатує 57 артезіанських свердловин, які розташовані на 4–х ділянках. Свердловини забезпечені нормативними зонами санітарної охорони.

Водовідведення

Каналізування м. Боярка здійснюється по повній роздільній схемі. Відведення і очищення побутових та основного об’єму виробничих стічних вод міста здійснюється централізованою комунальною системою каналізації. Установлена пропускна продуктивність системи каналізації 6,30 тис.м3/добу. Ділянка очисних споруд каналізації розташована на відстані 2 км північно - західніше від межі міста.

Електропостачання

На теперішній час електропостачання міста Боярка здійснюється від підстанцій напругою 110кВ через повітряні лінії електропередачі напругою 110кВ та комбіновані  лінії електропередачі 35кВ.

Опорними підстанціями міста є ПС 110/10кВ „Іскра” (з двома трансформаторами потужністю по 16МВА) та ПС 110/10кВ „Тарасівка” (з двома трансформаторами потужністю по 40МВА).

Теплопостачання.

Основними джерелами централізованого теплопостачання житлово-комунального сектору м. Боярка є котельня ”Космос” КП БГВУ ЖКГ і 7 котелень КП ”Києво-Святошинська тепломережа” КОР. Сумарна фактична теплова потужність котелень підприємства складає 72,38Гкал/год, приєднана – 15,44 Гкал/год. Кількість енергоустановок на кінець 2008р. складає 22од., з них терміном експлуатації більше 20 років – 18од. Протяжність теплових мереж - близько 17,84км, з них ветхих та аварійних – 3,5км.

Газопостачання

Газопостачання м. Боярка на базі використання природного мережного газу відбувається від магістрального газопроводу Київ – Захід України через ГРС-1А, що розташована на північ від міста на території дожимної компресорної станції та   ГРС-«ЛДС», розташовану біля південно-західної межі міста на території лісової дослідної станції. Рівень газифікації міста природним газом складає приблизно 95%.

## 5.7.Озеленені території загального користування

Незважаючи на те, що м. Боярка в цілому місто озеленене,  на його території дуже мало озеленених територій загального користування. Існуючі озеленені території загального користування загальноміського значення становлять 18,6 га:

- парк в районі існуючого стадіону -10,4 га;

- парк в центрі міста, біля міськради - 6,5 га;

- сквер біля лікарні по вул. Карла Маркса -1,4 га;

- сквер біля  залізничної станції -0,3 га.

.	Парки та сквери не облаштовані, зелені насадження знаходяться в незадовільному стані. 	На 1 мешканця міста  припадає 5,4 м2  озеленених  територій загального користування, що значно нижче нормативного показника.

## 5.8. Існуючий розподіл території.

Територія м. Боярка в існуючих межах по обміру опорного плану  становить 1122 га.

Таблиця 5.11.

|  | Елементи території | Територія, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Житлова забудова | 469,7 |
|  | - садибного типу | 426,0 |
|  | - блокована | - |
|  | - багатоквартирна | 43,7 |
| 2 | Підприємства і установи обслуговування | 111,1 |
|  | - адміністративні | 3,6 |
|  | - заклади культури | 2,1 |
|  | - торгівля | 4,7 |
|  | - заклади освіти | 50,4 |
|  | - спортивні заклади | 4,6 |
|  | -заклади охорони здоров’я | 40,2 |
|  | - інші заклади | 5,5 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Зелені насадження загального користування ( парки, сквери) | 18,6 |
| 4 | Вулиці, площі, дороги | 186,0 |
| 5 | Виробничі території ( промислові, комунально-складські, території транспорту, відстійники) | 64,7 |
| 5. | Лісодослідна станція | 3,1 |
| 6 | Укрцентркадриліс | 5,5 |
| 7 | Зона відчуження залізниці | 25,1 |
| 8 | Кладовища | 4,8 |
| 9 | Колективні сади | 116,4 |
| 10 | Городи | 12,3 |
| 11 | Інші зелені насадження | 33,1 |
| 12 | Ліс в районі Боярського коледжу екології і природних ресурсів | 11,2 |
| 13 | Сад в районі Боярського коледжу екології і природних ресурсів | 10,9 |
| 14 | Води | 10,9 |
| 15 | Вільні від забудови території | 28,6 |
|  | Рекреаційно-оздоровчі ліси | 10,0 |
|  | РАЗОМ | 1122,0 |

# 6. Аналіз реалізації діючого генерального плану міста

Діючий генеральний план міста Боярки був розроблений в 1969 році на період 25-30 років. Розрахунковий термін генерального плану  вже закінчився.

На цій стадії роботи виконаний аналіз реалізації рішень генерального плану 1969 року тільки в частині розвитку господарського комплексу, росту чисельності населення, об’ємів та структури житлового будівництва та територіального розвитку міста.

## 6.1. Господарський комплекс.

На момент розробки генерального плану  в господарському комплексі міста було зайнято 2.7 тис. чоловік. Основними галузями господарського комплексу міста були:

-  промисловість (0,7 тис. чоловік);

-  санаторно-курортні заклади (0,9 тис. чоловік);

-  організації позаміського значення (0,7 тис. чоловік).

Розвиток господарського комплексу в генплані був намічений  з урахуванням розміщення в м. Боярці заводу “Іскра”, на якому передбачалось зайняти 10 тис. чоловік

( відповідно до рішення Київського облвиконкому) .

В генплані 1969 року були враховані також рішення “Проекту приміської зони м. Києва”, згідно з яким передбачалось винести з міста всі спеціалізовані заклади лікування та оздоровчі заклади цілорічного функціонування загальною ємністю 2.2 тис. місць. Разом з тим передбачалось розмістити тут заклади короткочасного відпочинку для населення м. Києва. Загальна ємність закладів відпочинку повинна була скласти 9.7 тис. місць.

Зайнятість населення тільки в містоутворюючих галузях  народного господарства повинна була скласти 15.5 тис. чоловік, а з урахуванням обслуговуючих галузей -  близько 25 тис. чоловік.

В процесі реалізації генерального плану  в місті був розміщений завод “Іскра”, але на ньому було зайнято всього 5.0 тис. чоловік замість намічених 10,0 тис. осіб. В останні роки  власне завод „Іскра” значно скоротив виробництво та чисельність зайнятих, натомість на його  території виникли ряд  малих підприємств, зокрема,  завод вентиляційного обладнання.

Не сталося також наміченого розвитку рекреаційної галузі. З існуючих на час розробки генплану  санаторно-курортних закладів залишився тільки санаторій “Барвінок” та будинок відпочинку “Лісовий.” Розміщення намічених закладів короткочасного відпочинку не відбулося. Однією  з причин цього можна вважати аварію на ЧАЕС, після якої м. Боярку було оголошене четвертою зоною радіологічного контролю.

В період реалізації генерального плану в місті одержали розвиток організації позаміського значення (діяльність яких пов’язана з забезпеченням населення області та України природним газом), а також малі  підприємства, кооперативи, фірми.

Всього в господарському комплексі міста зайнято в даний час 11,0 тис. осіб.

## 6.2. Населення.

На момент розробки генерального плану (на 01.01.1969 року) чисельність населення міста складала 25.5 тис. чоловік.

Генеральним планом міста 1969 року була розрахована перспективна чисельність населення, виходячи з необхідності забезпечення наміченого розвитку господарського комплексу міста трудовими ресурсами, яка повинна була скласти  на розрахунковий  період ( 1994-2000рік) 50.0 тис. чоловік.

Однак, розвиток господарського комплексу був в менших масштабах, ніж було намічено генпланом, і , як наслідок, чисельність населення міста також не досягла проектної величини.  Згідно матеріалів перепису населення 1989 року, в місті проживало 37.7 тис. чоловік; в 1993 році населення міста становило 39 тис. чоловік;  потім почалося зменшення  чисельності населення. За даними перепису 2001 року  ( співпадає з розрахунковим періодом генерального плану) наявне населення міста становило 36.0 тис. чоловік.

## 6.3. Житловий фонд.

Діючим генеральним планом був розрахований об’єм житлового будівництва, виходячи з перспективної чисельності населення та забезпечення населення житлом в перспективі в середньому по 18 м2 загальної площі на жителя.  Об’єм житлового будівництва на перспективу повинен був скласти 400 тис. м2 житлової або 600 тис. м2 загальної площі. Весь об’єм житлового будівництва намічався виключно 5 - 9 -поверховими будинками. Житловий фонд міста на кінець розрахункового періоду повинен був становити 920 тис. м2 загальної площі, в тому числі садибний – 260 тис.м2, багатоквартирний – 660 тис. м2.

Аналіз реалізації рішень генерального плану показує, що намічений об’єм житлового будівництва був реалізований ( існуючий житловий фонд міста складає  935,0 тис. м2 загальної площі).  Однак, в структурі житлового будівництва близько 30 % (160 тис. м2 загальної площі) становило садибне будівництво, яке не було намічене генеральним планом.

Так як чисельність населення міста не досягла розрахованої в генплані величини, а об’єм житлового будівництва був реалізований, середня житлова забезпеченість в місті становить 27,2 м2 загальної площі на жителя замість 18 м2 , намічених генпланом.

## 6.4. Територіальний розвиток.

Розвиток сельбищних територій передбачався в східному районі міста, на вільних територіях за умов будівництва шляхопроводу через залізницю, а також за рахунок реконструкції садибного фонду та вибіркового будівництва.

Відповідно до погодженої містобудівної документації, розташування житлової забудови планувалось у східному напрямку на території Тарасівської сільської ради, але ця пропозиція залишилась не реалізованою.

Вже в попередньому генеральному плані м. Боярки  було заявлено про необхідність територіального розвитку міста та відповідних змін меж міста. Однак, зміну меж міста не було  затверджено.

Переважним чином житлова забудова міста відбувалась за рахунок вибіркового будівництва та на вільній території в районі  вул. Лисянка в існуючих межах міста.

## 6.5. Озеленені території загального користування

Генеральним планом Боярки 1992 року передбачалась організація ландшафтного парку в районі південних озер площею 13 га, парк на території колишнього  піонерського табору площею 5,0 га. Ці рішення генерального плану не були реалізовані.

## 6.6. Транспорт

Реалізація рішень  діючого генерального плану по транспорту наведена нижче, в таблиці.

Таблиця 6.1.

| № заходу | Заходи, передбачені генеральним планом | Реалізація |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Будівництво пасажирського павільйону на станції Тарасівка | реалізовано |
| 2 | Будівництво пішохідного моста на станції Тарасівка | реалізовано |
| 3 | Будівництво шляхопроводу через залізничну магістраль в районі станції Боярка | не реалізовано |
| 4 | Організація руху тролейбусів по маршруту м. Боярка – промвузол Жуляни – м. Вишневе – м. Київ | не реалізовано |
| 5 | Реконструкція автодороги Нікольська Борщагівка – Вишневе – Боярка з розширенням проїзної частини до 16 метрів | реалізовано частково |
| 6 | Будівництво дороги Боярка – Забір’я з шириною проїзної частини 7 метрів | реалізовано |
| 7 | Подальше будівництво вул. Білогородської від шляхопроводу до виходу з міста Боярка, ширина проїзної частини 9.0 м | реалізовано |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Реконструкція вул. Київської від вул. Білогородської до виходу з міста з розширенням проїзної частини до 16,0 м | не реалізовано |
| 9 | Будівництво дороги в смузі відводу залізничної магістралі між залізничними станціями Боярки та Тарасівни, ширина проїзної частини 7,0 м | реалізовано частково |
| 10 | Будівництво шляхопроводу тунельного типу з транспортною розв’язкою в районі станції Тарасівка. | не реалізовано |
| 11 | Загальна протяжність ліній руху автобусів повинна складати 16,0 км | реалізовано |
| 12 | Розрахунковий рівень автомобілізації повинен складати 100 автомобілів на 1000 мешканців | реалізовано |
| 13 | Необхідно побудувати додатково гаражів: 500 машино-місць в 3 – х поверховому гаражі та 1240 машино – місць в боксах | не реалізовано |

## 6.7. Інженерне обладнання території

Електропостачання

Таблиця 6.2.

| № п/п | Рекомендації генерального плану | Реалізація |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центром живлення на весь розрахунковий строк залишається ПС „Іскра” | Виконано. |
| 2 | Провести заміну двох трансформаторів потужністю по 16МВА на трансформатори потужністю по 40МВА | Не виконано. |
| 3 | Реконструкція та розширення існуючих мереж 10кВ та 0,4кВ | Виконано. |

Телефонний зв’язок і проводове мовлення

Таблиця 6.3.

|  | Рекомендації генплану | Реалізація |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж АТСК- У ємністю 6000 №№ | Не виконано |
| 2 | Будівництво радіовузла потужністю 5 кВт | Побудовано |

Гідротехнічні заходи

Попереднім генеральним планом  намічалося виконати цілий ряд заходів з інженерної підготовки та захисту території, а саме: заходи по зниженню і попередженню підвищення ґрунтових вод; благоустрій існуючих та влаштування нових ставків, регулювання русел рік та струмків, ліквідація заболоченостей.

Із вище перерахованих заходів з інженерної підготовки території виконано лише деякі з них, а саме такі заходи: благоустрій прибережних смуг ставків в заплаві струмка-річки Притварка; розчистку та благоустрій прибережних територій струмка – річки Притварки на окремих ділянках в межах міста.

# 7.  Особливості розвитку міста

Тенденції розвитку м. Боярки завжди були пов’язані з його вигідним розташуванням в зоні впливу столиці.

Це дозволило місту стати  промислово-транспортним центром у складі Київської агломерації. На території міста функціонують промислові підприємства, підприємства будівельної індустрії.

Промисловість Боярки є одним з основних містоутворюючих чинників. Крім того, на території міста розташовані підприємства і організації обласного та районного значення.

Особливості демографічних процесів у Боярці також залежать від місця розташування населеного пункту поблизу Києва. На фоні значного скорочення чисельності населення в більшості міст України у Боярці  чисельність населення в останні роки майже стабільна, причому частка населення в працездатному віці більша, ніж в Київській області, Україні в цілому та  в Києві (розділ 6.2, інститут демографії та соціальних досліджень НАН України).

Боярка є інвестиційно привабливим містом. Активність інвесторів, яка дуже позитивно впливає на економіку будь якого міста, обумовлена,  близькістю до Києва,  зручними транспортними  зв’язками, а також, більш вигідними  умовами для інвестування, ніж у столиці.

Територіальні ресурси міста в існуючих межах дуже обмежені. Вільні території для розміщення будівництва в існуючих межах майже відсутні, а існуюча забудова є дуже щільною.

м. Боярка має обмеження і в напрямках територіального розвитку поза її існуючими межами. З  півдня та південного заходу розвиток міста обмежений  територією лісів Національного аграрного університету  (  Держлісфонд),  зі сходу – забудовою села Тарасівка. 	Територіальний розвиток міста можливий лише  в північному та північно-західному напрямках.

Генеральний план, враховуючи всі чинники, що сприяють розвитку міста, та об’єктивно існуючі обмеження просторового росту, надає обґрунтування перспективного розвитку міста Боярки.

Пропозиції щодо перспективного розвитку м. Боярки включають:

-  прогноз демографічного розвитку міста:

- пропозиції щодо територіального розвитку та планувальної структури міста;

- пропозиції щодо обсягів  та структури житлового будівництва та  будівництва

об’єктів обслуговування;

- прогноз розвитку господарського комплексу;

- прогноз розвитку інженерно-транспортної інфраструктури;

# 8. Прогноз демографічного розвитку міста.

Прогноз чисельності та статево-вікового складу населення м. Боярка розроблений  фахівцями  інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.

Робота „Прогноз чисельності та статево-вікового складу населення м. Боярка до 2026 р.” наведена в додатку. В даному розділі наводяться основні викладки демографічного прогнозу.

Сучасна демографічна ситуація в м. Боярка

Як і в переважній більшості регіонів України, в Боярці відбувається скорочення загальної чисельності населення. Зокрема, з середини 2002 р. до середини 2006 р. наявна чисельність мешканців міста знизилася з 35,8 до 34,9 тис. осіб.

Як і в більшості міст України, в Боярці спостерігається підвищена питома вага населення у працездатному віці Така ситуація зумовлена тривалим міграційним припливом мешканців із сільської місцевості. Натомість зниженою є частка дітей та осіб похилого віку.

Основним фактором скорочення чисельності населення в Боярці виступає низька народжуваність. Результатом тривалого збереження низького рівня народжуваності стала звужена нижня частина вікової піраміди.

| Питома вага населення окремих вікових груп по м. Боярка, Київській області та Україні в цілому за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. (%) Таблиця 8.1. |
| --- |
|  | м. Боярка | Київська область | Україна |
| до працездатного віку | 17,1 | 18,2 | 18,1 |
| Працездатного віку | 60,9 | 57,2 | 58,0 |
| після працездатного віку | 22,0 | 24,7 | 23,9 |
| разом | 100 | 100 | 100 |

Рис. 1. Статево-вікові піраміди населення м. Боярка (ліворуч) та України в цілому (праворуч) за даними Всеукраїнського перепису 2001 р.

Оскільки поточна інформація стосовно статево-вікового розподілу населення для м. Боярки не розробляється, початком розрахункового періоду доцільно прийняти дату Всеукраїнського перепису (05.12.2001 р.). Для спрощення розрахунків ці дані умовно приймаються еквівалентними початку 2002 р.

В роботі виконана оцінка вікової структури населення Боярки на початок прогнозного періоду (1.01.2007 р.)  на основі відомих із поточної статистики даних про чисельність народжених, померлих, прибулих і вибулих. Отримані дані коригуються із загальною чисельністю населення (також за даними поточної статистики).

Рівень народжуваності в м. Боярка в останні роки порівняно вищий, ніж в Україні та Київській області та близький до народжуваності населення сільської місцевості області.

Смертність і тривалість життя. Тому з високим ступенем вірогідності можна стверджувати, що середня очікувана тривалість життя при народженні в Боярці становила 60,3 та 73,8 року для чоловіків і жінок відповідно. Коливання цього показника останніми роками відбувалося в межах 59,8-61,5 та 72,9-73,6 року для чоловіків і жінок відповідно. При цьому слід відмітити, що такий показник тривалості життя чоловіків нижчий за середній по Україні (останній у 2006 р. становив 62,3 року).

Відповідно до такої ситуації, загальні коефіцієнти смертності в місті вищі, ніж по Україні в цілому.

Більш високі коефіцієнти природного приросту в Боярці зумовлені порівняно високою народжуваністю, особливо у порівнянні з Київською областю в цілому.

Загальні коефіцієнти народжуваності та смертності наведені  нижче в таблиці.

Таблиця 8.2.

| Сучасні зміни в природному русі населення (‰) |
| --- |
| рік | Україна | Київська область | м. Боярка |
|  | народжених |
| 2002 | 8,1 | 7,7 | 9,5 |
| 2003 | 8,5 | 8,4 | 9,3 |
| 2004 | 9,0 | 9,0 | 11,2 |
| 2005 | 9,0 | 9,3 | 10,1 |
| 2006 | 9,8 | 9,9 | 12,3 |
|  | померлих |
| 2002 | 15,7 | 16,7 | 15,7 |
| 2003 | 16,0 | 17,3 | 16,5 |
| 2004 | 16,0 | 17,6 | 16,6 |
| 2005 | 16,6 | 18,3 | 18,9 |
| 2006 | 16,2 | 17,9 | 16,4 |
|  | природний приріст |
| 2002 | -7,6 | -9,0 | -6,2 |
| 2003 | -7,5 | -8,9 | -7,2 |
| 2004 | -7,0 | -8,6 | -5,4 |
| 2005 | -7,6 | -9,0 | -8,8 |
| 2006 | -6,4 | -8,0 | -4,1 |
| Джерело: дані Держкомстату України |

# Прогноз народжуваності та смертності

В роботі розроблені два варіанти прогнозу  народжуваності та смертності – оптимістичний і реалістичний.

Прогноз народжуваності.

за оптимістичним варіантом прогнозу можна сподіватися на збереження у населення моделі дводітної сім’ї.

За реалістичним варіантом темпи зростання народжуваності в найближчі роки (2008-12 рр.) можуть уповільнитися внаслідок вичерпання можливостей компенсаційного росту. Після цього поступова зміна календаря народжень (зміщення вікового профілю народжуваності на користь більш старших вікових груп жінок та зростання питомої ваги дітей других черговостей) протягом наступних років сприятиме подальшому зростанню народжуваності.

Сумарний коефіцієнт народжуваності має наблизитися до середньої частоти дітонародження, яка є більш стабільним показником. В сільській місцевості Київської області в 2006 р. він становив 1,67. Ґрунтуючись на такому припущенні, прогноз передбачає поступове зростання сумарного показника приблизно до такого рівня – 1,70 в 2023 р., після чого передбачається збереження його на цьому рівні.

Кількість народжених і загальний коефіцієнт народжуваності, як і в цілому по Україні, залежатимуть від змін у віковій структурі населення. Оскільки в останнє десятиліття частка народжених постійно зменшувалась, то ці особи, “увійшовши” у фертильний вік не зможуть сприяти зростанню загальної чисельності населення, оскільки в цей час вимиратимуть набагато більш чисельні когорти.. Таким чином, загальний коефіцієнт народжуваності знижуватиметься до 9,3‰.

Очікувана кількість народжених подана в додатку.

Прогноз сумарного показника народжуваності до 2026 р. за варіантами.

Прогноз смертності та очікуваної тривалості життя. Стагнація тривалості життя в Україні на одному з найнижчих рівнів протягом 1999-2004 рр., різке зростання смертності в 2005 та таке ж різке покращення в 2006 р. може вказувати на сучасну динаміку, як на певну точку повороту.

Суспільний розвиток сучасного світу спрямований на всебічний розвиток людини. Поширення стандартів життя, харчування, доступу до якісного медичного обслуговування дозволяє швидкими темпами нарощувати очікувану тривалість життя населення. Зростання цього показника відбувається в переважній більшості країн.

У найновішому демографічному прогнозі, розробленому фахівцями ООН для країн світу відсутні припущення про імовірне зростання смертності населення для будь-якої країни.

Комплексний демографічний прогноз, виконаний Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України також навіть за найгіршим варіантом передбачає поступове зростання тривалості життя починаючи з 2015-20 рр.

Тому для Боярки як в оптимістичному, так і в реалістичному варіантах, передбачається незниження тривалості життя при народженні.

Реалістичний варіант. Оскільки в Києві тривалість життя населення є однією з найвищих серед регіонів України, а культурні та виробничі зв’язки з населенням навколишніх міст дуже тісні, то передбачається поширення способу та якості життя населення з Києва на його пригороди.

В останні десятиліття зростання смертності відбувалося випереджаючими темпами серед працездатного населення. Діти до 15 років та, особливо, немовлята характеризувались досить стійкою тенденцією до зниження смертності. Серед осіб старше працездатного віку рівень смертності змінювався неістотно. Виходячи з того факту, що основні втрати тривалості життя припадають на осіб працездатного віку, особливо чоловіків, то саме у цих вікових групах слід очікувати найбільш інтенсивних темпів зниження смертності.

За цим варіантом передбачається зростання очікуваної тривалості життя при народженні до 66,5 та 77,1 для чоловіків і жінок відповідно . Темп приросту становитиме 0,30 року на рік для чоловіків і 0,16 року на рік – для жінок.

Загальний коефіцієнт смертності населення знаходитиметься в межах 14,1-17,1‰.

Оптимістичний варіант прогнозу передбачає зниження смертності більш швидкими темпами внаслідок вірогідного покращення рівня життя населення, якості харчування, поширення стандартів здорового способу життя, розширення доступу до якісного медичного обслуговування.

За цим варіантом протягом прогнозного періоду очікувана тривалість життя при народженні може зрости до 68,1 року для чоловіків і 78,6 – для жінок . Темпи росту таким чином становитимуть 0,39 та 0,24 року на рік для чоловіків і жінок відповідно.

Кількість померлих і загальний коефіцієнт смертності залежатимуть переважно від змін у віковій структурі населення. Так, загальний коефіцієнт смертності населення знаходитиметься в межах 12,4-16,6‰.

Прогноз очікуваної тривалості життя при народженні в м. Боярка.

Прогноз міграцій населення

На початку ХХІ ст. міграційний баланс м. Боярка є від’ємним, щорічні  коливання величини сальдо міграцій – не значними. В останні роки відбувається скорочення міграційного відтоку населення, ці тенденції, як очікується, збережуться і надалі.

Серед чинників, які обумовлюватимуть розвиток міграційної ситуації у м. Боярка в майбутньому необхідно виділити такі: очікуване посилення (або принаймні закріплення) позитивних тенденцій економічного розвитку в Україні, що призведе до підвищення рівня життя населення та стабільно додатного загальнодержавного міграційного балансу), близькість міста до столиці України – міста Києва, який за темпами соціально-економічного розвитку випереджає усі інші регіони України, наявність транспортної інфраструктури (що покращить можливості працювати в Києві, живучи у Боярці) та територій, придатних для забудови.

Перспективна чисельність населення за варіантами демографічного прогнозу наведена нижче, в таблиці.

Перспективна чисельність населення за варіантами демографічного прогнозу

Таблиця 8.3

|  | 2007 (оцінка) | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чол.. | жін. | всього | чол.. | жін. | всього | чол.. | жін. | всього | чол.. | жін. | всього | чол.. | жін. | всього |
| оптимісти-ний варіант прогнозу | 15181 | 18114 | 33295 | 14974 | 17843 | 32817 | 14925 | 17695 | 32620 | 15108 | 17794 | 32902 | 15395 | 18012 | 33407 |
| реалістиний варіант прогнозу | 15181 | 18114 | 33295 | 14902 | 17784 | 32686 | 14578 | 17362 | 31940 | 14246 | 16924 | 31170 | 13940 | 16492 | 30432 |

# 9  Архітектурно-планувальна організація території

Проектні пропозиції по формуванню планувальної структури міста розроблені на основі детального аналізу існуючого стану,  можливих напрямків територіального розвитку міста та формування прилеглих територій.

## 9.1. Перспективні межі міста.

Пропозиції по перспективних межах міста розроблені в складі  території Боярської міської ради з включенням додаткових територій ( 290 га) за рахунок прилеглих сільських рад:

- Петрівської сільради – 67,0 га - вільні від забудови території, що знаходяться північно-східному секторі, між вул. Київською та залізницею;

- Білогородської сільради – 188,3 га - існуючі виробничі території -24,0 га, відстійники -20,4 га, вільні від забудови території -143,9 га ( в тому числі територія автомотодрома);

-  Бобрицької сільради- 34,7 га - вільні від забудови території.

Таким чином, територія міста в його перспективних межах становитиме 3389 га, в тому числі:

- територія Боярської міськради -3099 га ( в т.ч. в  існуючих межах міста -1122 га);

- території, що включаються в перспективну межу - 290,0 га

Наведені показники  територій  прийняті на основі обміру картографічного матеріалу і підлягають уточненню при розробці проекту меж міста.

Пропозиції по перспективних межах міста  були підтримані   рішенням сесії Боярської міськради  № 33/1452 від 3 жовтня 2008 року та громадськими слуханнями 12 травня 2009 року, а також попередньо погоджені з суміжними землекористувачами.

З метою вдосконалення управлінням  суміжними територіями окремим питанням слід розглянути проходження межі м. Боярка та с. Тарасівка вздовж залізниці.

Перспективна межа міста проходить  по межі  Боярської міськради і лише в північній частині міста  охоплює приєднані ділянки суміжних сільрад:

- ділянку Бобрицької сільради вздовж виїзду на Білогородку ( 34,7 га);

- ділянку Білогородської сільради, що включає територію автомотодрому, очисних споруд каналізації, БЛУМГ ( 188,3 га);

- ділянку Петровської сільської ради ( 67,0 га).

Перспективна межа міста на ділянці, що межує з Білогородською сільрадою, проходить по північній межі існуючого автомотодрома, далі  вздовж  північної нитки газопроводу (на відстані 25 м  на північ від нього); з Петрівською сільрадою – також  вздовж  північної нитки газопроводу (на відстані 25 м  на північ від нього). 25-метрова смуга від газопроводу прийнята для зручності його експлуатації та обслуговування.

Після вирішення питання розміщення нового міського водозабору та водопровідних споруд на території Бобрицької сільради  необхідно буде виконати уточнення межі міста на цій ділянці.

## 9.2. Функціональне зонування території

На даний час в місті  в достатній мірі сформоване функціональне зонування території. При цьому  чітко визначені всі основні зони: сельбищна, виробнича, рекреаційна, зона центрів та зелених насаджень.

Проектні пропозиції по функціональному зонуванню території міста підтримують існуюче положення, розвивають та вдосконалюють перспективну містобудівну систему м. Боярки.

Формування сельбищних територій відбуватиметься за рахунок освоєння вільних від забудови ділянок ( територія ВАТ «Декоративні культури», Боярського коледжу екології та природних ресурсів, землі Петровської сільради) та вибіркового будівництва в центральній частині міста.

Окремим питанням розглядається реконструкція території існуючих дачних ділянок з поетапним  переведенням їх до житлового фонду міста.

З метою вдосконалення функціонального зонування запропоновані заходи по  реконструкції  територій існуючої малоцінної малоповерхової житлової забудови в центральній частині міста.

Подальший розвиток виробничих територій пропонується здійснювати за рахунок земель Бобрицької  та Петровської сільрад, а також Білогородської сільради в районі існуючої території БЛУМГ. Генеральним планом передбачається розміщення екологічно безпечних підприємств. Крім того, пропонується здійснити комплекс природоохоронних заходів на існуючих виробничих об’єктах з метою максимального зменшення техногенного навантаження на оточуюче середовище, зокрема, винесення існуючих об’єктів та споруд  за межі охоронних зон магістрального газопроводу.

На даний час в місті не сформована цілісна в планувальному відношенні рекреаційна зона. В місті розміщені окремі об’єкти рекреації( санаторій «Барвінок», реабілітаційний центр та інші). Згідно інформації ВО «Укрдержліспроект», частина лісів Боярського лісництва переведена в рекреаційно-оздоровчу категорію. Формування перспективної рекреаційної зони міста планується здійснювати за рахунок використання цієї категорії лісів. На прилеглих до існуючої забудови територіях пропонується створення паркової зони, рекреаційної та рекреаційно-туристичної зон, безпосередньо в лісовому масиві пропонується формування рекреаційних комплексів, об’єднаних системою проїздів та пішохідних зв’язків.

В існуючих межах міста сформована досить чітка система центрів обслуговування загальноміського значення:

-  адміністративно-діловий- в районі існуючої міської ради та вузла зв’язку;

- торгівельні – в районі платформ «Боярка» та «Тарасівка»;

- спортивний – в районі парку ім. Шевченка:

- медичний- на базі існуючої районної лікарні.

Крім того, в місті функціонують  локальні центри обслуговування ( в Старій Боярці, по вул. Молодіжна)

Генеральним планом пропонується формування нових центрів обслуговування на ділянках розміщення житлового будівництва: на території Боярського коледжу екології і природних ресурсів, розширення центру обслуговування в Старій Боярці, створення нових центрів на ділянках житлового будівництва ВАТ «Декоративні культури» та Петрівської сільради.

Система зелених насаджень загального користування формується на основі існуючих парків та скверів міста з активним включенням ділянок рекреаційно-оздоровчих лісів.

## 9.3. Планувальна структура

Перспективна структурно-функціональна організація території міста формується на основі існуючої магістральної вулично-дорожньої мережі з активним використанням елементів екологічного каркасу. Основними планувальними осями є вулиці загальноміського значення: в Новій Боярці - Білгородська, Київська, 50-річчя Жовтня, Хрещатик, в Старій Боярці – вул. Шевченка та вул. Кібенка.

Головною проблемою існуючої планувальної структури міста є відсутність переїздів через залізницю, яка  розрізає місто на 2 частини. Крім того, через місто проходить значний потік транзитного транспорту в напрямку м. Києва  сіл. Білогородка, Забір’я та Бобриці.

Для вирішення цих питань проектом пропонується:

- будівництво двох переїздів через залізницю в створі вул. Білогородської та в створі вул. 50-річчя Жовтня;

- будівництво об’їздної автодороги міста з двома  шляхопроводами через залізницю. Цей об’їзд буде з’єднувати всі виходи з міста до зовнішньої мережі автодоріг. Місце підключення цього об’їзду до Одеської траси планується в двох рівнях.

Таким чином, існуюча радіальна планувальна структура міста трансформується в радіально-кільцеву. Це дозволить значно покращити рівень транспортного обслуговування міста, що в свою чергу обумовить реальну можливість підвищення  рівня комфортності міського середовища.

Досягненню цієї мети буде сприяти також  створення системи центрів обслуговування та формування системи зелених насаджень загального користування.

# 10. Розміщення та обсяги житлового будівництва.

Державна містобудівна політика орієнтована на стратегію поліпшення якості життя населення України.

В зв’язку з цим забезпечення населення міста житлом в достатньому обсязі і на необхідному рівні комфортності повинно стати основою міської житлової політики.

На сьогодні житлова проблема є однією з найгостріших соціальних проблем в місті. Її вирішення можливе за рахунок створення  умов, за яких кожен мешканець Боярки відповідно до своїх потреб і можливостей зможе придбати житло за повну вартість або взяти в оренду, в кредит, використати можливість іпотеки, самостійно його збудувати.

Громадянам, які потребують соціального захисту,  житло надається безоплатно або за доступну для них плату відповідно до Закону.

Будівництво муніципального житла також зменшить гостроту житлової проблеми.

Обсяги житлового будівництва, передбачені в проекті, визначені з урахуванням стану житлових умов населення, що склалися в місті, і необхідності формування ринку житла, здатного задовольнити потреби жителів міста в житловому фонді різних категорій комфортності.

Обсяги житлового будівництва визначені в генеральному плані виходячи з аналізу  територіальних ресурсів міста та міськради, економічних тенденцій, попиту на житло. В даний час в місті ведеться  будівництво багатоповерхового багатоквартирного житла на окремих вибіркових ділянках. Крім того,  розроблені містобудівні обґрунтування  розміщення житлових будинків по вул. Білогородській та вул. Колгоспній.

На перспективу збережеться тенденція зростання попиту на ділянки для розміщення житлової забудови , так як м. Боярка  є інвестиційно  привабливим містом для розміщення житлового будівництва зважаючи на близькість його до м. Києва та  зручні транспортні зв’язки з ним.

Розміщення житлового будівництва  передбачено на територіях площею 241,2 га, в тому числі:

- на вільних від забудови територіях – 108,5га

- на територіях, що підлягають реконструкції –  132,7 га, з яких 116,4 га – територія колективних садів;

На територіях, зайнятих колективними садами, передбачено розміщення житлового будівництва садибного типу, на решті територіях – багатоквартирної забудови з середньою поверховістю 9-10 поверхів.

Розрахунок обсягів багатоквартирного житлового будівництва визначений виходячи з територій, передбачених генеральним планом під цей вид забудови, та  щільності населення  ( від 350 до 400 осіб/га). Щільність житлового фонду при цьому  становитиме 10-13 тис. м2 /га.

В основу розрахунків обсягів житлового будівництва покладені положення, закладені в ДБН  В 2.2.-15-2005 „Житлові будинки. Основні положення”.

Виходячи із вищевказаного, житло прийнято двох категорій:

- 1 категорії ( комерційне) – з нормованими нижніми і ненормованими верхніми межами площі квартир та одноквартирних житлових будинків ( чи котеджів), які забезпечують рівень  комфорту проживання не нижче за мінімально допустимого;

- II категорії ( соціальне) житло – з нормованими нижніми і верхніми межами площ квартир та житлових кімнат гуртожитків відповідно до чинних санітарних норм, які забезпечують мінімально допустимий рівень комфорту проживаючих.

Житло II категорії передбачається для малозабезпечених сімей на пільгових умовах. Його обсяги можуть складати не більше 20 % від нової багатоквартирної забудови. Середній розмір квартири становитиме 65 м2.

Обсяги  житлового будівництва садибного типу розраховані виходячи з території   та середньої площі ділянки під  забудову - 0,1 га ( 8-9 будинків на 1 га). При цьому  для розрахунків середня площа садибного будинку прийнята близько 200 м2.

Згідно з розрахунками, обсяг житлового будівництва становитиме:

- багатоквартирного – 811,0 тис м2 (11,23 тис квартир);

- садибного типу – 184 тис. м2 ( 1,23тис. одноквартирних будинків).

- блокованого  -35 тис. м2 ( 0,22 тис квартир).блокованого пу – 210

Основні обсяги житлового будівництва передбачається розмістити в Західному житловому районі міста  ( на захід від залізниці). В цьому районі передбачається розміщення 643 тис. м2 нового багатоквартирного будівництва ( 80% всього обсягу багатоквартирного будівництва), 93 % обсягу  садибного будівництва та весь обсяг блокованого будівництва.

В Східному житловому районі передбачено розміщення 168 тис. м2 багатоквартирного будівництва та 12 тис. м2  садибного на  територіях Боярського коледжу екології і природних ресурсів.

Нижче, в таблиці наведений перелік ділянок  розміщення житлового будівництва  та показники освоєння кожної ділянки.

Розміщення житлового будівництва

Таблиця 10.1.

| № ділянки на кре-сленні | Розміщення ділянки в плані міста | Територія, га | Існуюче використання території | Перспек-тивне вико ристання ділянки | Прийнята щільність забудови | Обсяги будівництва тис. м2 тис. квартир та будинків | Орієнтов-на чисель-ність населення, тис. осіб | Реконструк-тивні заходи по освоєнню ділянки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Західний житловий район (Нова Боярка) |
| 1 | Ділянка на території „Декоративних культур” | 54,4 | Вільна від забудови | Багатоквартирна забудова | 300 осіб/га | 490 6,6 | 16,1 | - |
|  |  | 12,0 |  | Блокована забудова | 19 уч/га | 35,0 0,22 | 0,7 |  |
| 2 | Квартал по вул. Молодіжна | 1,9 | Багатоквартирна 2-3-поверхова забудова, садибна забудова | Багатоквартирна забудова | 400 осіб/га | 25,0 0,3 | 0,75 | Знесення 2-3-поверхової за-будови ( 7 буд. - 4,4 тис. м2) та садибної – 6 будинків (0,4 тис. м2) |
| 4 | Ділянка колективних садів | 116,4 | Колективні сади (1839 ділянок) | Садибна забудова | 8-9 буд/га (27 осіб/га) | 150,0 1,0 | 3,05 | Реконструкція колективних садів |
| 5 | По вул. Білогородська | 0,45 | В стадії будівництва | 4-секц. будинок 9-поверх. будується |  | 9,0 0,14 | 0,3 | Вільна від забудови |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Центр міста | 1,9 | Вільна від забудови | Багатоквартирна забудова (6 секцій 9-пов.) |  | 13,0 0,2 | 0,4 | - |
| 7 | Будинок по вул. 40 років Жовтня | 0,24 |  | 2 секції 9-пов |  | 4,5 0,07 | 0,15 | - |
| 8 | Будинок по вул. Колгоспна (розроблене МБО) | 0,33 |  | 9- поверх. |  | 4,4 0,07 | 0,15 | - |
| 9 | Реконструкція (вибіркова забудова) – ділянка на розі вул. 50-річчя Жовтня та Богдана Хмельницького | 4,0 | 2-3-поверхова багатоквартирна забудова | 9- поверх | 400 осіб/га | 48,0 0,64 | 1,5 | Знесення 2-3-поверхо-вої забудови (19,4 тис. м2) |
| 10 | Реконструкція (вибіркова забудова) – ділянка в межах вулиць Високовольтна, Маяковського, Хмельницького, Дзержинського | 3,5 | 1-2-поверхова багатоквартирна забудова | 9- поверх | 400 осіб/га | 42,0 0,56 | 1,4 | Знесення 1- 2-поверхової багатокварти-рної забудови (10,8 тис. м2) |
| 11 | Житловий будинок 3-секційний середньою поверховістю 9 поверхів | 0,35 |  | 3 секції – 7 - 9 - 12 поверхів |  | 7,1 0,1 | 0,25 | - |
| 12 | Північно-східна частина міста, між автодорогою Київ-Боярка та залізницею | 18,2 | Вільна від забудови | Садибна забудова | 8-9 буд/га (27 осіб/га) | 22,0 0,15 | 0,5 |  |
|  | Всього західний житловий район | 213,67 |  |  |  | 850,0 10,05 | 25,25 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - багатоквартирна забудова | 85,27 |  |  |  | 643,0 8,68 | 21,0 |  |
|  | - блокована забудова | 12,0 |  |  |  | 35,0 0,22 | 0,7 |  |
|  | - садибна забудова | 116,4 |  |  |  | 172,0 1,15 | 3,55 |  |
| Східний житловий район ( Стара Боярка) |
| 3 | Ділянка в південно-східній частині міста (в районі коледжу екології і природних ресурсів) | 6,9 | 1-2-поверхові будинки | Багатоквартирна забудова | 300 осіб/га | 63,0 0,9 | 2,1 | Знесення житлового фонду (7,0 тис. м2) |
|  |  | 11,7 | Вільна від забудови | Багатоквартирна забудова | 330 осіб/га | 105,0 1,65 | 3,9 | - |
|  |  | 8,9 | Вільна від забудови | Садибна забудова | 9 ділянок/га | 12,0 0,08 | 0,25 | - |
|  | Всього по Східному житловому району | 27,5 |  |  |  | 180,0 2,63 | 6,25 |  |
|  | Всього по місту в тому числі: | 241,2 |  |  |  | 1030 12,68 | 31,5 |  |
|  | - багатоквартирне житлове будівництво | 85,7 |  |  |  | 811 11,23 | 27,0 |  |
|  | - блоковане житлове будівництво | 12,0 |  |  |  | 35,0 0,22 | 0,7 |  |
|  | - садибне житлове буд-во | 143,5 |  |  |  | 184,0 1,23 | 3,8 |  |

Зведені показники розміщення житлового будівництва по видах територій на розрахунковий період

Таблиця 10.2

| Види територій | Багатоквартирне житлове будівництво | Блоковане житлове будівництво | Садибне житлове будівництво | Всього по місту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Території, га | Обсяги будівни-цтва тис. м2 тис. квартир | Території, га | Обсяги будівни-цтва тис. м2 тис. квартир | Території, га | Обсяги будівни-цтва тис. м2 тис. квартир | Території, га | Обсяги будівни-цтва тис. м2 тис. квартир |
| Вільні від забудови, в тому числі будівництво на вільних вибіркових ділянках | 69,37 | 633,0 8,83 | 12,0 | 35,0 0,22 | 27,1 | 34,0 0,23 | 108,5 | 702,0 9,28 |
| В тому числі розміщені поза існуючими межами | 54,0 | 490,0 6,6 | 12,0 | 35,0 0,22 | 18,2 | 22,0 0,15 | 84,2 | 547,0 6,97 |
| Території, що звільняються після реконструкції багатоквартирного житлового фонду | 16,3 | 178 2,4 | - | - | - | - | 16,3 | 178 2,4 |
| Реконструкція колективних садів | - | - | - | - | 116,4 | 150,0 1,0 | 116,4 | 150,0 1,0 |
| Всього | 85,67 | 811,0 11,23 | 12,0 | 35,0 0,22 | 143,5 | 184,0 1,23 | 241,2 | 1030,0 12,68 |

# 11. Житловий фонд.

Житловий фонд міста на кінець розрахункового періоду визначений виходячи із обсягів житлового будівництва, передбаченого на території міста, та обсягів вибуття житлового фонду в зв’язку з реконструктивними  заходами.

11.1. Житловий фонд, що вибуває з експлуатації.

Згідно Закону України „Про комплексну реконструкцію кварталів ( мікрорайонів) застарілого житлового фонду” до цієї категорії віднесено житло до 5-ти поверхів, яке не відповідає сучасним нормативним вимогам щодо безпечного і комфортного проживання, граничний строк експлуатації якого збіг або знос основних конструкцій елементів  становить не менше 60%.

Генеральним планом пропонуються реконструктивні заходи на ділянках №2,№9,  № 10 (Західний житловий район)  та №3 (Східний житловий район), що передбачають заміну малоцінного 2-3 поверхового житлового фонду на житловий фонд більшої поверховості. В  результаті передбачених реконструктивних заходів вибуття житлового фонду складе орієнтовно 42,0 тис. м2, в тому числі 35,0 тис. м2 в  Західному житловому районі, 7,0 тис. м2 -   в Східному житловому районі.

Нижче, в таблиці, наведені обсяги вибуття житлового фонду в розрізі ділянок та  по видах забудови.

Таблиця 11.1.

| Поверховість | Кількість будинків, одиниць | Загальна площа будинків, тис. м2 | Орієнтовна кількість квартир, одиниць |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Багатоквартирний житловий фонд |
| Ділянка №2 |
| 2 | 6 | 3000 | 55 |
| 3 | 1 | 1400 | 25 |
| Всього | 7 | 4400 | 80 |
| Ділянка №3 |
| 2 | 8 | 4500 | 90 |
| 1 | 11 | 2500 | 50 |
| Всього | 19 | 7000 | 140 |
| Ділянка № 9 |
| 2 | 13 | 6700 | 128 |
| 3 | 8 | 12700 | 242 |
| Всього | 21 | 19400 | 370 |
| Ділянка №10 |
| 2 | 22 | 10800 | 210 |
| Разом | 69 | 41600 | 800 |
| Ділянка №2. Житловий фонд садибного типу |
| 1 | 6 | 360 | 6 |
| Всього по місту |  | 41960 | 806 |
| - багатоквартирний житловий фонд | 69 | 41600 | 800 |
| - житловий фонд садибного типу | 6 | 360 | 6 |

11.2. Обсяги житлового будівництва. Житловий фонд міста.

Обсяги житлового будівництва розраховані в розділі 7 і складуть 1030 тис. м2 загальної площі (12,68 тис. квартир), в тому числі:

- багатоквартирне житлове будівництво – 811тис. м2 (11,23тис. квартир);

- блоковане одноквартирне житлове будівництво -35,0 тис. м2 (0,22 тис. квартир);

- садибне житлове будівництво -184 тис. м2 ( 1,23 тис. садиб).

За розрахунками,  житловий фонд міста на кінець розрахункового періоду складе 1923 тис. м2 загальної площі квартир (  28,06 тис. квартир та одноквартирних будинків).

Середня житлова забезпеченість на кінець розрахункового періоду складе 32,0 м2 на  мешканця, в тому числі в багатоквартирному житловому фонді -29,1 м2/мешканця, в садибному – 39-40  м2/мешканця.

Житловий фонд Західного житлового району передбачається збільшити в 2 рази - з 733,6 тис. м2 до 1548,6 тис. м2

Житловий фонд Східного житлового району передбачається збільшити в 1,9 рази – із 201,4 тис. м2 до   374,4 тис. м2.

Динаміка житлового фонду  та розселення населення в цілому по місту та в розрізі  житлових районів на розрахунковий період наведена нижче, в таблиці № 11.2.

Житловий фонд.    Розселення населення.

Таблиця 11.2.

| Житловий фонд | Одиниця виміру | Житловий фонд ( тис. м2 загальної площі / тис. квартир) | Розселення населення ( тис. осіб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий | Нове будівництво | Житловий фонд на кінець проектного періоду | Існу-юче розселення | В існуючо-му фонді на розрахунковий період | В новому житло-вому фо-нді | Всього в жит-ловому фонді на кінець розр. періоду |
| Всього по місту |
| Багатоквартирний | тис. м2/тис. квартир | 461,5/9,56 | 811/11,23 | 1230,9/19,99 | 19,3 | 15,3 | 27,0 | 42,3 |
| Гуртожитки | тис. м2 | 12,7/- | - | 12,7/- | 0,8 | 0,7 | - | 0,7 |
| Блокований одноквартирний |  |  | 35,0 0,22 | 35,0 0,22 | - | - | 0,7 | 0,7 |
| Садибного типу | тис. м2/тис. квартир | 460,8/6,63 | 184,0/1,23 | 644,4/7,85 | 14,5 | 12,5 | 3,8 | 16,3 |
| Всього | тис. м2/тис. квартир | 935,0/16,19 | 1030,0/12,68 | 1923,0/28,06 | 34,6 | 28,5 | 31,5 | 60,0 |
| Західний житловий район ( Нова Боярка) |
| Багатоквартирний | тис. м2/тис. квартир | 446,5/9,26 | 643,0/8,68 | 1054,9/17,28 | 18,9 | 15,0 | 21,0 | 36,0 |
| Блокований одноквартирний | тис. м2/тис. квартир | - | 35,0 0,22 | 35,0 0,22 | - | - | 0,7 | 0,7 |
| Гуртожитки | тис. м2 | 7,1/- |  | 7,1/- | 0,3 | 0,4 | - | 0,4 |
| Садибного типу | тис. м2/тис. квартир | 280,0/4,13 | 172,0/1,15 | 451,6/5,28 | 9,0 | 7,9 | 3,55 | 11,45 |
| Всього | тис. м2/тис. квартир | 733,6/13,39 | 850,0/10,05 | 1548,6/22,78 | 28,2 | 23,3 | 25,25 | 48,55 |
| Східний житловий район (Стара Боярка) |
| Багатоквартирний | тис. м2/тис. квартир | 15,0/0,3 | 168,0/2,55 | 176,0/2,71 | 0,9 | 0,3 | 6,0 | 6,3 |
| Гуртожитки | тис. м2 | 5,6/- |  | 5,6/- | 0,5 | 0,3 | - | 0,3 |
| Садибного типу | тис. м2/тис. квартир | 180,8/2,5 | 12,0/0,08 | 192,8/2,58 | 5,5 | 4,6 | 0,25 | 4,85 |
| Всього | тис. м2/тис. квартир | 201,4/2,8 | 180/2,63 | 374,4/5,29 | 6,4 | 5,2 | 6,25 | 11,45 |

# 12. Перспективна чисельність населення.

# Розселення населення.

Перспективна чисельність населення міста Боярки визначена за сельбищною ємністю території.

Визначення сельбищної ємності території включали в себе питання:

1.  Визначення територій, придатних для розміщення житлового та інших видів цивільного будівництва; визначення орієнтовної структури житлового будівництва, розрахунок обсягів житлового будівництва та чисельності населення в новому житловому фонді.

2.  Визначення сельбищної ємності існуючого житлового фонду , що залишається в експлуатації ( кількості населення, що зможе розселитися в існуючому житловому фонді, що залишається в експлуатації на розрахунковий період з урахуванням  забезпечення  вищих стандартів проживання).

Розрахунки сельбищної ємності  ділянок житлового будівництва та  визначення сельбищної ємності  житлового фонду, що передбачається до  будівництва, наведені в розділі 10   „Розміщення  та обсяги житлового будівництва».

Нижче наведені розрахунки сельбищної ємності існуючого житлового фонду.

12.1. Сельбищна ємність існуючого житлового фонду

Незважаючи на достатньо високий показник середньої забезпеченості населення житлом (21,8 м2 /людину   – в багатоквартирному житловому фонді та 31,8 м2/жителя в садибному житловому фонді ), за даними управління статистики у Києво-Святошинському районі, станом на 01.01.2007 року в місті перебувало на квартирному обліку 1700 сімей (5100 осіб).

Існуюча квартирна черга міста вказує на диспропорції в забезпеченні населення житлом. Тому  в розрахунках сельбищної ємності існуючого житлового фонду на перспективу було прийнято,  що середня забезпеченість житлом в існуючому багатоквартирному житловому фонді  повинна становити не менше 26  м2 на жителя, а в  садибному фонді – не менше 34 м2/жителя, що дасть змогу розселити  населення  в цьому фонді на достатньому рівні комфортності.

Нижче, в таблиці, наведений прогноз розселення населення в існуючому житловому фонді міста на перспективу.

Таблиця 12.1

|  | Тис м2 | квартир тис. жителів | в тому числі |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кімн | 2 кімн | 3 кімн | 4 кімн | 5 кімн | 6 кімн |
| Приватний ( садибного типу) | 460,8 | 6630 13,5 | 698 0,7 | 1882 2,8 | 1912 3,8 | 1597 4,0 | 366 1,3 | 175 0,8 |
| Багатоквартирний | 461,5 | 8760 16,1 | 2430 2,7 | 3370 5,26 | 2220 4,9 | 700 1,7 | 40 0,14 | - |
| Гуртожитки | 12,7 | 0,7 тис осіб |  | - | - | - | - | - |
| ВСЬОГО | 935,0 | 16190 30,3 | 3128 3,7 | 5252 8,1 | 4132 8,7 | 2297 5,7 | 406 1,44 | 175 0,8 |
| НАСЕЛЕННЯ, тис осіб | 34,6 | 28,5 |  |  |  |  |  |  |

Таким чином, при забезпеченні населення міста житлом за соціально-необхідними стандартами, в існуючому житловому фонді міста, який залишається в експлуатації, зможе розселитися  не більше, ніж 28,5 тис. чоловік.

12.2. Розселення в житловому фонді, передбаченому до будівництва

Чисельність населення, що зможе розселитися в житловому фонді, передбаченому до будівництва, визначена  виходячи з розрахованих обсягів будівництва та середньої забезпеченості житлом в багатоквартирному житловому фонді -30-32 м2 на жителя, а в садибному житловому фонді - з розрахунку 3 особи на 1 будинок. Середня площа  садибного будинку прийнята 200 м2.  Відповідно до розрахунку, в житловому фонді, передбаченому до будівництва, зможе розселитися 31,5 тис. осіб, в тому числі в  багатоквартирному – 27,0 тис. осіб, в садибному – 3,8 тис. осіб, блокованому - 0,7 тис. осіб. Розселення населення  в житловому фонді на ділянках нового житлового будівництва наведено в таблиці № 9.1.

12.3. Перспективна чисельність населення

Перспективна чисельність населення міста, визначена за сельбищною ємністю території, складе 60,0 тис. осіб, в тому числі:

- перспективна сельбищна  ємність існуючого житлового фонду – 28,5 тис. осіб;

- перспективна чисельність населення в житловому фонді, передбаченому до будівництва – 31,5 тис. осіб.

# 13. Перспективи розвитку господарського комплексу

Генеральним планом передбачений подальший розвиток господарського комплексу міста.  Насамперед, визначені території для розвитку виробничих підприємств -  промислових, комунально-складських, транспортно-обслуговуючих та інших. Крім того,  в  зв’язку з наміченим  значним збільшенням чисельності населення міста передбачений розвиток  сфери обслуговування – освіти, культури, торгівлі, охорони здоров’я та інших сфер обслуговування.

Пропозиції генерального плану по освоєнню нових виробничих територій

Генеральним планом передбачені території  для розміщення нових виробничих об’єктів загальною площею 49,0 га:

- ділянка  в північно-західній частині міста - по дорозі на Білогородку – 24,4 га

- 2 ділянки в  північній частині міста, районі Боярського лінійного виробничого управління магістрального газопроводу - 20,3 га;

- ділянка  в північній частині міста ( прилягає до залізниці) - 4,3 га

Доцільно дві ділянки, що знаходяться в районі БЛУМГ, передбачити для  розміщення промислових підприємств, а ділянки, що розміщені по дорозі на Білогородку та  в районі залізниці – для розміщення торгівельно-складських та транспортно-обслуговуючих комплексів.

Для попередніх розрахунків в  генеральному плані прийнята така структура нових  виробничих підприємств:

1.  Промислові підприємства : територія -   20,3 га, чисельність працюючих -  1,2 тис. осіб, в тому числі:

- харчова промисловість  - 0,3 тис осіб;

- легка промисловість  - 0,3 тис. осіб;

- промисловість будматеріалів – 0,3 тис. осіб;

- інші види промисловості -0,3 тис. осіб.

2. Торгівельно-складські та транспортно-обслуговуючі комплекси: територія  - 28,7 га, чисельність працюючих   -  1,2 тис. осіб

Прогнозується збільшення чисельності працюючих на підприємствах, організаціях та установах міста до 17,0 тис. осіб. Прогноз чисельності зайнятих в господарському комплексі міста  та в виробничій сфері наведений нижче, в таблицях.

Чисельність зайнятих на підприємствах та організаціях розташованих в м. Боярка

Таблиця 13.1.

| № п.п | Сфери та галузі господарського комплексу | Чисельність зайнятих станом на 01.01 2007р, тис.чол. | На перспективу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Виробнича сфера-всього | 5.45 | 9,0 |
|  | в тому числі: |  |  |
|  | - промисловість | 2,12 | 3,35 |
|  | - транспорт | 2,2 | 2,6 |
|  | - будівництво | 0.73 | 1,2 |
|  | - торгівля, громадське харчування, заготівлі, матеріально-технічне постачання і збут | 0.4 | 1,8 |
| 2 | Невиробнича сфера - всього | 5,03 | 8,0 |
|  | в тому числі: |  |  |
|  | - житлово-комунальне господарство | 0.23 | 0,5 |
|  | - охорона здоров’я | 3.05 | 4,5 |
|  | - освіта, культура, мистецтво, наука | 1.3 | 1,7 |
|  | - управління, соціальне страхування | 0,25 | 0,5 |
|  | - інші | 0,2 | 0,8 |
|  | ВСЬОГО | 10,5 | 17,0 |

Розвиток виробничого комплексу міста Боярка

Таблиця 13.2.

осіб

| Найменування | Чисельність працюючих ( існуючий стан) | Чисельність працюючих (перспектива) |
| --- | --- | --- |
| 1. Промисловість |  |  |
| - харчова | 210 | 500 |
| - легка | 90 | 400 |
| - вироби з металу | 180 | 200 |
| - будматеріалів ( металеві конструкції, бетонні вироби, інші) | 100 | 400 |
| - обробка деревини | 40 | 50 |
| - інше виробництво ( поролон, салфетки, інші) | 870 | 1150 |
| Підприємства водозабезпечення, тепло забезпечення, газозабезпечення | 630 | 650 |
| РАЗОМ по промисловості | 2120 | 3350 |
| 2. Транспорт | 2200 | 2600 |
| 3. Будівництво | 730 | 1200 |
| 4.Торгівля, громадське харчування, заготівлі, матеріально-технічне постачання і збут | 400 | 1850 |
| Разом по виробничому комплексу міста | 5450 | 9000 |

# 14. Трудові ресурси. Зайнятість трудових ресурсів.

В генеральному плані виконаний прогноз трудових ресурсів міста та їх зайнятості на 1 чергу та розрахунковий період.

## 14.1 Прогноз чисельності трудових ресурсів міста

Прогноз трудових ресурсів м. Боярки  виконаний для  перспективної чисельності населення на  розрахунковий період. За основу для прогнозування чисельності трудових ресурсів  та їх розподілу був прийнятий  перспективний склад населення, визначений по оптимістичному варіанту прогнозу.

Основою  для визначення кількості трудових ресурсів є  населення в працездатному віці, яке складало на початок 2007 року 20,8  тис. осіб або  62,4 % до загальної чисельності населення.  До трудових ресурсів віднесені також особи старшої вікової групи та підлітки, зайняті у господарчій діяльності.  Ця категорія складає сьогодні 1,7 тис осіб (5,1 % до населення). Не відносяться до трудових ресурсів  непрацюючі інваліди працездатного віку, кількість яких складає 0,5 тис. осіб ( 1,5 %).

Таким чином, загальна чисельність трудових ресурсів міста на початок 2007 року складала 21,3 тис осіб ( 63,9 % до чисельності населення).

На перспективу, згідно демографічного прогнозу, відбудуться зміни в віковій структурі населення,  Прогнозується збільшення  частки осіб, молодше працездатного віку та осіб старшої вікової групи. Натомість прогнозується зменшення частки  населення працездатного віку. Нижче, в таблиці, наведена прогнозна структура населення  по  основних вікових групах за оптимістичним варіантом демографічного прогнозу.

Зміни у віковій структурі  населення міста по оптимістичному варіанту демографічного прогнозу

Таблиця 14.1

| Основні вікові групи населення | 2007р. | Розрахунковий період (оптимістичний варіант демографічного прогнозу) |
| --- | --- | --- |
|  | тис. осіб | % до населення | тис. осіб | % до населення |
| Населення у віці, молодшому за працездатний | 5,19 | 15,6 | 6,0 | 18,0 |
| Населення у працездатному віці | 20,8 | 62,4 | 18,4 | 55,1 |
| Населення у віці, старшому за працездатний | 7,33 | 22,0 | 9,0 | 26,9 |
| Все населення | 33,3 | 100,0 | 33,4 | 100,0 |

Наведені вище показники  складу населення за основними віковими групами (оптимістичний варіант) визначені для стаціонарного населення міста, тобто  з врахуванням  зменшення чисельності населення в результаті від’ємного природного руху на протязі розрахункового періоду генерального плану ( 100-114 осіб на рік) та збільшення додатного механічного притоку  від 70 до 200 осіб на рік на кінець розрахункового періоду і не враховує значного збільшення  чисельності населення  міста  за рахунок  додаткового механічного приросту завдяки виділенням значних територій для розміщення житлового будівництва.

Прогнозується, що вікова структура населення, що придбає житло у м. Боярка, буде відрізнятися від структури, визначеної за демографічним прогнозом, більшою питомою вагою населення в працездатному віці (  орієнтовно 63%)  та меншою питомою вагою  населення у віці, старше за працездатний.  Загальна вікова структура населення Боярки на перспективу,, прийнята для розрахунків, наведена нижче, в таблиці:

Таблиця 14.2.

| Основні вікові групи населення | Розрахунковий період ( з урахуванням маятникової міграції) |
| --- | --- |
|  | тис. осіб | % до населення |
| Населення у віці, молодшому за працездатний | 12,0 | 18,5 |
| Населення у працездатному віці | 35,1 | 58,5 |
| Населення у віці, старшому за працездатний | 12,9 | 23,0 |
| Все населення | 60,0 | 100,0 |

Для  прогнозування чисельності трудових ресурсів міста на перспективу   частка  непрацюючих інвалідів  у працездатному віці залишена на існуючому рівні. Дещо зменшена частка осіб старше працездатного віку, зайнятих трудовою діяльністю.

Виходячи з цих позицій прогнозується  зменшення  частки трудових ресурсів міста на розрахунковий період з 63,9 % до 59,7%.

## 14.2  Прогноз зайнятості трудових ресурсів міста

В генеральному плані виконані розрахунки можливої зайнятості трудових ресурсів на перспективу.

Учні та студенти працездатного віку, що навчаються з відривом від виробництва. В складі трудових ресурсів є частка осіб, зайнятих на навчанні з відривом від виробництва. Це учні шкіл, яким виповнилося 16 років, студенти денного відділення  вищих навчальних закладів.  В даний час їх частка складає 5,1 %.  На перспективу, в зв’язку зі зменшенням частки населення у працездатному віці,  прогнозується зменшення  цієї категорії до 5,0%.

Безробітні згідно офіційної статистики. В даний час  ця категорія населення становить 0,5 тис чоловік ( 1,5 % до населення).  Прогнозується, що кількість безробітних (згідно офіційної статистики) на перспективу збільшиться і   становитиме орієнтовно  2,0%.  Це зв’язано з тим, що прогнозується зменшення прихованого безробіття та більш частіше звернення  в службу зайнятості осіб, що шукають роботу.  Необхідно відмітити, що у всіх європейських країнах з розвинутою ринковою економікою існує певна частка безробітних серед працездатного населення у працездатному віці. Вона викликана постійним рухом населення з одного регіону в інший, від однієї професії до іншої і пов’язана з очікуванням роботи у найближчому майбутньому. Крім того, причиною безробіття може бути науково-технічний прогрес та зміни у структурі споживчого попиту, які призводять до структурних перетворень економіки і закриття застарілих підприємств або зменшення випуску продукції. Це обумовлює зменшення чисельності зайнятих, а, отже, призводить до безробіття частки населення.

Фрикційне, зв’язане з постійним рухом населення, і структурне, обумовлене зміною структури виробництва і споживання, безробіття утворюють так званий природний рівень безробіття.

Крім зазначених форм безробіття існує і приховане безробіття. На сьогодні існують лише орієнтовні оцінки його рівня.  У перспективі у зв’язку з поліпшенням соціального захисту безробітних кількість зареєстрованих безробітних може зростати, кількість прихованих безробітних – зменшуватиметься.

Зайнятість населення міста в усіх видах економічної діяльності  становило на початок 2007 року  12,0 тис. осіб (36,0 % до всього населення).  На перспективу , згідно розрахунків, виконаних в розділі „Перспективи розвитку господарського комплексу”, передбачається  створення значної  кількості робочих місць на території м. Боярки. Це робочі місця в виробничій сфері, сфері обслуговування. Прогнозується збільшення абсолютного числа зайнятих на території міста з 12,0 тис. осіб до 21 тис. осіб (35% до загальної чисельності населення). Незважаючи на  збільшення абсолютного числа  зайнятих на території міста майже в 1,8 рази,  прогнозується, що їх питома вага в загальній кількості населення  дещо зменшиться.

Трудові ресурси, діяльність яких не зафіксована офіційною статистикою, а також зайняті  на роботі в м. Києві становлять сьогодні значну частку – 21,3 %.

В даний час дані про чисельність кожної категорії відсутні.

Трудові ресурси, діяльність яких не зафіксована офіційною статистикою - це особи, які живуть на утриманні інших,  само зайняті, зайняті в тіньовій економіці. В цю категорію входять також особи, що не можуть знайти роботу ( не зареєстровані в державній службі зайнятості).

Значна частина трудових ресурсів м. Боярки зайнята  в м. Києві.

На перспективу прогнозується, що частка населення, діяльність якого не зафіксована офіційною статистикою, зменшиться, потік маятникових мігрантів із м. Боярки в м. Київ і надалі буде мати місце. Тому для розрахунків в генеральному плані загальна питома вага  цих категорій трудових ресурсів зменшена до 17,7 %.

Нижче, в таблиці, в зведеному вигляді наведений  прогноз трудових ресурсів міста та їх зайнятості на перспективу.

Трудові ресурси та їх зайнятість ( прогноз)

Таблиця14.3

|  |  | Існуючий стан ( 01.01.2007р) | Розрахунковий період |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис.чол. | % | тис.чол. | % |
|  | Населення міста | 33,3 | 100,0 | 60,0 | 100,0 |
| 1. | Формування трудових ресурсів |  |  |  |  |
| 1.1 | Населення в працездатному віці | 20,8 | 62,4 | 35,1 | 58,5 |
| 1.2 | Чисельність непрацюючих інвалідів та пенсіонерів у працездатному віці | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,8 |
| 1.3 | Працюючі пенсіонери та підлітки | 0,8 | 2,4 | 1,2 | 2,0 |
|  | Трудові ресурси всього | 21,3 | 63,9 | 35,8 | 59,7 |
| 2. | Зайнятість трудових ресурсів |  |  |  |  |
| 2.1 | Зайняті на навчанні з відривом від виробництва | 1,7 | 5,1 | 3,0 | 5,0 |
| 2.2 | Незайняте працездатне населення працездатного віку (згідно офіційної статистики) | 0,5 | 1,5 | 1,2 | 2,0 |
| 2.3 | Зайняті в усіх видах економічної діяльності | 12,0 | 36,0 | 21,0 | 35,0 |
|  | - зайняті в економіці міста | 10,5 | 31,5 | 17,0 | 28,3 |
|  | - зайняті в інших сферах економічної діяльності на території міста | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 6,7 |
| 2.4 | Трудові ресурси, діяльність яких не зафіксована офіційною статистикою ( в тому числі ті, що виїздять на роботу в м. Київ) | 7,1 | 21,3 | 10,6 | 17,7 |

# 15. Установи та підприємства обслуговування.

Основними задачами генерального плану з питань культурно-побутового обслуговування населення міста є:

- забезпечення населення міста всіма видами культурно-побутового обслуговування, які передбачені нормативами для міст такого рангу з урахуванням нових районів житлової забудови;

- максимальна концентрація підприємств і установ загальноміського значення, об’єднання їх з закладами інших ступенів обслуговування, за умов дотримання нормативних радіусів доступності.

м. Боярка є  містом районного підпорядкування , в якому розміщені окремі підприємства обслуговування районного та обласного  значення.  В місті  функціонує розвинена система  закладів обслуговування, однак, вона не повністю задовольняє потреби населення  міста. Значну частину послуг ( підприємств торгівлі, громадського харчування, культури,  закладів медичного обслуговування) населення міста одержує в Києві.

Генеральним планом передбачений значний розвиток  міста та збільшення його населення майже в 2 рази.  В зв’язку з цим передбачається і відповідний розвиток мережі закладів обслуговування.

В генеральному плані виконаний розрахунок необхідної ємності закладів обслуговування згідно з нормативами ДБН 360-92** табл.5.1., які відображають соціально-гарантований рівень послуг, що відповідає необхідним стандартам життя.

Розрахунок виконаний окремо для східного ( стара Боярка) та західного ( нова Боярка)  районів міста.

Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, загальноосвітніх школах та закладах позашкільного значення розрахована залежно від очікуваної на  перспективу вікової структури населення, основою  якої є демографічний прогноз, що був виконаний авторським колективом  інституту демографії та соціальних досліджень НАН України. Розрахунки необхідної ємності шкіл та дитячих дошкільних закладів наведені в окремих таблицях.

Крім об’єктів, що забезпечують задоволення соціально-гарантованих послуг, проектом передбачається можливість розміщення ненормованих об’єктів соціальної інфраструктури в складі громадських центрів, намічених в генеральному плані, за умов, що вони не суперечать дозволеним видам використання території.

Розрахунки наведені нижче в таблицях.

Розрахунок необхідної ємності  підприємств і закладів обслуговування для населення міста на розрахунковий період

Таблиця 15.1

| Найменування | Одиниця виміру | Норматив по ДБН 360-92** | Для населення м Боярки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | Східний район (Стара Боярка) 11,5 | Західний район міста (Нова Боярка) 48,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дитячі дошкільні заклади | .місць | Розрахунок наданий в табл. №15.2, 15.3 | 3000 | 570 | 2430 |
| Загальноосвітні школи | місць | Розрахунок наданий в табл. № 15.4, . | 7720 | 1670 | 6050 |
| Міжшкільні центри комп’ютерного і виробничого навчання | місць | 8% від загальної кількості школярів | 730 |
| Позашкільні заклади, всього | місць | 15,3% від загальної кількості школярів V-IX класів | 500 |
| Будинки-інтернати для дорослих інвалідів з фізичними вадами | місць | 3,1 – 4 на 1000 осіб | 186 -240 |
| Сімейні дитячі будинки від 4 до 17 років | місць | 3 на 1000 осіб | 180 |
| Психоневрологічні інтернати ( з 18 років) | місць | 3 на 1000 осіб | 180 |
| Стаціонари всіх типів | ліжок | 7,5 на 1000 осіб для насел. Боярки 3,6 на 1000 осіб для насел. району | 450 290 |
| Поліклініки | відвідув. за зміну | 24 на 1000 осіб | 1440 | 280 | 1160 |
| Станції швидкої допомоги | машин | 1 на 10 тис. осіб | 6 |
| Аптеки | об’єкт | 0.09 на 1000 осіб | 6 | 1 | 5 |
| Молочні кухні | порцій | 4 на добу на 1 дитину до 1 року | 2750 |
| Роздавальні пункти молочних кухонь | м2 загальної площі | 0.3 на 1 дитину до 1 року | 210 | 40 | 170 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відкриті площинні спортивні споруди в житловому кварталі | га | 0.01 на 1000 осіб | 0,6 | 0,11 | 0,49 |
| Приміщення для фізкультурно-спортивних занять в житловому кварталі | м2 загальної площі | 70 на 1000 осіб | 4200 | 800 | 3400 |
| Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | 98 на 1000 осіб | 5880 | 1130 | 4750 |
| Басейни криті і відкриті загального користування | м2 площі дзеркала води | 48.0 на 1000 осіб | 2880 | 550 | 2330 |
| Приміщення реабілітаційного призначення | м2 загальної площі | 15 на 1000 осіб | 900 | 170 | 730 |
| Приміщення для культурно-масової роботи з населенням | місць відвідувань | 15-20 на 1000 осіб | 900-1200 | 170-230 | 730-970 |
| Танцювальні зали | місць | 6 на 1000 осіб | 360 | 70 | 290 |
| Клубні заклади і центри дозвілля | місць відвідувань | 50 на 1000 осіб | 3000 | 580 | 2420 |
| Кінотеатри та відеозали | місць | 20 на 1000 осіб | 1200 | 230 | 970 |
| Міські масові бібліотеки | тис. одиниць збереження читацьких місць | 4 3 на 1000 осіб | 240 180 | 40 30 | 200 150 |
| Магазини продтоварів | м2 торгової площі | 80 на 1000 осіб | 4800 | 920 | 3880 |
| Магазини промтоварів | м2 торгової площі | 150 на 1000 осіб | 9000 | 1700 | 7300 |
| Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 40 на 1000 осіб | 2400 | 450 | 1950 |
| Підприємства громадського харчування | місць | 40 на 1000 осіб | 2400 | 450 | 1950 |
| Магазини кулінарії | м2 торгової площі | 6 на 1000 осіб | 360 | 70 | 290 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підприємства побутового обслуговування, всього в тому числі: | робочих місць | 9 на 1000 осіб | 540 | 100 | 440 |
| - безпосереднього обслуговування населення | робочих місць | 5 на 1000 осіб | 300 | 60 | 240 |
| - централізованого виконання замовлень | роб. місць | 4 на 1000 осіб | 240 | 40 | 200 |
| Пральні самообслуговування | кг білизни за зміну | 10 на 1000 осіб | 600 | 110 | 490 |
| Фабрики-пральні | кг білизни за зміну | 110 на 1000 осіб | 6600 |
| Хімчистки самообслуговування | кг речей за зміну | 4.0 на 1000 осіб | 240 | 45 | 195 |
| Фабрики-хімчистки | кг речей за зміну | 7.4 на 1000 осіб | 445 |
| Лазні і душові | місць | 5 на 1000 осіб | 300 | 60 | 240 |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0.16 на 1000 осіб | 10 | 2 | 8 |
| Відділення банків | операційна каса | 1 на 10-30 тис. осіб | 6 |
| Відділення і філіали ощадного банку | операційне місце | 1 на 2-3 тис. осіб | 20 | 4 | 16 |
| Міський народний суд | суддя | 1 на 30 тис. осіб | 2 |
| Юридичні консультації | робоче місце | 1 юрист-адвокат на 10 тис. осіб | 6 |
| Нотаріальна контора | робоче місце | 1 нотаріус на 30 тис. осіб | 2 |
| Житлово-експлуатаційні організації житлового району | об’єкт | 1 на житловий район з населенням до 80 тис. осіб | 1 |
| Житлово-експлуатаційні організації житлового кварталу | об’єкт | 1 на житловий квартал з населенням до 20 тис. осіб | 3 | 1 | 2 |
| Пожежне депо | автомоб | 1 на 6.5 тис. осіб (автоцистерни) | 10 | 2 | 8 |
| Кладовище традиційного поховання | га | 0.24 на 1000 осіб | 14,5 |

Розрахунок ємності дитячих дошкільних закладів та

загальноосвітніх шкіл

Розрахунок  необхідної ємності дитячих дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл  виконаний  для  перспективного населення міста. Перспективна вікова структура населення у віці 0-17 років для розрахунку прийнята відповідно до структури населення, визначеної  демографічним прогнозом ( оптимістичний варіант) для населення м. Боярки.

Розрахунок ємності дитячих садків виконаний для вікової групи населення від 1 до 6 років. В розрахунку прийнято, що 50% дітей 6-річного віку  будуть відвідувати дитячий садок, а 50% - початкову школу.

Розрахунок виконаний окремо для Західного району міста (Нова Боярка) та Східного ( Стара Боярка).

Розрахунок необхідної ємності  дошкільних закладів

Таблиця 15.2

| Вікові групи населення | Кількість дітей дошкільного віку згідно з перспекти-вним демогра-фічним прогнозом, осіб | Нормативні рекомендації ДБН 360-92** | Необхідна ємність дошкільних закладів по розрахунку, місць |
| --- | --- | --- | --- |
| Східний район міста ( Стара Боярка) |
| 1-2 роки | 280 | Забезпеченість дітей дитсадками в межах 30% | 80 |
| 3-6,5 років | 500 | Забезпеченість дітей дитсадками в межах 70% | 350 |
| Всього | 780 |  | 420 |
| Західний район міста ( Нова Боярка) |
| 1-2 роки | 1220 | Забезпеченість дітей дитсадками в межах 30% | 370 |
| 3-6,5 років | 2150 | Забезпеченість дітей дитсадками в межах 70% | 1500 |
| Всього | 3370 |  | 1870 |
| Разом по місту | 4150 |  | 2300 |

За даними відділу освіти Києво-Святошинського району, на території міста розміщені в даний час 6 дитячих дошкільних навчальних закладів:

Таблиця 15.3.

| Назва ДНЗ | Адреса ДНЗ | Проектна потужність, місць |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Східний житловий район |
| ДНЗ «Берізка» | Київська,17 | 125 |
| НВО «Боярська ЗОШ Iст- ДНЗ | Боярський коледж екології | 35 ( 1 група дитячого садка) |
| Всього |  | 160 |
| Західний житловий район |
| ДНЗ №2 | Хрещатик, 74 | 47 |
| ДНЗ №3 | Леніна,34 | 65 |
| ДНЗ «Джерельце» | Ворошилова, 27 | 168 |
| ДНЗ «Іскорка» | Сєдова,5 | 214 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ДНЗ «Спадкоємець» | Молодіжна, 48 | 245 |
| Всього |  | 740 |
| Разом по місту |  | 900 |

Таким чином, загальна ємність дитячих садків на території міста – 900 місць, необхідно нове будівництво, згідно розрахунку -1400 місць.

Розрахунок необхідної ємності загальноосвітніх шкіл

Таблиця 15.4

| Вікові групи дітей | Кількість дітей відповідного шкільного віку згідно з перспек-тивним демографічним прогнозом, тис.осіб | Нормативні рекомендації ДБН 360-92** | Необхідна ємність загальноосві-тніх шкіл по розрахунку, місць |
| --- | --- | --- | --- |
| Східний район міста ( Стара Боярка) |
| Діти 6,5 -15 років | 1200 | Забезпеченість дітей 6,5 - 14 років в межах 100 % | 1200 |
| Діти16-17 років | 280 | Забезпеченість дітей старшої вікової групи в межах 75% | 200 |
| Всього | 1480 | - | 1400 |
| Західний район міста ( Нова Боярка) |
| Діти 6,5-15 років | 5100 | Забезпеченість дітей 6,5-15 років в межах 100 % | 5100 |
| Діти16-17 років | 1250 | Забезпеченість дітей старшої вікової групи в межах 75% | 940 |
| Всього | 6100 | - | 6040 |
| Разом по місту | 7840 |  | 7440 |

В даний час на території міста функціонує  5 загальноосвітніх шкіл  I – III ст  загальною ємністю 4060 місць, Києво-Святошинська районна  класична гімназія на 1200 місць, приватна загальноосвітна школа I – II ст. для дівчаток «Леді» на  100 місць, НВО ЗОШ I ст. –ДНЗ в районі  на 35 місць. Таким чином,  існуюча ємність загальноосвітніх шкіл становить 5393 місць. В 2007 році  в загальноосвітніх школах міста навчалося 4350 учнів.

Згідно з розрахунком, необхідне нове будівництво шкіл загальною ємністю 1630-1650 місць.

Розрахунок обсягів будівництва підприємств та установ обслуговування соціальної сфери

Таблиця 15.5.

| Перелік підприємств та установ соціальної сфери | Необхідно по розрахунку для населення міста | Існуючі заклади та підприємства обслуговування | Необхідно нове будівництво, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Східний район міста ( Стара Боярка) | Західний район міста ( Нова Боярка | Всього | Східний район міста ( Стара Боярка) | Західний район міста ( Нова Боярка) | Всього | Східний район міста ( Стара Боярка) | Західний район міста ( Нова Боярка) | Всього |
| Загальноосвітні школи, тис. місць | 1400 | 6040 | 7440 | 435 | 4965 | 5400 | 965 | 1075 | 2040 |
| Дитячі дошкільні заклади, тис. місць | 420 | 1870 | 2290 | 160 | 740 | 890 | 260 | 1130 | 1400 |
| Стаціонари всіх типів, ліжок | 450 для населення Боярки, 300 - для населення району |  |  | 440* |  |  | 300 |
| Поліклініки, відвідувань за зміну | 280 | 1160 | 1440 |  |  | 429** 350*** | 300 | 360 | 660 |
| Станції швидкої допомоги, машин | 6 |  |  | 6 |  |  | - |

* центральна районна лікарня        ** центральна районна поліклініка ( 379 відв/зміну) та дитяча районна поліклініка (50 відв/ зміну)

***районна стоматологічна поліклініка.

Розміщення установ та підприємств обслуговування соціальної сфери

Таблиця 15.6

| № п/п | Назва підприємства та установи, що розміщується | Територія | Перспективна ємність | Місце розташування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Східний житловий район( Стара Боярка) |
| 1 | Загальноосвітня школа | 2,7 | На 33 класи (1000 місць) | . Школа розміщена на ділянці житлового будівництва № 1 |
| 2 | Дитячий дошкільний заклад | 0,9 | 240 місць | Дитячий садок розміщений на ділянці житлового будівництва № 1 |
| 3 | Дитячий дошкільний заклад | 0,9 | 240 місць | Дитячий садок розміщений на ділянці житлового будівництва № 1 |
| 4 | Дитячий дошкільний заклад | 0,9 | 240 місць | Дитячий садок розміщений на ділянці житлового будівництва № 1 |
| Західний житловий район ( Нова Боярка) |
| 1 | Загальноосвітня школа | 2,7 | На 33 класи (1000 місць) | Школа розміщена в районі ділянки житлового будівництва № 3 |
| 2 | Дитячі дошкільні заклади | 1,0 | 260 місць | На ділянці перспективної житлової забудови в районі Боярського коледжу екології та природних ресурсів |
| 3 | Лікарні |  | 300 ліжок | Розширення існуючої лікарні |
| 4 | Поліклініки |  | 660 відвідувань за зміну | Вбудовано-прибудовані приміщення на ділянках житлового будівництва №1 та №3 |

# 16. Озеленені території загального користування

Незважаючи на те, що м. Боярка в цілому місто озеленене,  на його території дуже мало озеленених територій загального користування. Існуючі озеленені території загального користування загальноміського значення становлять 18,6 га:

- парк в районі існуючого стадіону -10,4 га;

- парк в центрі міста, біля міськради - 6,5 га;

- сквер біля лікарні по вул. Карла Маркса -1,4 га;

- сквер біля  залізничної станції -0,3 га.

.	Парки та сквери не облаштовані, зелені насадження знаходяться в незадовільному стані. 	На 1 мешканця міста  припадає 5,4 м2  озеленених  територій загального користування, що значно нижче нормативного показника.

Необхідна площа озеленених територій загального користування розрахована для перспективного населення м. Боярки - 60 тис. осіб та становитиме  на кінець розрахункового періоду 78 га, в тому числі загальноміського значення - 42,0 га, житлового району -36 га.

Таблиця 16.1.

|  | Норматив по ДБН 360-92** м2/жителя | Необхідно по нормі озеленених територій загального користування га | Необхідна територія парків і скверів з урахуванням рівня озеленення 85% |
| --- | --- | --- | --- |
| Озеленені території загальноміського значення | 7* | 42,0 | 53,0 |
| Озеленені території житлового району | 6 | 36,0 | 45,0 |
| Всього |  | 78,0 | 91,6 |

* зменшено на 15% відповідно до рекомендацій ДБН 360-92** табл. 5.1. прим.1

На існуючих озеленених територіях загального користування необхідно провести відповідний благоустрій.

Згідно з розрахунком, для забезпечення населення міста озелененими територіями загального користування необхідна  додаткова організація парків та скверів на території 73,0га.

Аналіз територіальних ресурсів в існуючих межах міста показав, що вільні території для розвитку системи озеленених територій загального користування відсутні.

Генеральним планом запропоновано:

- організація озеленених територій загального користування  житлового району в складі ділянки житлового будівництва №1 – орієнтовно 5,0 га ( при розробці ДПТ цей показник може бути уточнений);

- організація озеленених територій загального користування житлового району в складі  ділянки житлового будівництва №3 ( орієнтовно 2,0 га);

- організація парків загального користування загальноміського значення та житлового району загальною площею 66,0 га  на захід від існуючої межі міста, за рахунок території рекреаційних лісів.

Територія парків та скверів  загального користування

Таблиця 16.2.

|  | Існуючий стан | Передбачена організація нових парків та скверів територій | Територія парків і скверів на кінець розрахункового періоду |
| --- | --- | --- | --- |
|  | га | м2/жителя | га | га |
| Озеленені території загальноміського значення | 18,6 | 5,4 | за рахунок рекре-аційних лісів - 34 га | 52,6 |
| Озеленені території житлового району | - | - | на ділянках нового житлового будівництва –7,0 га за рахунок рекреа-ційних лісів -32,0 га | 39 |
| Всього | 18,6 | 5,4 | 59,4 | 91,6 |

# 17. Транспорт

## 17.І. Існуючий стан

Зовнішні транспортні зв’язки м. Боярка з м. Києвом і приміською зоною здійснюються залізничним і автомобільним транспортом.

Через місто проходить магістральна електрифікована двоколійна залізнична дорога Київ-Вишневе-Фастів, яка розділяє місто на дві частини, що мають зв’язок між собою через два автомобільні переїзди в одному рівні та один пішохідний міст.  Ділянка Київ-Фастів є складовою частиною одного з головних вантажонапружених транспортних зв’язків країни – Хутір-Михайлівський – Київ  (Дарниця) – Жмеринка – Одеса, що співпадає з трасами міжнародних транспортних коридорів: Крітських №3 (Мостиська – Львів —Красне – Тернопіль – Хмельницький – Жмеринка – Козятин - Київ; №9 (Кучурган –Роздільна – Жмеринка – Козятин – Київ – Ніжин - Чернігів).

Об’єми  руху поїздів на ділянці Київ-Жуляни-Фастів  складають 135 пар поїздів з яких:

- вантажних -27;

- пасажирських - 108 (з них 30 пар у приміському сполученні).

На сьогодні пропускна здатність цієї ділянки  використовується повністю.

Переробка вантажів для м. Боярка здійснюється на ст. Вишневе, що входить  до складу станцій Київського вузла і виконує значну  пасажирську та вантажну роботу. Обсяг вантажної роботи станції Вишневе  за минулий рік складав 979 тис. тон, з них по відправленню 934 тис. тон. За рік через залізницю у напрямку Київ-Фастів транзитом пройшло 27 млн. тон вантажів, у протилежному напрямку – 13 млн. тон  вантажів.

Обслуговування пасажирів здійснюється проміжною станцією IV класу Боярка та зупиночним пунктом Тарасівка.  Станції знаходиться у межах зони найбільшого тяжіння пасажирів як для південної, так і для північної частини міста; тому привабливість у використанні залізничного транспорту підвищена, в тому числі для поїздок на роботу до м. Києва. За минулий рік відправлення пасажирів залізницею складало 4,15 млн. пасажирів , з них по видах сполучення:

у приміському – 4, 14 млн. пасажирів. ( 99,8%),

у місцевому – 0,01 млн. пасажирів.  Станція Боярка виконує 87,1% від загального обсягу пасажирської роботи міста.

Зовнішні зв’язки автомобільним транспортом здійснюються по місцевим автомобільним дорогах, окремі ділянки яких одночасно є міськими вулицями Боярки. Нижче приведено ці дороги:

- Київ-Боярка - територіального значення, ІІ технічної категорії;

- Боярка—(Київ - Чоп), Хотів - Тарасівка через Круглик, Микольська Борщагівка-Боярка через Вишневе, Боярка – Малютянка - Іванків, Велика кільцева – Боярка –обласного та районного значення, ІІІ-IV технічної категорії.

На сьогодні технічні параметри автомобільних доріг місцевого значення на підходах до міста вже не відповідають об’єму руху автотранспорту. Значні автотранспортні потоки, транзитні по відношенню до Боярки та Тарасівки проходять по мережі вулиць житлової забудови міста, що значно їх завантажує, створює суттєвий дискомфорт для населення, погіршує стан довкілля.

Автотранспортний зв’язок м. Боярки із м. Києвом та населеними пунктами приміської зони забезпечується приміськими автобусними маршрутами та легковим індивідуальним автотранспортом. Транзитні маршрути проходять по вулиці Білогородській, 40 років Жовтня та вул. 50 років Жовтня.

Окрім масового пасажирського транспорту міські перевезення пасажирів здійснюється приватним та державним легковим автотранспортом. У 2008 році рівень автомобілізації становив ~ 170 автомобілів на тисячу мешканців.

В даний час індивідуальний легковий автотранспорт мешканців міста зберігається:

- у садибній забудові - на ділянках власників;

- у багатоквартирній забудові – в кооперативних боксових гаражах і частково на автостоянках.

## 17.2. Проектні пропозиції

Місто Боярка входить до ряду міських поселень, що розташовані у межах зони впливу м. Києва, і об’єднано з ним єдиним виробничим, господарським та культурним потенціалом.

На розрахунковий період в проекті передбачені заходи, які направлені на посилення зовнішніх транспортних зв’язків м. Боярки і подальшого розвитку Київського транспортного вузла –  будівництво і модернізація автомобільних, залізничних магістралей та об’єктів транспортної інфраструктури.

Зовнішній транспорт

З північного напрямку на південь через місто Боярку проходить двохколійна електрифікована залізниця. На розрахунковий період слід передбачити наступні заходи:

- До 2020 року передбачається реабілітація та модернізація інфраструктури залізниці за напрямками міжнародних транспортних коридорів –  прокладання додаткових двох колій на ділянці залізничної колії Фастів-Київ з проведенням реконструкції станцій для реалізації швидкості до 160 км/год. ( в ув’язці з перспективними планами „Укрзалізниці” та проектними пропозиціями інституту „Київдіпротранс”);

- Для створення безпечних умов руху пішоходів через залізницю проектом передбачається створення одного пішохідного переходу через залізницю в районі “Старої” Боярки та реконструкції пішохідного переходу в районі залізничної станції Тарасівка.

Автомобільні дороги і автотранспорт

Оскільки місто Боярка знаходиться поблизу міста Києва, то частина транзитного транспорту, яка їде в Київ, проходить через Боярку. Хоча через місто Боярка не проходять дороги державного значення, але частина транспорту, котра їде по дорозі міжнародного значення М – 05, сполученням Київ – Одеса, поблизу населеного пункту Глеваха робить поворот на північний – захід з метою виходу на Київську окружну дорогу. Це створює додаткове навантаження на вулично – дорожню мережу міста, погіршує умови безпеки руху.

Так як м. Боярка з м. Києвом пов’язана тісними виробничими, соціальними та культурними зв’язками і більшість населення Боярки кожен день їде на роботу до Києва, слід передбачити реконструкцію існуючих автомобільних доріг місцевого значення на підходах до м. Києва:

- територіальної дороги Т – 10 – 12 сполученням  Київ-Боярка, ділянка якої фактично є магістральною вулицею у населеному пункту Боярка за параметрами І технічній категорії;

-   обласної дороги сполученням Боярка – Глеваха  за параметрами І-ІІ технічних категорій;

Для розвитку рекреаційної зони навколо міста Боярки даним генеральним планом на віддалену перспективу пропонується влаштувати автомобільну дорогу навколо міста в рекреаційній зоні. Ця дорога має проходити по просіках та існуючих дорогах.

Масовий пасажирський транспорт.

На сьогодні в населених пунктах Боярка, Тарасівка мережу масового пасажирського транспорту формують автобусні маршрути: два міських і п’ять  маршрутів приміського сполучення.   Частково  пасажирські перевезення виконується залізничним, легковим та мототранспортом.

На даний момент в Боярці для перевезення пасажирів використовується 100 одиниць рухомого складу, з них 20 одиниць використовуються у міських перевезеннях та 80 одиниць у приміських перевезеннях.

Загальна довжина ліній руху громадського транспорту складає 20,9 км, щільність 1,86 км/км2.

В місті Боярці відсутня автостанція, не дивлячись на значну кількість відправлень пасажирів у приміському сполучені.

Для обслуговування міських пасажирських перевезень на автобусних маршрутах  доцільним є використання рухомого складу малої та середньої місткості, потрібна інвентарна кількість яких  складатиме на проектний період  - 15 од., інтервал руху 10-12 хвилин.

Надалі лінії руху пасажирського транспорту будуть проходити по магістралях загальноміського значення : вул. Білогородська, вул. 50 річчя Жовтня та вул. Шевченка, та магістральних вулицях районного значення : вул. Молодіжна, вул. Леніна, вул. 40 річчя Жовтня, вул. Б. Хмельницького,  вул. Київська.

Також на перспективу необхідно передбачити влаштування заїзних карманів на зупинках масового пасажирського транспорту з параметрами, передбаченими діючими нормативами.

На розрахунковий строк планується відкрити новий маршрут, який буде з’єднувати західну частину міста зі східною. Кінцевими зупинками пропонується зробити перетин вул. 50 річчя Жовтня та вул. Білогородської в західній частині міста та зупинку поблизу коледжу екології і природних ресурсів в східній частині міста. В межах міста цей маршрут буде проходити по вулицях Хрещатик та Шевченка.

Майже весь рухомий склад масового пасажирського транспорту обслуговується на АТП 13245/12, на сьогоднішній день її площа складає 2,5 га. На перспективу територію АТП 13245/12 слід збільшити на 1,7 га.

. Магістральна вулична мережа.

Магістральна вулична мережа міста складалася за довгі роки з поступовою забудовою його території та урахуванням ряду важливих факторів, як: проходження транзитних автомобільних шляхів, залізничної колії та природних умов. Протяжність магістральних вулиць складає 28,3 км, а щільність вуличної мережі міста складає 2,52 км/ км2,що вище ніж нормативний показник на 20% (за нормативом щільність вуличної   мережі міста повинна складати 2 – 2,2 км/км2 ). На перспективу протяжність магістральних вулиць збільшиться на 8,34 км за рахунок створення нових магістралей в районах проектного будівництва і складе 36,64км, а щільність вулично – дорожньої мережі складе 2,51 км/км2. На сьогодні основними проблемами, які перешкоджають нормальному функціонуванню магістральної мережі міста, є наступні:

- Відсутня транспортна розв’язка у двох рівнях  на перетинах міських вулиць із магістральною залізницею Київ – Фастів. Через це ускладнюється автотранспортний зв’язок між східною та західною частинами міста, погіршуються умови безпеки руху при перетині залізниці,  виникають перешкоди в розвитку надійної маршрутної мережі пасажирського транспорту.

- Оскільки весь транзитний транспорт проходить по основних магістралях міста, то в наслідок цього створюється додаткове транспортне навантаження на вуличну мережу. Додатковим фактором, що ускладнює рух транзитного автотранспорту, є недостатні габарити проїзних частин, дорожнього покриття, яке не відповідає діючим нормам. Через це погіршуються умови безпеки руху, знижується швидкість руху.

- Оскільки після розпаду СРСР ремонтно-дорожні роботи не фінансувалися в повному обсязі, стан асфальтобетонного покриття не відповідає діючим нормативним вимогам. На деяких вулицях в центральній частині міста (вул. Крупської, вул. Калініна, вул. Лесі Українки) відсутнє  тверде покриття.

Основні заходи по розвитку магістральної вуличної мережі міста спрямовані на покращення транспортної інфраструктури міста, забезпечення нових транспортних зв’язків з урахуванням розміщення нових житлових районів, зон відпочинку, центрів торгівлі і побутового обслуговування.

Основу вулично – дорожньої мережі в місті будуть складати наступні вулиці:

- вул. 50 річчя Жовтня;

- вул. Білогородська;

- вул. 40 річчя Жовтня;

- вул. Молодіжна;

- вул. Леніна;

- вул. Б. Хмельницького.

На всіх цих вулицях стан дорожнього покриття та ширини проїзних частин не відповідають вимогам по умовах забезпечення безпеки та інтенсивності руху.

Саме тому на перспективу слід провести капітальний ремонт вулиць і  розширити проїзну частину до наступних показників:

- вул. Білогородська до 16 метрів, на ділянці між вул. 50 річчя Жовтня до залізниці, довжина ділянки 2,7 км;

- вул. 50 річчя Жовтня до 14 метрів, на ділянці від вул. Білогородській до виходу з міста, довжина ділянки 1,5 км;

- вул. Леніна до 12 метрів, на ділянці від 40 річчя Жовтня до залізниці, 1,6 км;

- вул. Б. Хмельницького до 12 метрів, на ділянці від вул. Маяковського до вул. 40 річчя Жовтня;

- вул. Молодіжна - необхідно провести капітальний ремонт покриття;

- вул. Леніна -  необхідно провести капітальний ремонт покриття;

- вул. 40 річчя Жовтня - необхідно провести капітальний ремонт покриття;

Проектом передбачається  будівництво твердого покриття на вулицях в Центральній частині міста (вул. Крупської, вул. Калініна, вул. Лесі Українки).

На розрахунковий період слід передбачити будівництво двох розв’язок в різних рівнях на перетині залізниці та автомобільних доріг.

Перша розв’язка знаходиться в північній частині міста. В цьому місці вул. 50 річчя Жовтня перетинається залізницею. В цьому випадку рекомендується пустити залізницю над автомобільною дорогою. Ширина проїзної частини для автомобілів повинна складати 16 метрів.

Другу розв’язку необхідно збудувати в південній частині міста. Вона з’єднає вул. Білогородську в західній частині міста з вул. Шевченка в східній частині міста. В даному випадку слід пустити автомобільну дорогу над залізницею.  Ширина проїзної частини естакади над залізницею повинна складати 16 метрів.

Завдяки цьому покращиться автотранспортний зв’язок міста Боярки з містом Києвом, Вишневим, підвищаться умови безпеки руху при переїзді через залізницю.

Ділянки реконструкції і будівництва магістралей, штучних споруд, транспортні розв’язки показані на схемі транспорту.

Легковий транспорт

Згідно наданої інформації ВДАІ по обслуговуванню Києво-Святошинського району при УДАІ ГУМВС України в Київській області, на 1.01.09 року в місті Боярці зареестровано7718 одиниць автотранспорту, з них:

- автобусів – 304 одиниць

- вантажних автомобілів – 243 одиниці

- легкових – 6271 одиниця

На даний час  рівень автомобілізації в м. Боярки складає 181 легкових автомобілів на 1000 мешканців, а загальний рівень автомобілізації складає 196 автомобілів на 1000 мешканців. На розрахунковий строк проектний рівень автомобілізації розраховано наступним чином:

N=Kавт*(1+i)n, де

N – розрахунковий рівень автомобілізації

Kавт – існуючий рівень автомобілізації, він дорівнює 196 автомобілів на 1000 мешканців

(1+i) – річний приріст, в середньому по Київській області складає приблизно 2% на рік

n – розрахункова кількість років

З розрахунку виходить, що на строк реалізації генерального плану рівень автомобілізації буде складати 300 автомобілів на тисячу мешканців.

Спираючись на приріст населення та збільшення рівня автомобілізації на розрахунковий строк, кількість легкових автомобілів в м. Боярки становитиме 14850 одиниць на тисячу мешканців.

Легковий індивідуальний транспорт населення садибної забудови зберігатиметься на території садиб.

Легковий індивідуального автотранспорт  населення багатоквартирної  забудови передбачається зберігати в багатоповерхових гаражах.

Розрахунок очікуваного парку автомобілів.

Таблиця 17.1.

| № | Назва району | Чисельність населення (тис.чол.) | Кількість автомобілів (одиниць) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Багатоквар-тирної забудови | Садибної забудови | Всього | Багатоквар-тирної забудови | Садибної забудови | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Існуюче положення |
|  | Східний житловий район (Стара Боярка) | 1,4 | 5,5 | 6,9 | 238 | 935 | 1173 |
|  | Західний житловий район (Нова Боярка) | 19,2 | 9,0 | 28,2 | 3264 | 1530 | 4794 |
|  | Всього | 20,6 | 14,5 | 35,1 | 3502 | 2465 | 5967 |
|  | Проектний період |
|  | Східний житловий район (Стара Боярка) | 6,6 | 4,85 | 11,45 | 1980 | 1455 | 3435 |
|  | Західний житловий район (Нова Боярка) | 37,1 | 11,45 | 48,55 | 11130 | 3435 | 14565 |
|  | Всього | 43,7 | 16,3 | 60,0 | 13110 | 4890 | 18000 |

На сьогоднішній день в м. Боярка існує два гаражних кооператив ємністю 200 та 1000 гаражів в кожному, тобто, на даний момент місцями для постійного збереження автотранспорту не забезпечено 2300 автомобілів.

На період реалізації Генерального плану передбачається, що весь автотранспорт, власники якого живуть в районах з багатоквартирної забудови, буде забезпечено місцями постійного зберігання в багатоповерхових гаражних боксів.

Нижче у таблиці наведена кількість автомобілів власників,  які мешкатимуть  в багатоквартирній забудові, передбаченій до будівництва.

Таблиця 17.2.

| № ділянки на кресленні | Розміщення ділянки в плані міста | Територія, га | Орієнтовна чисельність населення, тис. чоловік | Кількість автомобілів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ділянка на території “Декоративних культур” | 66,4 | 16,8 | 5040 |
| 2 | Квартал по вул. Молодіжна | 1,9 | 0,75 | 225 |
| 3 | ділянка в районі коледжу екології і природних ресурсів | 27,5 | 6,25 | 1875 |
| 5 | вул. Білгородська | 0,45 | 0,3 | 90 |
| 6 | Центр міста | 1,9 | 0,4 | 120 |
| 7 | Будинок по вул. 40 річчя Жовтня | 0,24 | 0,15 | 45 |
| 8 | Будинок по вул. Колгоспна | 0,33 | 0,15 | 45 |
| 9 | Ділянка на розі вул. 50 річчя Жовтня та Богдана Хмельницького | 4,0 | 1,5 | 450 |
| 10 | Ділянка в межах вулиць Високовольтна, Маяковського, Хмельницького, Дзержинського | 3,5 | 1,4 | 420 |
| 11 | Житловий будинок 3 – секційний середньою поверховості 9 поверхів | 0,35 | 0,25 | 75 |
| Всього | 106,57 | 27,95 | 8385 |

Для забезпечення автовласників багатоквартирних будинків місцями для постійного зберігання автомобілів слід додатково побудувати багатоповерхові гаражні бокси загальною ємністю 10685 машино-місць.

Споруди технічного обслуговування автотранспорту.

Технічне обслуговування автомобілів в місті Боярці виконується на АТП 13245/12 та на шести приватних СТО по 2 пости на кожному, що задовольняє потреби міста в цьому виді сервісу.

Зростання кількості населення та рівня автомобілізації в місті призведе до збільшення парку автомобілів майже в три рази, тому необхідно додатково передбачити пункти технічного обслуговування. Пропонується розмістити додатково до існуючих ще 24 пости технічного обслуговування.

В даний час в місті функціонує три АЗС, на яких знаходиться 12 паливно – роздавальних колонок, потужностей яких на найближчу перспективу буде достатньо. На розрахунковий період необхідно додатково до існуючих розмістити декілька АЗС на яких необхідно влаштувати 24 заправні колонки.

Першочергові заходи .

Таблиця 17.3.

| № заходу | Захід, що необхідно провести в першу чергу | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкція і розширення проїзної частини по вул. Білогородської до 16 м, довжина 2,7км | 13056 |
| 2 | Реконструкція і розширення проїзної частини по вул. 50 річчя Жовтня до 14 метрів, довжина 1,5км | 6108 |
| 3 | Реконструкція і розширення вул. Леніна до 12 метрів, на ділянці від 40 річчя Жовтня до залізниці, 1,6 км | 5701 |
| 4 | Будівництво розв’язки в двох рівнях на перетині вул. Білогородської та залізниці: |  |
|  | - будівництво шляхопроводу | 107640 |
|  | - будівництво під’їзних доріг для з’їзду/заїзду на шляхопровід | 3644 |
| Всього вартість першочергових заходів | 136149 |

# 18. Інженерне обладнання території

## 18.1 Водопостачання

Джерелами водопостачання м. Боярка являються підземні води Бучакського та Полтавського водоносних горизонтів.

Водопостачання міста здійснюється централізованою комунальною системою водопостачання (складається з двох окремих систем: основної, локальної) та локальними системами водопостачання. Комунальний водопровід обслуговує населення міста, комунальні та окремі промислові підприємства. Установлена виробнична потужність комунального водопроводу 8,30 тис. м3/добу.

На даний час КП „Боярка-водоканал” експлуатує 57 артезіанських свердловин, які розташовані на 4–х ділянках. Свердловини забезпечені нормативними зонами санітарної охорони і мають між собою гідравлічний зв'язок. Якість води відповідає вимогам ГОСТу 2874-82* “Води питна”, крім вмісту заліза. Свердловин мають огорожу в межах першого поясу зони санітарної охорони але близько 50% огорож зруйновані. Установлена сумарна виробнича потужність насосних станцій I підйому 8,60 тис.м3/добу.

Відбір води здійснює:

- Водозабір по вул. Київське шосе. Складається з 18 – и свердловин, що розміщені розосереджено по території північної частини міста, фактичною продуктивністю 1,59 тис.м3/добу та ділянки водопровідних споруд у складі 2 РЧВ об’ємом 2000 м3 кожний, НС II підйому „ВНС-5”, проектною продуктивністю 14,40 тис.м3/добу. З артсвердловин за допомогою НС I підйому вода подається до резервуарів чистої води і потім НС II підйому подає воду в розподільчу мережу міста.

- Водозабір у с. Забір’я. Складається з 21 – ї свердловини (розташованих у с. Забір’я), 8 – и свердловин (розташованих у м. Боярка) та ділянки водопровідних споруд у складі РЧВ об’ємом 250 м3, НС II підйому, проектною продуктивністю 9,60 тис.м3/добу. Фактичний водовідбір з свердловин складає 2,90 тис.м3/добу. З артсвердловин, за допомогою   НС I підйому, вода подається до резервуару чистої води і потім НС II підйому по 2 водогонам Ø250 мм, довжиною 5,00км перекачує воду на ділянку водопровідних споруд „ВНС-3”, яка розташована у місті по вул. 40 років Жовтня. Ділянка „ВНС-3” складається з 2 РЧВ об’ємом 3000 м3 кожний та НС III підйому проектною продуктивністю 24,00 тис.м3/добу. Також на дану ділянку подається вода з 8 – и свердловин розташованих у місті. З резервуарів НС III підйому подає воду у розподільчу мережу міста.

- Водозабір, розташований у старій частині міста. Складається з 6 – и свердловин, що розміщені розосереджено по території старої частини міста фактичною продуктивністю 0,80 тис.м3/добу, та водонапірної башти об’ємом 100 м3. З артсвердловин, за допомогою НС I підйому, вода подається в розподільчу мережу міста та у водонапірну башту.

- Локальний водозабір по вул. Білогородська. складається з 4 – х свердловин фактичною продуктивністю 0,60 тис.м3/добу та ділянки водопровідних споруд у складі 2 РЧВ об’ємом 250 м3 кожний, НС II підйому „ВНС-4”, проектною продуктивністю 1,92 тис.м3/добу. З артсвердловин, за допомогою НС I підйому, вода подається до резервуарів чистої води і потім НС II підйому подає воду в локальну розподільчу мережу, яка забезпечує водопостачання житлових будинків по вул. Білогородська 45, 51 та 23-20 лінії садових товариств.

Система водопостачання міста – двозонна. Водопровідна мережа господарсько – протипожежна, кільцева, низького тиску, має протипожежні гідранти, а також арматуру для аварійного відключення ділянок мережі. За даними КП „Боярка-водоканал” у 2008р. було піднято та подано води у мережу - 2,15 млн.м3, або 5,89 тис.м3/добу. Відпущено води споживачам, усього 1,61 млн.м3, або 4,41 тис.м3/добу, у тому числі: населенню – 1,23 млн.м3, або 3,37 тис.м3/добу (57% від загального об’єму відпущеної води); підприємствам та установам – 0,38 млн.м3, або 1,04 тис.м3/добу (18%). Витік та невраховані витрати води склали – 0,55 млн. м3, або 1,51 тис.м3/добу (25% від забору води). Загальна протяжність водоводів - 31,20 км. Вуличної водопровідної мережі -  131,20 км, у тому числі у аварійному стані – 22,52 км (17% від загальної протяжності). Внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі – 55,00 км. Централізованим водопостачанням забезпечено близько 80% населення міста. Частина мешканців садибної забудови користується водою з шахтних колодязів та вуличних водорозборів, яких на мережі 5 одиниць (у тому числі 2 бювета).

Локальні системи з самостійними водозаборами мають наступні заклади: (середньодобовий об’єм відбору води у тис.м3): Боярська Центральна Районна лікарня – 20,00 (1 артсвердловина), Боярський с/г технікум – 360,00 (2 артсвердловини), ДЗ „Укрцентркадрліс” – 78,00 (2 артсвердловини, з них 1 законсервована). Дана система  частково забезпечує водопостачання житлової забудови по вул. Комсомольців 20-х років. Водозабори, споруди та мережі водопроводу знаходяться в межах територій закладів.

Основні проблеми водопостачання міста:

- Велика енергоємність обладнання насосних станцій.

- Відсутність огорожі в межах першого поясу зони санітарної охорони частини свердловин.

- Незадовільний технічний стан мереж, що призводить до аварій та втрат води (до 25% від загального забору води).

- Відсутність систем знезалізнення та знезараження води.

- Відсутність централізованого водопостачання в частині районів садибної забудови міста.

- Відсутність приладів обліку споживання води на ВНС.

- Нераціональне використання води питної якості на полив та миття територій зрошення садиб, технологічні потреби промпідприємств.

Відповідно до розрахункових показників чисельності населення міста, розвитку промислового виробництва та підвищення рівня інженерного обладнання житлового фонду потреба у воді на розрахунковий період складе, у тис. м3/макс.добу:

Таблиця 18.1

|  | Розрахунковий період |
| --- | --- |
| Вода питної якості | 26,04 |
| Технічна вода | 6,03 |

Розрахунки по групах водокористувачів наведені у табл. ВК-1.

Питомі показники водоспоживання і водовідведення, прийняті за Державними будівельними нормами містобудування ДБН 360-92**, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85. Об’єми водоспоживання і водовідведення промпідприємств прийняті згідно розрахунків попереднього генерального плану м. Боярка, розробленим інститутом „Діпромісто” у 1993 р., техніко-економічного завдання та аналізу даних КП „Боярка-водоканал”.

Дані об’єми підлягають уточненню при розробки галузевих схем.

Протипожежні витрати води у цілому по місту: при двох розрахункових пожежах для населення по 35 л/с, та 50% від 60 л/с - для промпідприємств зовнішнє і 2×2,50 л/с – внутрішнє. Що у сумі складає 1134м3. Нормативний строк відновлення протипожежного запасу води – 24 години, забезпечується при знижені подачі води на інші потреби на 5%, що не перевищує допустимих показників згідно СНиП 2.04.02-84 п. 2.25. Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої води на водопровідних ділянках. Протипожежні потреби для кожної зони водопостачання визначаються на стадії розробки спеціалізованої схеми відповідно до розрахункової чисельності населення, категорії виробництв та ступеню вогнестійкості будинків окремих зон.

Гідрогеологічні умови визначаються розташуванням території міста в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

За даними Геоінформу України станом на 01.01.03р., по результатам детальної розвідки підземних вод для централізованого водопостачання м. Боярки виконаної у 1970-1972р.р. визначені 3 ділянки водозаборів. Засіданням УТКЗ (протокол № 3420, 1972р.) затверджені експлуатаційні балансові запаси підземних вод для централізованого господарчо-питного водопостачання м. Боярки бучаксько-канівського і сеноманського горизонту по категоріях і в наступній кількості:

Таблиця 18.2.

Експлуатаційні балансові запаси підземних вод для централізованого господарчо-питного водопостачання м. Боярки бучаксько-канівського і сеноманського горизонту

| № п/п | Ділянки родовищ | Категорії запасів, в тис. м3/добу |
| --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С1 | А+В+С1 |
| 1 | Ділянка “Забір’я” (долина р.Бобриці) | 3,0 | 11,0 | - | 14,0 |
| 2 | Ділянка “Жорнівка” (долина р.Ірпінь) | - | 2,1 | 16,9 | 19,0 |
| 3 | Діючий водозабір (територія міста і його околиці) | - | 4,2 | - | 4,2 |
|  | Всього | 3,0 | 17,3 | 16,9 | 37,2 |

Господарсько-питне водопостачання передбачається централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити надійний санітарний контроль за якістю, а також за раціональним використанням питної води. Централізованим водопроводом намічається охопити все населення міста. Система першої категорії подачі води, магістральні та розподільчі мережі кільцеві, протипожежні низького тиску з встановленням пожежних гідрантів згідно СНиП 2.04.02-84, а також установкою арматури для аварійного відключення ділянок мережі.

Існуюча продуктивність централізованої системи водопостачання не забезпечує розрахункову потребу у воді питної якості, генеральним планом передбачається її реконструкція зі збільшенням продуктивності до 26,10 тис. м3/добу. Для цього необхідно будівництво нового водозабору та ділянки водопровідних споруд на ділянці родовища „Жорнівка”, здійснення реконструкції старих мереж, кільцювання існуючих тупикових мереж міста, будівництво нових магістральних мереж у районах перспективної забудови. Для покращення водопостачання необхідно проведення реконструкції насосних станцій II підйому, будівництво ділянки водопровідних споруд у складі ВНС та РЧВ у старій частині міста.

Технічне водопостачання буде здійснюватися по схемам, що існують на промпідприємствах.

Для зрошення садиб, поливання та миття територій передбачається використання переважно місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод з будівництвом поливальних водопроводів. Використання води міського водопроводу – тільки для територій, до санітарного стану яких ставляться підвищені вимоги (дитячі установи, лікарні тощо).

Основні заходи щодо удосконалення та розвитку систем водопостачання міста  включають.

- Впровадження комплексу заходів щодо екологiзацiї водогосподарського комплексу: впровадження водозберiгаючих технологій, скорочення питомих витрат води на  одиницю продукції, модернізація діючих та будівництво нових систем оборотного i повторного водопостачання, розроблення i здійснення кожним підприємством водозберiгаючих i водоохоронних заходів, удосконалення систем лімітування i моніторингу витрат i якості води, обладнання житлового фонду водомірними пристроями i регуляторами тиску, ліквідація втрат та непродуктивних витрат води тощо.

- Будівництво нового водозабору в районі ділянки родовища „Жорнівка” та ділянки водопровідних споруд.

- Збільшенням продуктивності системи водопостачання до 26,10 тис. м3/добу.

- Встановлення систем знезалізнення та знезараження води на всіх ВНС міста.

- Впровадження автоматизованої системи управління водопровідно-каналізаційним господарством.

- Облаштування огорожі в межах першого поясу зони санітарної охорони всіх свердловин міста.

- Обладнання житлового фонду водомірними пристроями і регуляторами тиску, ліквідація втрат та непродуктивних витрат води тощо.

- Повне обладнання житлового фонду системами водопостачання.

- Удосконалення системи подачі та розподілу води по території міста будівництвом нових та перекладкою або відновленням сучасними методами амортизованих водоводів i мережі, реконструкцією головних споруд, насосних станцій тощо.

- Модернізація виробничої бази та удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

Невідкладні заходи щодо покращення системи водопостачання міста визначені КП „Боярка-водоканал”

  - Розробка проекту будівництва нового водозабору в районі ділянки родовища „Жорнівка” та ділянки водопровідних споруд.

  - Будівництво ділянки водопровідних споруд у складі ВНС та РЧВ в старої частині міста.

  - Заміна ділянки водогону від свердловини №3 до свердловини №8 водозабору у с. Забір’я (1,50км).

  - Капітальний ремонт свердловин №10 та №8 по вул. Білогородській, двох свердловин по вул. Лисенка та свердловини №4.

  - Прокладання ліній електроживлення для енергозабезпечення свердловин №4,6,8,9,9а,10.

  - Будівництво РЧВ об’ємом 500 м3 на ВНС-2.

  - Будівництво ТП на території ВНС-4.

  - Прокладання резервних ліній електроживлення між ТП „Забірського водозабору”.

  - Встановлення приладів обліку води на ВНС міста.

  - Розробка (коригування) галузевої Схеми водопостачання м. Боярка (після затвердження генерального плану) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації зазначеної Схеми.

Орієнтовна вартість невідкладних заходів 19,70 млн. грн.

## 18.2. Водовідведення

Каналізування м. Боярка здійснюється по повній роздільній схемі. Відведення і очищення побутових та основного об’єму виробничих стічних вод міста здійснюється централізованою комунальною системою каналізації. Установлена пропускна продуктивність системи каналізації 6,30 тис.м3/добу.

Стічні води від житлової забудови, установ та підприємств обслуговування, промислових підприємств по самопливним колекторам надходять до каналізаційних насосних станцій. Також в комунальну мережу міста (на КНС-5) потрапляють стічні води від частини житлової забудови с. Тарасівка, за 2008 р. було прийнято 0,16 млн.м3, або 0,45 тис.м3/добу. На території міста знаходяться 8 каналізаційних станцій перекачування. Від КНС-1 (проектною продуктивністю 1,01 тис.м3/добу), КНС-3 (0,17 тис.м3/добу), КНС-4 (1,01 тис.м3/добу), КНС-5 (20,83 тис.м3/добу), КНС-8 (4,03 тис.м3/добу) та КНС-9 (14,78 тис.м3/добу), за допомогою напірно-самопливної мережі, стічні води потрапляють на головну КНС-2 (28,39 тис.м3/добу). Потім, по 4 напірним трубопроводам Ø500 мм, Ø400 мм та 2хØ250 мм, перекачуються на міські каналізаційні очисні споруди. КНС-7 (6,05 тис.м3/добу) по напірним трубопроводам 2хØ150 мм кожний, перекачує стічні води безпосередньо на каналізаційні очисні споруди.

Ділянка очисних споруд каналізації розташована на відстані 2 км північно - західніше від межі міста. Нормативна санітарно-захисна зона від споруд 400м - забезпечується. Установлена пропускна продуктивність очисних споруд – 11,70 тис.м3/добу. Очищення механічне, біологічне з доочищенням в барабанних сітках (тип БСБ) та фільтрах с зернистою загрузкою. Після знезараження (на даний час хлораторна не працює) по закритому скидному колектору Ø700 мм довжиною 7,00км стічні води скидаються у р. Ірпінь.

Згідно даних КП „Боярка-водоканал” за 2008 на КОС було скинуто та очищено 1,89 млн.м3 стічних вод, або 5,18 тис.м3 середньодобове. Одиночна протяжність головних колекторів 12,20км, з них у незадовільному технічному стані 1,30км (11% від загальної протяжності). Довжина вуличної каналізаційної мережі 31,10км, у тому числі аварійної 0,30км (1%). Внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі 3,70км. Централізованою системою водовідведення забезпечено близько 70% населення міста.

Більшість промислових підприємств скидають стічні води у міську каналізацію, частина – у вигреба з послідуючим вивозом асенізаційним транспортом та знешкодженням на міських каналізаційних очисних спорудах. Власні очисні споруди має Боярський с/г технікум (поля фільтрації площею близько 3,00га). Проектна продуктивність очисних споруд складає 700,00 м3/добу, фактично очищується близько 300,00 м3/добу.

Основні проблеми каналізування міста:

- Незадовільний технічний стан каналізаційних мереж. Близько 11% головних колекторів знаходяться у аварійному стані.

- Наявність неканалiзованої забудови на території міста, що веде до забруднення ґрунтів.

- Морально та фізичне застаріле обладнання насосних станцій, яке має велику енергоємність.

- Наявність недобудованих споруд та мереж.

- Відсутність обліку стічних вод на КНС.

- Відсутність других ниток напірних колекторів КНС-1,  КНС-4, КНС-5, КНС-8.

- Незадовільний технічний стан міських каналізаційних очисних споруд.

- Відсутність знезараження стічних вод.

- Недосконалість існуючої технології очищення стічних вод.

Відповідно до розрахункових об’ємів водопостачання (табл.18.3.) об’єм промпобутових стічних вод на розрахунковий строк генерального плану у максимальну добу складає 24,36 тис.м3. Відведення їх передбачається централізованою комунальною каналізацією  на міські очисні споруди по існуючої схемі зі збільшенням потужності очисних споруд|споруджень| до продуктивності 24,40 тис.м3/добу. Для забезпечення очищення проектного об'єму|обсягу| стічних вод, передбачається реконструкція та розширення міських очисних споруд|споруджень| з впровадженням нових технологій очищення та знезараження стічних вод.

Збільшення продуктивності міської каналізації передбачається за рахунок реконструкції існуючих споруд (насосних станцій, самопливних колекторів, напірних трубопроводів), а також будівництва нових каналізаційних насосних станцій, прокладання самопливної і напірної мережі в районах нової та неканалізованої існуючої забудови. Необхідно добудувати КНС-6 в парку ім. Шевченко та самопливні колектори до неї, з послідуючим підключенням до комунальної каналізації міста. Також потрібно завершити будівництво КНС „Обласної дитячої лікарні”, яка розташована біля КНС-8, з послідуючим переключенням мереж  від КНС-8 на нову КНС та її підключенням до комунальної каналізації міста. Провести переключення локальної системи каналізації Боярського с/г технікуму до комунальної системи каналізації міста з проведенням ліквідації діючих полів фільтрації.

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи каналізації міста:

- Збільшення потужності до 24,40 тис. м3/добу каналізаційних очисних споруд, із впровадженням нових технологій.

- Удосконалення технології очистки стічних вод, підвищення ефективності головних стадій її очищення та знезараження.

- Перекладка амортизованих колекторів і мережі з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною та абразивною стійкістю.

- Реконструкція каналізаційних насосних станцій.

- Дублювання напірних колекторів КНС-1,  КНС-4, КНС-5, КНС-8.

- Впровадження автоматизованої системи управління водопровідно-каналізаційним господарством.

- Будівництво мереж, насосних станцій і напірних колекторів у районах нової та неканалізованої існуючої забудови.

- Забезпечення на кінець розрахункового строку генплану повного охоплення забудови міста централізованою каналізацією.

- Переключення локальної системи каналізації Боярського с/г технікуму до комунальної системи каналізації міста  та ліквідація полів фільтрації.

- Розробка та запровадження системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у міську каналізацію, в першу чергу по показникам якості, для забезпечення нормального функціонування технологічних процесів біохімічної очистки і доочистки.

Невідкладні заходи щодо покращення системи водовідведення міста, визначені КП „Боярка-водоканал”:

- Будівництво другої нитки напірного колектору від камери переключення у парку ім. Шевченко до КНС-2 (1,00км).

- Завершення будівництва КНС-6 з метою каналізування районів вулиць Б.Хмельницького, 40 років Жовтня, Крупської та Свободи .

- Будівництво самопливного колектору від колодязя №1 по вул. Хрещатик до КНС-9 (0,40км).

- Завершення будівництва КНС „Обласної дитячої лікарні”, напірного (1,00км) та самопливного (1,30км) колекторів до КНС-6 з метою каналізування району вул. Хрещатик та прилеглих до неї вулиць.

- Перекладка напірного колектору від КНС-1 до вул. Гоголя (0,40км).

- Розробка проекту каналізування „Старої” частини міста.

- Розробка проекту реконструкції та збільшення продуктивності  каналізаційних очисних споруд.

- Реконструкція діючих очисних споруд з впровадженням нових технологій очищення стічних вод.

- Реконструкція хлораторної на каналізаційних очисних спорудах.

- Розробка (коригування) галузевої Схеми водопостачання м. Боярка (після затвердження генерального плану) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації зазначеної Схеми.

Орієнтовна вартість невідкладних заходів 8,90 млн. грн.

Розрахунок об’ємів водоспоживання і водовідведення

Таблиця 18.3

| Групи водокористувачів | Численність, тис. чол. | Норма, л/добу | Об’єм, тис. м3/добу |
| --- | --- | --- | --- |
| Госппитні потреби населення: |  |  |  |
| - багатоквартирна забудова | 43,70 | 290 | 12,67 |
| - садибна забудова | 16,30 | 210 | 3,42 |
| Разом: - середнедобове |  |  | 16,09 |
| - максимальна доба(К=1,2) |  |  | 19,31 |
| Невраховані |  |  | 1,93 |
| Промислові підприємства: |  |  |  |
| - вода питної якості |  |  | 3,90 |
| - технічна вода |  |  | 2,00 |
| Поливання та миття територій: |  |  |  |
| - із міського водопроводу | 60,00 | 15 | 0,90 |
| - із локальних систем | 60,00 | 40 | 2,40 |
| Зрошення садиб | 16,30 | 100 | 1,63 |
| Разом – вода питної якості |  |  | 26,04 |
| - технічна вода |  |  | 6,03 |
| Стічні води (макс. доба): |  |  |  |
| - населення і невраховані |  |  | 21,24 |
| - промислові підприємства |  |  | 3,12 |
| Разом |  |  | 24,36 |

Примітка: Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коригуванні) галузевих схем водопостачання та водовідведення.

## 18.3.  Санітарне очищення

Об’єм вивозу твердих побутових відходів у 2008 рік склав 20,34 тис. т., рідких – 26,51 тис. м3. Знешкодження твердих побутових відходів здійснюється на районному полігоні, якій розташовано між селами Тарасівка та Крюковщіна на землях запасу Тарасівської сільради. Відведення ділянки площею 15,0 га, під  полігон ТПВ, було затверджено рішенням 11 сесії XXIII скликання Тарасівської сільської ради народних депутатів від 14 жовтня 2000р. Станом на 2009 р. заповнення складає близько 80% території. Згідно паспорту місця видалення відходів (реєстрація  паспорту (МВВ) № 7-13-21 від 24.07.2000р.) полігон розраховано на 3 черги по 550,00 тис. т. кожна. На даний час на полігоні накопичено близько 636,27 тис. т. або 39% від проектної потужності. Окрім

м. Боярка на полігон здійснюється вивіз сміття з населених пунктів всього Києво - Святошинського району.

Полігон має контрольно – пропускний пункт, огорожу вздовж траси Київ - Боярка, по периметру обвалований, дно вкрито плівкою, здійснюється спостереження за станом ґрунтових вод. Існує під’їзна дорога з твердим покриттям та мийка автотранспорту. Полігон знаходиться в задовільному стані і відповідає санітарним та екологічним вимогам. Санітарно - захисна зона 500 м – витримано.

Система санітарного очищення міста - планово-регулярна, здійснюється за допомогою контейнерів. Вивезення ТПВ виконується по графіках, що затверджені у терміни визначені санітарними нормами.

Рідкі побутові відходи скидаються та знешкоджуються на каналізаційних очисних спорудах промпобутової каналізації.

Для вивезення твердих та рідких побутових відходів використовуються 40 машини, у тому числі 15 сміттєвозів, 5 асенізаційних машин, 20 прибиральних та інших машин і механізмі. Більшість парку спецавтотранспорту було оновлено, зношеність складає 5%.

Розрахунковий об'єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць, відповідно до норм ДБН 360(92**, складе на розрахунковий строк генплану 18,48 тис.т/рік. При нормі накопичення твердих побутових відходів ( 280 кг/рік, сміття та необліченних ( 10%, та чисельності населення ( 60,00 тис. осіб. Необхідна площа полігону з розрахунку 0,02 га на 1 тис. т  відходів і терміну експлуатації 20 років ( 7,40 га. Санітарно ( захисна зона 500 м.

Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів передбачається знешкоджувати на існуючому полігоні.

Для поліпшення екологічного стану навколишнього середовища на розрахунковий період проектом пропонується будівництво підприємства промислової переробки відходів продуктивністю 19,00 тис. т/рік (для потреб міста). Розміщення підприємства доцільно на території існуючого полігону. Прийняття остаточного рішення по вибору ділянки для розміщення підприємства є пріоритетом органів міської влади.

У зв'язку з тим, що проблема знешкодження твердих побутових відходів актуальна для всього району необхідна розробка районної схеми санітарного очищення із проробленням варіанта дальнього транспортування та будівництва районного підприємства промислової переробки і знешкодження відходів з залученням сучасних технологій.

Для забезпечення виконання  “Програми поводження з твердими побутовими відходами“ (постанова Кабінету Міністрів України від 4.04.2004р. №265) передбачається організація роздільного збору твердих побутових відходів із наступним використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору об'єм вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%.

Рідкі відходи передбачається знешкоджувати на очисних спорудах промпобутової каналізації по існуючої схемі. На кінець розрахункового строку генплану намічається  каналізування  усієї забудови міста, тому об’єм відходів має поступово зменшуватися.

Для санітарного очищення необхідні 12 сміттєвозів та 30 прибиральних та інших  машин і механізмів. Наведені показники підлягають уточненню при розробці спеціалізованої схеми санітарного очищення міста.

Основні заході щодо розвитку санітарного очищення міста:

- Впровадженням системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства та інших заходів із метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів.

- Будівництво  сміттєсортувальної станції яка  дозволить зменшити обсяг вивозу відходів на 30-40% і продовжити строк експлуатації існуючого полігона.

- Модернізація спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення.

Першочергові заходи щодо вдосконалення санітарного очищення міста:

- Розробка проекту будівництва підприємства промислової переробки ТПВ.

- Розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення міста з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення промислового виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції.

Орієнтовна вартість невідкладних заходів 0,60 млн. грн.

## 18.4. Теплопостачання.

Існуючий стан

На теперішній час основними джерелами централізованого теплопостачання житлово-комунального сектору м. Боярка є 2 котельні КП БГВУ ЖКГ і 7 котелень КП ”Києво-Святошинська тепломережа” КОР. Сумарна фактична теплова потужність котелень підприємства складає 72,38Гкал/год, приєднана – 15,44 Гкал/год., з них потужністю до 3Гкал/год – 5од., від 3 до 20Гкал/год – 1од., від 20 до 100Гкал/год – 1од. Кількість енергоустановок на кінець 2008р. складає 22од., з них терміном експлуатації більше 20 років – 18од. Протяжність теплових мереж - близько 17,84км, з них ветхих та аварійних – 3,5км.

В загальній схемі теплопостачання, частка теплового потоку забезпечується відомчими котельнями підприємств міста.

Стислу характеристику по опалювальних котельнях міста наведено за 2008р.:

котельня ”Космос”, вул. 50р. Жовтня, 15. Встановлена потужність 16,6Гкал/год, приєднана – 7,2Гкал/год, протяжність траси  теплових мереж - 8,2км.

котельня на території Радгоспу декоративних культур. Встановлена потужність – 24,9Гкал/год, підключена – 10,43Гкал/год, протяжність траси теплових мереж – 9,8км.

котельня №1, вул. Молодіжна, 1. Встановлена потужність – 1,44 Гкал/год,    підключена – 0,226Гкал/год., протяжність траси теплових мереж – 0,4км;

котельня №2, вул. Яблунева,2. Встановлена потужність – 1,758Гкал/год, підключена –  0,539Гкал/год., протяжність траси теплових мереж – 0,2км;

котельня №3, вул. 40 р. Жовтня, 51. Встановлена потужність – 2,76Гкал/год, підключена – 1,035Гкал/год., протяжність траси теплових мереж – 0,7км;

котельня №6, вул. Хрещатик, 160. Встановлена потужність – 3,36Гкал/год, підключена – 1,117Гкал/год., протяжність траси теплових мереж – 1,74км;

котельня №7, вул. Київська, 17. Встановлена потужність – 1,38Гкал/год, підключена – 0,347Гкал/год., протяжність траси теплових мереж – 0,6км;

котельня №8, вул. І.Франка, 105А. Встановлена потужність – 1,68Гкал/год, підключена – 0,351Гкал/год., протяжність траси теплових мереж – 0,7км;

котельня №14 («Арксі»), вул. 40 р. Жовтня, 49. Встановлена потужність – 60 Гкал/год, підключена – 11,823Гкал/год., протяжність траси теплових мереж – 13,5км.

Садибна забудова міста обладнана індивідуальними теплоустановками. Необхідний тепловий потік для промислових підприємств забезпечується через власні джерела теплоти або через підключення до джерел теплоти підприємств, суміжних за розташуванням.

В основному, за паливо в теплотехнічному обладнанні використовується природний газ.

Проблемними у сфені теплопостачання є такі питання:

- великий відсоток зношеності елементів системи централізованого        теплопостачання;

-     недостатній рівень впровадження нових енергозберігаючих технологій;

- недостатній рівень оснащення приладами обліку споживання паливно-  енергетичних ресурсів, особливо теплової енергії.

Проектні рішення.

Виходячи із перспективи розвитку сельбищної території м. Боярка, теплопостачання існуючого та нового багатоквартирного житлового фонду, закладів та підприємств обслуговування міста вирішується на базі існуючих опалювальних котелень, через використання резервів їх встановлених потужностей, а також через будівництво нових джерел теплоти.

Теплопостачання садибної забудови передбачає і надалі використання індивідуального теплового обладнання.

Розрахунки теплових потоків по видах споживання виконано відповідно до вимог нормативних матеріалів:

-  СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети",

- СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика", а також даних по динаміці житлового фонду і розселення населення м. Боярка.

Теплові потоки для житлових та громадських будівель, які підлягають централізованому (центральному) теплопостачанню, визначені згідно з прийнятою забезпеченістю:

- багатоквартирної забудови – опаленням та гарячим водопостачанням;

- підприємств та закладів  обслуговування – опаленням, вентиляцією, гарячим водопостачанням.

Розмір теплового потоку за  основною групою промислових підприємств міста наведено в цілому по місту, виходячи з тенденції їх перспективного розвитку, за даними фактичного паливоспоживання. За рішенням підприємства та у відповідності до діючих Технічних умов, теплопостачання залишається або передбачається власними джерелами чи від суміжних підприємств.

Результат розрахунків необхідного теплового потоку для об`єктів централізованому (центрального) теплопостачання  багатоквартирного житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування в проектних межах м. Боярка, за умови 100% покриття потреб теплоспоживання відповідно до прийнятої забезпеченості на кінець реалізації розрахункового періоду, наведено в таблиці:

Таблиця 18.4

| № п/п | Споживачі | Тепловий потік, МВт (розрахунковий період) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Житлові та громадські будинки в проектних межах м. Боярка всього | 130,72 |
|  | Те саме по районах міста : Західний | 108,27 |
|  | Східний | 22,45 |
| 2 | Те ж по ділянках нового житлового будівництва всього, в т.ч. по районах: | 75,94 |
| 2а | Західний житловий район (Нова Боярка) | 61,24 |
|  | Ділянка№1- на території „Декоративних культур” (багатокв.) | 43,43 |
|  | Ділянка №2 - квартал по вул. Молодіжна (багатокв.) | 2,08 |
|  | Ділянка №4 - колективних садів (садиб.) | 5,39 |
|  | Ділянка №5 - по вул. Білгородська (багатокв.) | 0,77 |
|  | Ділянка №6 - центр міста (багатокв.) | 1,08 |
|  | Ділянка №7 - будинок по вул. 40 років Жовтня (багатокв.) | 0,38 |
|  | Ділянка №8 - будинок по вул. Колгоспна (розроблене МБО) (багатокв.) | 0,38 |
|  | Ділянка №9 - на розі вул. 50-річчя Жовтня та Богдана Хмельницького - реконструкція ( вибіркова забудова) (багатокв.) | 3,93 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Ділянка №10 - в межах вулиць Високовольтна, Маяковського, Хмельницького, Дзержинського -реконструкція ( вибіркова забудова) (багатокв.) | 3,53 |
|  | Ділянка №11 - житловий будинок 3-секційний середньою поверховістю 9 поверхів (багатокв.) | 0,61 |
|  | Ділянка №12 - північно-східна частина міста, між автодорогою Київ-Боярка та залізницею (садиб.) | 0,80 |
| 2б | Східний житловий район (Стара Боярка): Ділянка №3 - в південно-східній частині міста (в районі коледжу екології і природних ресурсів) (багатокв., садиб. ) | 14,70 |
| 3 | Промисловість | 1,34 |

За результатами розрахунків, теплові потоки для житлово-комунального сектора з урахуванням втрат теплоти в теплових мережах та витрат на власні потреби джерел теплоти на розрахунковий період складуть 130,72 МВт, в т.ч. для споживачів ділянок нового будівництва – 75,94 МВт.

Розвиток існуючої системи теплових мереж обумовлюється резервом потужності визначених джерел та розміром додаткових навантажень нових споживачів, вимогами відповідних Технічних умов на підключення до централізованої системи з урахуванням фактору оптимізації собівартості житлово-комунальних послуг по об'єктах нового будівництва, потребує її планової реставрації. Для оптимального використання встановлених потужностей джерел теплоти в обсязі міста, урахування можливих екстремальних ситуацій і розподілу по періодах сезонного теплопостачання через відключення котельних установок, в схемах теплових мереж окремих груп котелень доцільне влаштування перемичок.

Теплопостачання нових об’єктів, що розташовані поза межами радіусу дії існуючих джерел теплоти, можливого додаткового підключення нових абонентів, пропонується через застосування модульних (блочних транспортних, дахових) котелень, що дозволяє максимально уникати втрат теплової енергії, підвищити інтенсивність вводу в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Того ж часу, теплозабезпечення споживачів ділянок багатоквартирної забудови зі значним розрахунковим тепловим потоком (Ділянка №1- на території „Декоративних культур”), рекомендовано розглянути через застосування централізованого теплопостачання від квартальної (мікрорайонної) котельні сучасного технічного рівня виконання, потужністю до 23,0МВт.

За вимогами СНиП 2.04.07-86, для об'єктів, в яких неприпустимо перерву в подачі теплоти (лікарні, готелі, д/с цілодобового функціонування, тощо), необхідно резервувати 100%-ву подачу теплоти тепловими мережами, або передбачити наявність місцевого резервного джерела теплопостачання.

Забезпечення рентабельного та надійного теплопостачання для об’єктів, що розглядаються на базі централізованого та децентралізованого теплопостачання від існуючих джерел теплоти, при відповідному техніко-економічному розрахунку та    обґрунтуванні, потребує проведення їх модернізації з використанням котлоагрегатів сучасного типу, виведення з експлуатації морально застарілого малоефективного обладнання, впровадження енергозберігаючих технологій з урахуванням прогресивних розробок і рекомендацій. Сучасним напрямком підвищення рентабельності експлуатації як нових, так і існуючих джерел теплоти, пропонується оснащення котелень установками прогресивних когенераційних технологій.   Варіант теплопостачання об`єкта, або групи об’єктів через спорудження блочної когенераційної установки за умови дольової участі інвесторів-забудовників, забезпечить кінцевого споживача енергією в острівному, або спільному  із централізованими системами режимі експлуатації. При цьому  за паливо в  теплотехнічному обладнанні передбачається можливість використання газів різного походження: біогазу, газу стічних вод, газ сміттєзвалищ, пропан, бутан та  ін.

За розрахункове основне паливо в котельних установках прийнято природний     газ, за резервне – мазут. Актуальним є застосування технологій одержання теплової енергії за рахунок утилізації та спалювання побутових відходів і сміття.

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, у тому числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх теплових мереж, водопідготовки, додаткових інженерних споруд і пристроїв, для теплопостачання об’єктів одно- і багатоквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу: теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва. На подальших стадіях проектування необхідно також розглянути можливість застосування у архітектурних рішеннях об’єктів вітроустановок у комплексі з теплогенераторами для систем опалення, гарячого водопостачання як житлових, так і виробничих приміщень. Одним із шляхів впровадження альтернативних джерел теплопостачання щодо вирішення проблем енергозбереження є  використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів як джерела низькопотенційного тепла для теплонасосних установок (ТНУ). Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково - на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з когенераційними установками,  геліосистемами.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єкту  вирішується на   подальших стадіях проектування за техніко-економічними розрахунками і обґрунтуванням, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

В обсязі заходів по проблемах енергозбереження вже на ближчу перспективу в теплопостачанні, потребують реалізації такі заходи:

- оптимізація системи теплопостачання міста;

- регулювання подачі тепла споживачам залежно від температури зовнішнього  повітря;

- оснащення котелень установками прогресивних когенераційних технологій;

- оновлення застарілих котельних установок і допоміжних елементів,  терміном експлуатації більше 20 років і ККД менше 90% на сучасні з ККД не менше 92% у працюючих котельнях, диспетчеризація і автоматизація котелень;

- використання поновлювальних, нетрадиційних видів палива;

- широке впровадження технологій глибокої утилізації теплоти відхідних газів котлоагрегатів у працюючих котельнях;

- впровадження на котельнях приладів автоматизованого обліку енергоносіїв підвищеного класу точності, засобів обліку та регулювання споживання тепла на базі комп`ютерного забезпечення;

- переоснащення системи теплопостачання споживачів із впровадженням ІТП;

- будівництво нових, заміна та реконструкція теплових мереж із застосуванням нових технологій безканального прокладання  труб з попередньою  термоізоляцією;

- впровадження засобів обліку та регулювання споживання теплової енергії у житловому фонді;

- підвищення показників теплового опору огороджувальних конструкцій будівель.

Кількість джерел теплопостачання із розрахунку до наданих у проекті розмірів необхідного теплового потоку, місця їх розміщення, вибір основного обладнання, траси нових і підлягаючих реконструкції розподільчих тепломереж з урахуванням винесення існуючих мереж з-під плями нової забудови,  конкретизуються на подальших стадіях проектування, під час рекомендованого даним проектом, коригування існуючої Схеми теплопостачання м. Боярка із залученням  спеціалізованих проектних організацій.

## 18.5. Газопостачання.

Газопостачання м. Боярка на базі використання природного мережного газу відбувається від магістрального газопроводу Київ – Захід України через ГРС-1А, що розташована на північ від міста на території дожимної компресорної станції «Боярка» та ГРС - «ЛДС», розташовану біля південно-західної межі міста на території лісової дослідної станції. Рівень газифікації міста природним газом складає приблизно 95%. Схеми газифікації м. Боярка виконана за системою чотирьох тисків :

- розподільчі газопроводи високого тиску І категорії (до 1,2 МПа) від ГРС-1«А» на ГРП 14, 15, 20, 22;

- розподільчі газопроводи високого тиску ІІ категорії (до 0,6 МПа) від ГРП 22 до ГРП та ШРП південної частини міста;

- розподільчі газопроводи середнього тиску (до 0,3 МПа) від ГРС-«ЛДС», ГРС-1А, ГРП 22 на ШРП, опалювальні котельні, промислові підприємства;

- розподільчі газопроводи низького тиску (до 0,005МПа) від ШРП до житлових будинків, прибудованих до громадських та житлових будинків котелень.

На теперішній час у м. Боярка в зоні обслуговування ДП «Києво-Святошинське УЕГГ» в експлуатації нараховується 10 об’єктів ГРП, 30 об’єктів ШРП, близько 13,60 км розподільчих газопроводів високого тиску І та ІІ категорії, 16,86 км – середнього тиску і 64,97км – низького тиску. Сумарний відпуск природного газу за 2008р. склав 43,50 млн.м3, у тому числі: населенню 38,72 млн.м3, теплоенергетиці – 4,5 млн.м3, на промисловість – 0,28 млн.м3.

Проектні рішення.

Подальший розвиток системи газопостачання м.Боярка вирішується з урахуванням нових споживачів, навантажень, прийнятих до освоєння ділянок розміщення житлового будівництва. На базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

житлові будинки – на господарсько-побутові потреби;

джерела теплопостачання – як паливо для одержання розрахункового теплового потоку;

промислові та інші підприємства – на технологію та комунальні потреби .

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько - побутові потреби прийняті відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” з урахуванням наявності в квартирі:

багатоквартирної житлової забудови – газової плити і централізованого  гарячого водопостачання;

садибної забудови – газової плити і газового водонагрівача при відсутності  централізованого  гарячого водопостачання.

Приготування їжі в житлових будинках вищіх за 10 поверхів, лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та шкільних закладах, підприємствах громадського харчування передбачено на базі використання електроенергії.

Розмір газоспоживання за основною групою промислових підприємств визначено, виходячи з тенденції їх перспективного розвитку, за даними фактичного паливоспоживання і  наведено в цілому по місту.

Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100% газифікації міста у межах, визначених проектом на кінець освоєння проектного періоду, наведено в таблиці.

Таблиця 18.5.

| № з/п | Споживачі | Річні витрати природного газу, млн.м3. (тис. т.у.п.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Житлові будинки (приготування їжі та, частково, гаряче водопостачання) | Опалювальні установки садибної забудови | Джерела центрального теплопостачання | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування в проектних межах м. Боярка всього. | 13,94 (17,15) | 29,81 (36,67) | 72,07 (88,65) | 115,82 (142,47) |
| 1.1 | Те ж по районах міста: Західний житловий район | 6,02 (7,41) | 21,35 (26,26) | 59,74 (73,48) | 87,11 (107,15) |
| 1.2 | Східний житловий район | 7,92 (9,74) | 8,46 (10,41) | 12,33 (15,17) | 28,71 (35,32) |
| 2 | Те ж, по ділянках житлового будівництва всього, в т.ч. по районах: | 3,21 (3,99) | 9,62 (11,85) | 42,62 (52,44) | 55,45 (68,28) |
| 2.1 | Західний житловий район: | 2,54 (3,16) | 9,09 (11,20) | 34,41 (42,34) | 46,04 (56,70) |
|  | Ділянка №1 - на території „Декоративних культур” | 1,13 (1,39) | 1,54 (1,90) | 24,05 (29,58) | 26,72 (32,87) |
|  | Ділянка №2 - квартал по вул. Молодіжна | 0,08 (0,10) | - | 1,15 (1,42) | 1,23 (1,52) |
|  | Ділянка №4 - колективних садів | 0,77 (0,95) | 6,58 (8,10) | 2,82 (3,47) | 10,17 (12,52) |
|  | Ділянка №5 - по вул. Білогородська | 0,03 (0,04) | - | 0,43 (0,53) | 0,46 (0,57) |
|  | Ділянка №6 - центр міста | 0,04 (0,05) | - | 0,60 (0,74) | 0,64 (0,79) |
|  | Ділянка №7 - будинок по вул. 40 років Жовтня | 0,02 (0,03) | - | 0,22 (0,27) | 0,24 (0,30) |
|  | Ділянка №8 - будинок по вул. Колгоспна (розроблене МБО) | 0,02 (0,03) | - | 0,22 (0,27) | 0,24 (0,30) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ділянка №9 - на розі вул. 50-річчя Жовтня та Богдана Хмельницького - реконструкція ( вибіркова забудова) | 0,15 (0,19) | - | 2,18 (2,68) | 2,33 (2,87) |
|  | Ділянка №10 - в межах вулиць Високовольтна, Маяковського, Хмельницького, Дзержинського -реконструкція ( вибіркова забудова) | 0,14 (0,18) | - | 1,97 (2,43) | 2,11 (2,61) |
|  | Ділянка №11 - житловий будинок 3-секційний середньою поверховістю 9 поверхів | 0,03 (0,04) | - | 0,35 (0,43) | 0,38 (0,47) |
|  | Ділянка №12 - північно-східна частина міста, між автодорогою Київ-Боярка та залізницею | 0,13 (0,16) | 0,97 (1,20) | 0,42 (0,52) | 1,52 (1,88) |
| 2.2 | Східний житловий район: Ділянка №3 - в південно-східній частині міста (в районі коледжу екології і природних ресурсів) | 0,67 (0,83) | 0,53 (0,65) | 8,21 (10,10) | 9,41 (11,58) |
| 3 | Промисловість |  |  |  | 0,70 (0,86) |
|  | РАЗОМ |  |  |  | 171,97 (211,61) |

Масу умовного палива визначено, виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,23, прийнятого у даному проекті за вихідний (розрахунковий) вид палива.

Перспективний розвиток газифікації м.Боярка з урахуванням газопостачання  споживачів по площадках  розміщення багатоквартирної і садибної забудови  намічується шляхом подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів високого, середнього і низького тисків, будівництва нових ШРП. Як напрямок перспективного розвитку газифікації міста, насамперед районів садибної забудови, на подальших стадіях проектування пропонується розглянути можливість переходу до системи газопостачання з використанням комбінованих будинкових регуляторів тиску (КБРТ) із дотриманням вимог діючих нормативів щодо вхідного тиску газу в КБРТ, а саме:

для житлових будинків та громадських споруд невиробничого призначення – 0,3 МПа;

для промислових та сільськогосподарських підприємств – 0,6 МПа.

Кількість проектних ШРП та місця їх розташування, трасу проектних розподільчих газопроводів високого і середнього тиску з урахуванням виносу з під плями забудови окремих ділянок мереж, у т.ч. низького тиску, уточнюються на  подальших стадіях проектування. Даним проектом рекомендовано проведення планового коригування існуючої схеми газопостачання міста з урахуванням навантажень нових споживачів та забезпеченням стабільності експлуатації Схеми в цілому із залученням спеціалізованих проектних організацій. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій,  які дозволяють заміну природного газу на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші.

За існуючим станом, об’єкти ГРС-1«А», ГРС-«ЛДС», КС «Боярка» та ділянки магістральних газопроводів “Київ-Захід України І,ІІ”, “Шебелинка-Дашава-Київ”, “Курськ-Київ”, “Єфремівка-Дашава-Київ” і “Шебелинка-Полтава-Київ” розташовані в проектних межах м.Боярка. Відповідно до СНиП 2.05.06-85 “Магистральные трубопроводы” і “Правила охорони магістральних трубопроводів”, порушено нормативні вимоги щодо експлуатації існуючих об’єктів магістрального трубопровідного транспорту, а саме: відстані від ГРС та осі трубопроводів до населених пунктів. Згідно  чинного законодавства, траса, умови експлуатації та місце розташування об’єктів магістрального трубопроводного транспорту, узгоджуються з Держпромгірнагляд та ДК “Укртрансгаз” в установленому порядку. Тим часом, згідно листа Держпромгірнагляду №07-01-17/4384 від 16.08.06р. до ДК «Укртрансгаз», Держпромгірнагляд МНС України дозволяє зменшити розміри охоронної зони КС Боярка до 200 метрів за умови стравлювання газу з технологічних комунікацій КС під час знаходження її в резерві.

18.6. Електропостачання

На теперішній час електропостачання міста Боярка здійснюється від підстанцій напругою 110кВ через повітряні лінії електропередачі напругою 110кВ та комбіновані  лінії електропередачі 35кВ.

Опорними підстанціями міста є ПС 110/10кВ „Іскра” (з двома трансформаторами потужністю по 16МВА) та ПС 110/10кВ „Тарасівка” (з двома трансформаторами потужністю по 40МВА). Живлення ПС „Іскра” здійснюється у розріз до повітряної лінії електропередачі 110кВ „Новокиївська-330 – Фастів”. Живлення ПС „Тарасівка” здійснюється двома одноланцюговими повітряними лініями електропередачі 110кВ від ПС „Новокиївська-330”. ПС „Тарасівка” повітряною лінією електропередачі 110кВ з’єднана з ПС „Білогородка”.  Також на території міста знаходиться тягова підстанція 110/35/27,5/10кВ „Боярка-Т”. Живлення ПС „Боярка-Т” здійснюється відгалуженням від ПЛ-110кВ „Іскра – Фастів”. ПС „Боярка-Т” комбінованими лініями 35кВ з’єднана з ПС „Глеваха”, „Гнатівна” та „Пост-Волинська”.

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень.

Навантаження районів житлової багатоквартирної та садибної  забудови підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень”. При цьому прийняті нормативи враховують електроспоживання житловими будинками, громадськими закладами, підприємствами побутового призначення, вуличним освітленням, водопостачанням, каналізацією, тощо.

Електричне навантаження промислових споживачів також підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником з диференціюванням по галузях господарства.

Прийняті нормативи та підсумки розрахунків наведено в таблиці.

Таблиця підрахунку електричних навантажень житлового фонду

Таблиця 18.6

| № п/п | Найменування споживачів | Загальна кількість мешканців, тис. чол. | Питома норма, кВтгод/1 люд. в рік | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгод | Число годин використання максимуму навантаження | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | Багатоквартирна забудова | 42,3 | 1800 | 76,1 | 5700 | 13,4 |
| ІІ | Гуртожитки | 0,7 | 1800 | 1,3 | 5700 | 0,2 |
| ІІІ | Блокований одноквартирний | 0,7 | 1800 | 1,3 | 5700 | 0,2 |
| IV | Садибна забудова | 16,3 | 1800 | 29,3 | 5700 | 5,1 |
|  | ВСЬОГО по місту | 60,0 |  | 108,0 |  | 18,9 |
|  | в т. ч. по житлових районах: |  |  |  |  |  |
| Західний житловий район |
| 1 | Багатоквартирна забудова | 36,0 | 1800 | 64,8 | 5700 | 11,4 |
| 2 | Гуртожитки | 0,4 | 1800 | 0,7 | 5700 | 0,1 |
| 3 | Блокований одноквартирний | 0,7 | 1800 | 1,3 | 5700 | 0,2 |
| 4 | Садибна забудова | 11,45 | 1800 | 20,6 | 5700 | 3,6 |
|  | Разом | 48,55 |  | 87,4 |  | 15,3 |
| Східний житловий район |
| 1 | Багатоквартирна забудова | 6,3 | 1800 | 11,3 | 5700 | 2,0 |
| 2 | Гуртожитки | 0,3 | 1800 | 0,5 | 5700 | 0,1 |
| 4 | Садибна забудова | 4,85 | 1800 | 8,7 | 5700 | 1,5 |
|  | Разом | 11,45 |  | 20,5 |  | 3,6 |
|  | в т. ч. по ділянках: |  |  |  |  |  |
| Західний житловий район |
| 1 | Ділянка на території ВАТ «Декоративні культури» | 16,8 | 1800 | 30,2 | 5700 | 5,3 |
| 2 | Квартал по вул. Молодіжна | 0,75 | 1800 | 1,4 | 5700 | 0,3 |
| 4 | Ділянка колективних садів | 3,05 | 1800 | 5,5 | 5700 | 1,0 |
| 5 | по вул. Білогородська | 0,3 | 1800 | 0,5 | 5700 | 0,1 |
| 6 | Центр міста | 0,4 | 1800 | 0,7 | 5700 | 0,1 |
| 7 | по вул. 40років Жовтня | 0,15 | 1800 | 0,3 | 5700 | 0,1 |
| 8 | по вул. Колгоспна | 0,15 | 1800 | 0,3 | 5700 | 0,1 |
| 9 |  | 1,5 | 1800 | 2,7 | 5700 | 0,5 |
| 10 | Реконструкція – ділянка в межах вул. Високовольтна, Маяковського, Хмельницького, Дзержинського | 1,4 | 1800 | 2,5 | 5700 | 0,4 |
| 11 | Житловий будинок 3-х секційний | 0,25 | 1800 | 0,5 | 5700 | 0,1 |
| 12 | Пн-Сх. частина міста | 0,5 | 1800 | 0,9 | 5700 | 0,2 |
|  | Разом по західному району | 22,25 |  | 45,5 |  | 8,2 |
| Східний житловий район |
| 3 | Ділянка в Пд.-Сх. частині міста | 6,25 | 1800 | 11,3 | 5700 | 2,0 |
|  | Разом по східному району | 6,25 |  | 11,3 |  | 2,0 |
|  | ВСЬОГО |  |  | 56,3 |  | 4,8 |

Таблиця підрахунку електричних навантажень промисловості

Таблиця 18.7

| № п/п | Найменування галузей промисловості | Кількість працюючих, чол. | Питома норма тис. кВтгодин на 1 чол. за рік | Річне споживан. ел.енергії, млн.кВтгодин | Кількість годин використ. макс. навантаж. | Загальне наванта-ження, тис.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Харчова промисловість | 500 | 16,0 | 8,0 | 5000 | 1,6 |
| 2 | Легка промисловість | 400 | 16,0 | 6,4 | 4700 | 1,4 |
| 3 | Оброблення деревини | 50 | 26,0 | 1,3 | 3000 | 0,4 |
| 4 | Виробництво будматеріалів | 400 | 36,0 | 14,4 | 4800 | 3,0 |
| 5 | Виробництво металевих виробів | 200 | 30,0 | 6,0 | 4200 | 1,4 |
| 6 | Інші галузі промисловості | 1150 | 16,0 | 18,4 | 3800 | 4,8 |
|  | ВСЬОГО |  |  | 54,5 |  | 12,6 |

Таблиця підрахунку сумарних електричних навантажень

Таблиця 18.8

| № п/п | Найменування | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгодин | Загальне навантаження, тис.кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житловий фонд | 108,0 | 18,9 |
| 2 | Промисловість | 54,5 | 12,6 |
|  | ВСЬОГО | 162,5 | 31,5 |

Виходячи з розрахунків та враховуючи місцеві умови в цьому проекті пропонується:

- Схема зовнішнього електропостачання міста на весь розрахунковий період може залишитися без змін.

- Для покриття зростаючих на розрахунковий строк електричних навантажень провести реконструкцію на ПС „Іскра” із збільшенням потужності трансформаторів до 2(40МВА.

- Розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10кВ (РП-10кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ), мереж 10кВ та 0,4кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення, кількість та потужність РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації.

4. При забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 110-35кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови або переведення їх у кабельне виконання.

5. На протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

Положення електропідстанцій та траси ліній електропередачі 110-35кВ показано на схемі.

## 18.7.  Мережі зв’язку

В даному розділі проекту розглянуті питання мереж зв’язку  в генеральному   плані м. Боярки  Київської області.

Розділ проекту виконано на основі таких документів та матеріалів:

- ДБН 360-92** м. Київ-2002 р. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень;

-  архітектурних та технічно-економічних розробок;

-  карти покриття мобільним зв’язком операторів “Київстар”, „МТС”.

Телефонний зв’язок

Існуючий стан

На існуючий час у м. Боярці діє АТС ємністью 6000	 Cтанція знаходяться по вул. Білогородській. Приміщення допускає збільшення ємності АТC до 10000 номерів. номерів та АТСК 100/2000 на 2000 номерів по вул. Шевченка. Розширення станції неможливе. Телефонна мережа по місту повітряно – кабельна та розбита на шафні райони.

Проектне рішення.

Згідно  таблиці  навантажень, загальна кількість телефонних апаратів по місту на кінець розрахункового періоду повинна становити 33,16 тис апаратів, в тому числі в Східному районі (Стара Боярка) -5,33 тис. апаратів, в Західному районі ( Нова Боярка) -27,83 тис. апаратів.

Розрахунок зроблено з урахуванням 100% телефонізації житлового фонду.

Кількість телефонних апаратів у галузях господарcькoго комплексу - 20% від загальної кількісті телефонів житлового фонду.

Розбивка запректованої ємності  по районах   міста наведена в таблиці навантажень.

Телефонна мережа в запроектованих районах передбачається кабельною в телефонній каналізації і будується по одноступеневій шафовій системі.

Для забезпечення телефонізації житлового фонду та господарського комплексу міста на розрахунковий період передбачено будівництво нової АТС в районі ділянки нового житлового будівництва №1 «Декоративні культури» на 15 тис. номерів.

Таблиця навантажень на розрахунковий період

Таблиця 18.9

| Найменування | Кількість квартир, будинків ( тис.шт.) | Кількість телефонів ( тис.шт.) |
| --- | --- | --- |
| Східний район ( Стара Боярка) |  |  |
| багатоквартирна забудова | 2,71 | 2,71 |
| господарський комплекс |  | 0,5 |
| садибна забудова | 2,58 | 2,58 |
| Всього Східний район |  | 5,33 |
| Західний район (Нова Боярка) |  |  |
| багатоквартирна забудова | 17,28 | 17,28 |
| господарський комплекс |  | 5,05 |
| Садибна та блокована забудова | 5,5 | 5,5 |
| Всього Західний район |  | 27,83 |
| Всього по місту |  | 33,16 |

Проводове мовлення

Існуючий стан

На теперішній час в місті  Боярка існує радіовузол потужністю 5 кВт, який розташовано по вул. Хрещатик, 7. Площа радіовузла  дозволяє збільшення його потужності до 15 кВт.

Існуюча мережа проводового радіомовлення повітряно-кабельна.

Проектне рішення.

Згідно  таблиці  навантажень, загальна кількість радіоточок по місту на кінець розрахункового періоду повинна становити 33,16 тис радіоточок, в тому числі в Східному районі (Стара Боярка) -5,33 тис. радіоточок, в Західному районі ( Нова Боярка) -27,83 тис. радіоточок.

Розрахунок зроблено з урахуванням 100% радіофікації житлового фонду.	Кількість радіоточок у галузях господарcькoго комплексу - 20% від загальної кількісті радіоточок житлового фонду.

Розбивка запректованої ємності  по районах міста наведена в таблиці навантажень.	 Загальна питома потужність на розрахунковий період по місту  8,29 кВт

Для розрахунку було прийнято навантаження на 1 радіоточку – 0,25 Вт з урахуванням довгих ліній по місту.

Мережа проводового мовлення передбачається повітряною на     опорах електромереж.

Таблиця навантажень

Таблиця 18.10

| Найменування | Кількість квартир, будинків ( тис.шт.) | Кількість радіоточок ( тис.шт.) |
| --- | --- | --- |
| Східний район ( Стара Боярка) |  |  |
| багатоквартирна забудова | 2,71 | 2,71 |
| господарський комплекс |  | 0,5 |
| садибна забудова | 2,58 | 2,58 |
| Всього Східний район |  | 5,33 |
| Західний район (Нова Боярка) |  |  |
| багатоквартирна забудова | 17,28 | 17,28 |
| господарський комплекс |  | 5,05 |
| Садибна та блокована забудова | 5,5 | 5,5 |
| Всього Західний район |  | 27,83 |
| Всього по місту |  | 33,16 |

3. Телебачення

3.1 Існуючий стан

На даний час у  м. Боярка працює загальна система телебачення, крім того,  існують локальні системи кабельного телебачення.

3.2 Проектні рішення

Головні станції кабельного телебачення необхідно розташовувати на верхніх поверхах висотних будинків. Приміщення з головними станціями повинні бути обладнані засобами охоронної сигналізації. Телевізійні кабелі необхідно прокладати в телефонній каналізації.

На ділянках садибної забудови можливо встановлення індивідуальних  приймальних антен.

Крім того, поширюється використання антен супутникового телебачення.

# 19.Інженерна підготовка  та захист території.

## 19.1. Гідротехнічні заходи.

Існуючий стан

Рельєф території м. Боярки рівнинний, і лише в південній частині міста територія ускладнена яружно-балковою мережею, з крутими задернованими схилами, які на окремих ділянках підлягають враженню водній ерозії; з тимчасовими та постійними водотоками. Відмітки рельєфу в межах міста від 165,00 до 185,00 м.

По тальвегу найбільшої балки на півдні міста протікає струмок (місцева назва –річка Приварка), стік якої зарегульований ставками, шість із них розташовані в межах міста. Ця річечка маленька і впадає у малу річку Бобрицю, а далі вона впадає в р.Ірпінь.

Живлення р. Приварки, струмків і ставків відбувається за рахунок ґрунтових вод та атмосферних опадів. Всі ставки культурно-побутового призначення, для відпочинку населення. Основні параметри існуючих ставків приведені в таблиці нижче.

Перелік ставків в межах міста.

Таблиця 19.1

| № п/п | Назва ставу, місце- розташування ставу та створу греблі;коротка характеристика гідроспоруд | НПР, м | Площа водного дзер- кала,-га | Середня глибина, м | Обсяг,тис. куб.м | Гребля земляна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Дов жина,м | Ши-рина, м | Висо-та, м |
| 1 | Балка б/н, р. Притварка; відкоси греблі не закріплені, непроїзна, водоскид-труба | 157,5 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 50,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Балка б/н, р.Притварка, гребля в створі вул. Баумана; відкоси греблі закріплені біологічним кріпленням, проїзна, водоскид-труба | 161,2 | 2,0 | 1,5 | 30,0 | 75,0 | 10,0 | 6,0 |
| 3 | Став «Залізничний», балка б/н, р. Притварка, гребля суміщена із залізничним насипом; проїзна, водоскид-труба | 167,9 | 2,5 | 2,0 | 50,0 | - | - | - |
| 4 | Балка б/н, р.Притварка, став"Київський»гребля відсутня, водоскид - труба | 167,9 | 1,8 | 1,0 | 18,0 | - | - | - |
| 5 | Балка б/н, р.Притварка,став «Старобоярський», гребля в створі вул.Зеленої; відкоси греблі не закріплені, проїзна, водоскид-труби | 174,1 | 0,6 | 1,0 | 6,0 | 55,0 | 10,0 | 3,0 |
| 6 | Балкаб/н, р. Притварка,став «Санаторний»,відкоси греблі не закріплені, водоскид-труба | 175,1 | 0,7 | 1,0 | 7,0 | 50,0 | 3,0 | 2,0 |
| 7 | Балка б/н, р.Притварка, гребля в створі вул. Некрасова, відкоси греблі не закріплені, водоскид-труба | 179,2 | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 25,0 | 5,0 | 2,0 |
| 8 | Балка і струмок б/н в східній частині міста біля с/г технікуму, відкоси греблі не закріплені, водоскид-труба | 159,5 | 0,7 | 1,0 | 7,0 | - | - | - |
|  | Всього: |  | 9,2 |  | 127,0 |  |  |  |

Річка Притварка розташована  в південній частині міста, має сім ставків (№№1-7); вздовж річки в заплаві є окремі  заболочені ділянки, загальною площею біля 6,12га. Річка бере свій початок біля Боярського сільськогосподарського технікуму. Найбільшими ставками на р. Приварка є Залізничний, Київський, Старобоярський, Санаторний.

В центральній частині міста, в парку протікає струмок без назви (район вулиць Б.Хмельницького, Молодіжна, Свободи), на якому був ставок (невелике озеро декоративного призначення) площею водного дзеркала 0,8 га; на даний час цей ставок спущений; даним проектом пропонується відновити цей став шляхом розчистки його ложа і заповнення водою.

В східній частині міста, в районі сільсько-господарчого технікуму протікає струмок без назви, який впадає в річку Сєвєрку. На цьому струмку розташований ставок  площею водного дзеркала біля 0,7 га. Призначення  ставу - декоративний.

Всі ставки та русла струмків на окремих ділянках замулені та заросли вологолюбивою рослинністю, особливо у хвостовій частині ставків, а на деяких ділянках поросші очеретом та осокою; загальна площа заболочених ділянок в заплаві р.Притварки складає 6,12 га. Всі вони потребують розчистки, а також розчистки русла річки, благоустрою берегів та влаштування і благоустрою прибережних захисних смуг, та  проведення протималярійних заходів.

Річка Притварка – права притока р. Ірпінь, перетинає місто в південній частині; протяжність її в межах міста складає 2,5км.

Береги річки у деяких місцях використовуються населенням міста для відпочинку.

На даний час р. Притварка в межах міста зарегульована рядом руслових земляних гребель з трубчатими водоскидами, які знаходиться частково в задовільному стані, а деякі з них потребють капітального ремонту, прочистки водопропускних споруд.

Четвертинні відклади на території міста представлені в основному пісками, глинами, суглинками моренними і лесовидними, загальною потужністю 5-25м.

Рівень ґрунтових вод в межах міста знаходиться, в основному, на глибині 4,5 м і глибше.

В південній частині міста існуюча забудова частково попадає в зону підтоплення ґрунтовими водами, особливо на лівому березі р. Приварки, це такі вулиці як Київська, Самійленка, Набережна, Амбулаторна та інші. Перезволожені і заболочені ділянки знаходяться також у заплавах струмків, або у широких пониженнях рельєфу. Місцями спостерігається заболочення ділянок, з яких стік води неможливий або ускладнений штучними спорудами (насипи доріг, залізничних колій, тощо).

Більш детальна характеристика природних умов приведена в розділі «Природні  та інженерно-геологічні умови».

Проектні пропозиції

Внаслідок обстеження території міста, аналізу місцевих природних умов, вивчення наявних картографічних і планових матеріалів та враховуючи архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку визначився комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає:

- регулювання русел р.Притварки та струмків;

- розчистка водойм, ліквідація заболоченостей;

- захист територій від підтоплення;

- протиерозійні заходи;

- протипросідні заходи.

На всіх ділянках забудови виконувати заходи по вертикальному плануванню території та організації поверхневого стоку, тобто виконувати будівництво дощової каналізації.

Всі гідротехнічні заходи з інженерної підготовки територій виконані у відповідності з ДБН 360-92**, СНиП  2.06.15-85” Захист від підтоплення” та СНиП 2.06.01-86 на стадії схеми і не можуть служити документом для виконання робіт.

Регулювання русел р.Притварки та  струмків.

Вище вказувалось, що в межах міста р. Притварка та інші  струмки подекуди замулені, заросші болотною рослинністю. Хоча р. Притварка в межах міста зарегульована  ставками, регулююча дія на режим ріки незначна. Хоча ставки використовуються для збору та відведення води з пітопленої території міста в заплавній частині, на даний час ставки частково заболочені; вода в них на окремих ділянках застійна і має  поганий запах; тому ставки потребують першочергового розчищення та благоустрою.

Згідно архітектурно-планувальних рішень даного генплану в заплаві р. Приварки передбачається влаштування прибережної захисної смуги (25м) та водоохоронної зони, а також влаштування зон відпочинку для населення  на окремих ділянках в заплаві р.Притварки.

Для оздоровлення річки та її приток, для пропуску паводкових вод, створення необхідних глибин необхідно розчистити русла р. Притварки і її приток від мулу і болотної рослинності на окремих ділянках загальною протяжністю біля 2,5  км, особливо в зоні відпочинку та пляжів. Пляжі необхідно благоустроїти. Загальна площа двох пляжів: -біля ставу на поймі р.Притварки, а другий на лівому березі р.Притварки проти пер. Пляжного, загальна площа яких складає 1,3га. Пляжі потребують підсипки піску шаром 0,5м,   планування території пляжу із закладенням відкосів 1:7,1:10 з ухилом  в бік ставків та р.Притварки.

Для покращення санітарно-гігієнічного стану як самих річок і струмків, так і прилеглих до них територій необхідно виконати ряд заходів по регулюванню їх русел, а саме: розчистити русла від побутового та будівельного сміття, від мулу і наносів, від вологолюбивої рослинності; на окремих ділянках русла струмків та р.Притварки розчистити, поглибити і спрямити. Заходи по розчистці русел  рекомендується виконувати регулярно, так як русла поступово замулюються і заростають вологолюбивою рослинністю.

Вийнятий грунт при розчистці русел та ставків рекомендується розподілити по берегу так, щоб вздовж берега можна було розташувати посадку дерев та кущів.

Днопоглиблення русел дозволить знизити рівень ґрунтових вод в заплавах на 1,0 м, тому з’явиться можливість використовувати ці території для організації відпочинку населення.

Крім того, рекомендується провести вертикальне планування на таких територіях для організованого скиду поверхневих вод.

В прибережних територіях встановити санітарно-охоронні зони, благоустроїти їх, не допускати скидів побутового і промислового сміття і стоків в русла і на заплавні території річки та струмків.

Інженерний захист цих територій – це комплекс гідротехнічних споруд та інженерно-технічних заходів, що забезпечують захист об’єктів  забудови від підтоплення та затоплення .

Конструктивні рішення щодо захисту від підтоплення та затоплення приймаються залежно від мети передбаченого використання ділянки й з урахуванням інженерії ділянки та інженерно-геологічних і гідрологічних умов заплавної території. В даному проекті рекомендується виконати підсипку території до незатоплюваних відміток плюс 0,5м для капітальної забудови, а для спортивних площадок та озеленення території  виконати вертикальне планування території з організацією поверхневого стоку ,та з урахуванням пониження гунтових вод на глибину до1м від проектної поверхні землі. Крім того береги ставків в зоні відпочинку рекомендується закріпити на окремих ділянках (сухі відкоси) посівом багаторічних трав, а мокрі відкоси – подекуди залізобетонними плитами, а на ділянках з пляжами - піском шаром 0,5м, та плануванням його з ухилом в бік водойм і русел струмків.

На міських територіях берегозакріплювальні роботи проектуються з урахуванням технічних і економічних вимог, але велике значення надається естетичним вимогам, оскільки берегоукріплення – це елементи міського середовища.

Благоустрій заплави р.Притварки та водойм в заплаві створить додатковий захист від затоплення повеневими водами річки Притварки, покращить естетичний вигляд міського середовища та створить додаткові місця для відпочинку і прогулянок   населення міста.

Для покращення санітарного стану міста необхідно розробити  ряд заходів та  врахувати в районних та обласних програмах таких, як:

-  Комплексна програма щодо запобігання шкідливій дії вод та ліквідації наслідків підтоплення територій селища, згідно якої передбачити капітальний ремонт гідротехнічних споруд на р. Притварці,  регулювання русел р.Притварки та струмків.

- Програма поліпшення екологічного стану річок в зоні  діяльності міжрайонного управління водного господарства на 2006-2010 роки з прогнозом до 2015 року по м. Боярки та в Києво-Святошинському районі, згідно якої передбачити реконструкцію гідроспоруда р.Притварка та днопоглиблення р. Притварки в межах міста, виготовлення документації та винос в натуру водоохоронних зон та прибережних захисних смуг на всіх водних об’єктах, ефективне використання та утримання в належному стані річок, струмків та водойм міста, дотримання вимог водного законодавства, які регулюють питання використання і охорони, недопущення забруднення   вод та відтворення водних ресурсів згідно Водного кодексу України ст.ст.85-90.

Розчистка водойм, ліквідація заболоченостей.

Даним розділом передбачається відновлення ставу на струмку Безіменному в центральній частині міста площею водного дзеркала біля 0,8га. Це дозволить поліпшити санітарну ситуацію та влаштувати додаткові місця для відпочинку населення.

Для ліквідації осередку малярії проводяться інженерно-меліоративні заходи. Наявність, кількість та поширення осередку малярії визначають малярійну характеристику території (близько 0,6га). При проектуванні інженерної підготовки слід складати карти анофелогенних територій та водоймищ в радіусі до 5 км з характеристикою кожного осередку.

Комплекс протималярійних заходів включає:

- вертикальне планування та організацію поверхневого стоку;

- осушення заболочених територій та зниження рівня ґрунтової води;

- пропуск малих водотоків в трубах;

- регулювання стоку;

- благоустрій берегів струмків та водоймищ.

Ліквідацію заболочених ділянок намічається виконувати шляхом влаштування відкритої або закритої дренажної системи осушення і підсипки території. В межах міста Боярки такі території складають близько 6,12 га згідно розділу „Еколого-містобудівне обгрунтування” даного проекту.

Захист території від підтоплення.

Територія міста має окремі ділянки, в основному в заплавах річки Притварки та струмів, які підтоплюються, а це значно ускладнює містобудівне освоєння цих земель.

Згідно розділу „Природні умови та еколого-містобудівне обгрунтування” найбільш несприятливі умови можуть скластися по вулицях Київській, Самійленка, Набережній, Амбулаторній- на лівому березі р. Притварки та подекуди на правому березі р. Притварки по вулицях Набережний тупик, пров. Криворізький, пров. Старий та інші ділянки в заплаві річки з існуючою забудовою.

Основними причинами підтоплення є природні фактори (розташування вулиць на понижених ділянках місцевості, в межах першої призаплавної тераси, опади,  водний режим річок, тощо) та техногенні фактори (порушення умов стоку поверхневих вод різними видами будівництва, незадовільний стан природних дренажних систем, незадовільний стан мереж водопостачання та каналізації, а також відсутність дощової каналізації).

При вирішенні цього питання необхідно прийняти до уваги такі фактори: глибину залягання водоносних пластів, водопроводящі властивості ґрунтів, умови живлення і стоку ґрунтових вод, а також функціональне використання території: капітальна чи садибна забудова.Використовувати дані території під забудову, або для рекреації, можливо лише після проведення заходів по зниженню рівня ґрунтових вод.

Для боротьби з високим рівнем ґрунтових вод в існуючій забудові рекомендується застосовувати, як спеціальні (влаштування дренажу), так і загального характеру (впорядкування поверхневого стоку) заходи, не допускати витікання із водонесучих комунікацій.

На нових ділянках забудови в межах міста пропонується виконати ряд заходів з метою пониження рівня ґрунтових вод, а саме: влаштування дренажів та підсипку території під капітальну забудову, а на ділянках, намічаємих для рекреації, пропонується влаштування будівель некапітального типу, легких конструкцій .

Вибір схеми захисту від підтоплення повинен ґрунтуватися на матеріалах детальних інженерно-геологічних вишукувань та режимних спостережень, надаючи перевагу рішенням, що зводять до мінімуму експлуатаційні витрати та забезпечать максимальну надійність дорожнього покриття, інженерних мереж, підземних споруд.

Влаштування дренажів для капітальної забудови виконується з урахуванням норми осушення на глибину не менше 2,5 м, а для одноповерхової забудови не менше 1,5 м; для парків, скверів, стадіонів – не менше 1,0 м.

Склад заходів для захисту територій від підтоплення залежить від геологічних та гідрологічних умов, типу забудови та використання підземного простору. До складу таких заходів входить комплекс робіт по зниженню дії природних та штучних чинників підтоплення, підвищенню планувальних відміток території, підвищенню підлоги та гідроізоляції підземних споруд, улаштуванню дренажів.

Найбільш ефективним способом зниження рівня ґрунтових вод в даних умовах буде влаштування дренажу та підсипки території до незатоплюваних відміток проектної поверхні землі плюс 0,5м. Дренажні води рекомендується скидати у водні об’єкти (річку, струмки, озеро, ставок). В дощову каналізацію можна скидати умовно чисті дренажні води при умові, що пропускна спроможність дощової каналізації визначена з урахуванням додаткових витрат води, яка надходить із дренажної системи. При цьому підпір з боку дренажної системи не допускається (СНиП 2.06.15-85, п. п. 5.25÷2.28). Конструкція дренажу і місця скидання дренажної води визначаються на подальших стадіях проектування при виконанні проекту спеціалізованим проектним інститутом.

Протиерозійні заходи.

Територію міста в північно - західній, східній та південній частині перерізають невеликі балки, які прилягають до заплави річки Притварки та до струмка, який впадає в р.Сєвєрку. Наявність джерел в балках забезпечує постійні водотоки по дну балок і в заплавах  річок. Досить круті схили балок спостерігаються в районі мотодрома, в парку, біля сільгосптехнікуму та в інших районах міста.

Балки є водоприймачами талих і дощових вод. Схили балок частково залісені, задерновані. Даним проектом будівництво в балках не передбачається; в західній частині міста намічається створення паркової зеленої зони.

Для попередження розвитку ерозійних процесів намічається комплекс гідротехнічних і агролісомеліоративних заходів.

До гідротехнічних заходів відносяться такі, як влаштування залізобетонних лотків по дну балок, а до лісомеліоративних – посадка деревно-кущової рослинності на попередньо уположених крутих схилах балок.

Вище вказувалося, що в межах проектованої території є окремі ділянки крутосхилів, які підлягають враженню водною і вітровою ерозією, загальна площа яких складає біля 24,7 га.

Агролісомеліоративні заходи включають в себе правильне розташування і використання лісонасаджень, що сприяє збільшенню родючості почв, захищає їх від водної і вітрової ерозії.

Київським інститутом “Землеустрою УААН” в 1996 році розроблена “Регіональна програма захисту земель Київської області від водної і вітрової ерозії та інших видів деградації земель”, яка передбачає комплекс заходів гідротехнічного і агролісомеліоративного характеру:

створення захисних лісонасаджень (полезахисних лісових смуг, додаткове обліснення ярів, балок, берегів рік і водоймищ, закріплення і обліснення окремих ділянок);

влаштування водозатримуючих та водонаправляючих валів і канав, водоскидних лотків, міжгосподарських ставків;

терасування схилів, проведення внутрігосподарського землевпорядкування з протиерозійною організацією території та ін.

Посадка зелених насаджень на спланованих крутосхилах передбачає захист і закріплення схилів від дії ерозії, стабілізує їх.

Для попередження росту ерозійних процесів по проекту інституту “Укрдіпроводгосп” свого часу було виконано: вирівнювання заплавних земель; засипка понижених місць по берегах річки Ірпінь та її приток, де спостерігалися переливи води; засипка староріч, блюдець; а також розрівнювання старих відвалів і насипів.

Для попередження розмиву берегів на всіх поворотах невеликих річок і струмків намічається виконати посадку швидкорослої верби до побутового горизонту води з виходом за межі бровок на відстань до 2,0 м. На пологих відкосах річок і струмків передбачається виконати залуження відкосів шляхом посівів трав від верху бровки до побутового горизонту води.

Ділянки території, які знаходяться під впливом водної та вітрової ерозії намічається закріпити шляхом посадки зелених насаджень.

Проведення комплексу протиерозійних заходів сприятиме регулюванню і організації поверхневого стоку, який поступає зі схилів в ставки і ріки.

Для захисту від ерозії необхідно провести розширення мережі зелених насаджень та благоустрій території.

Протипросідні заходи.

На території міста зустрічаються лесовидні ґрунти  І типу просідності.

Так як лесовидні суглинки просадні, то для підготовки основи під капітальну забудову необхідно виконати більш детальне інженерно-геологічне та інженерно-будівельне обстеження ділянок під  капітальні будинки і споруди.

При замочуванні основи, складеної просідними ґрунтами, стійкість та експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та конструктивними заходами, спрямованими на запобігання просідним властивостям ґрунтів:

- в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових подушок, витрамбовкою котлованів;

при багатоповерховій забудові:

- в межах всього просадного шару необхідно виконувати глибинне ущільнення ґрунтовими палями, що попередньо замочені в нижніх шарах просідних ґрунтів;

- прорізкою просідних ґрунтів основи фундаментів із забивних, набивних та буронабивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, що закріпленні хімічним, термічним чи іншим способом, а також заглибленням фундаментів;

- вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням пазух котлованів та траншей, виключенням витоку води із водонесучих комунікацій на проектованій території;

- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, збільшенням їх піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій, з використанням методів, що забезпечують нормальну роботу обладнання при деформаціях основи.

Першочергові заходи з інженерної підготовки   території.

Таблиця 19.2.

| №№ п / п | Назва заходів | Одиниця виміру | Кількість/ вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Регулювання русел річок, струмків | км/тис. грн. | 1,7 /138,0 |
| 2. | Заходи по захисту від підтоплення в заплаві | га/тис. грн. | 3,0/265,0 |
| 3. | Розчистка водойм | га/тис. грн. | 3,5/530,0 |
| 4. | Відновлення ставу в центрі міста | га/тис. грн. | 0,8/448,0 |
| 5. | Ліквідація заболоченостей | га/тис. грн. | 2,0/180,0 |
|  | Всього: |  | 1561,0 |

Першочергові обсяги робіт та вартісні показники підлягають уточненню на послідуючих стадіях проектування при розробці конкретних проектів спеціалізованими проектними організаціями.

Основні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки

території в межах міста на розрахунковий період.

Таблиця 19.3

| №№ п/п | Назва заходів | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Регулювання русел річок, струмків | км | 8,4 |
| 2. | Заходи по захисту від підтоплення | га | 75,5 |
| 3. | Благоустрій пляжів | га | 1,3 |
| 4. | Розчистка водойм | га | 7,0 |
| 5. | Відновлення ставу | га | 0,8 |
| 6. | Ліквідація заболоченостей | га | 6,6 |
| 7, | Протиерозійні заходи | га | 24,7 |

Об’єми визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях проектування.

Всі заходи з інженерної підготовки території показані на схемі „Інженерна підготовка та захист території”.

## 19.2. Вертикальне  планування та дощова каналізація

Схему дощової каналізації  розроблено згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконано у відповідності  з  ДБН 360-92**. Розділ   підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність  планувального вирішення проектної території.

При опрацюванні схеми були вирішені наступні основні питання:

- способи та напрями відведення  дощових і талих вод;

- запобігання забруднення водних об’єктів.

Вертикальне планування території виконано для розв’язки у двох рівнях на перетині залізниці з вул. 50 років Жовтня в ув’язці з існуючими вулицями, дорогами та прилеглими територіями.

Висотне вирішення  території подано відмітками та ухилами по осям вулиць. Проектні відмітки відносяться до верху покриття. Ухили та відстані представлені у вигляді дробу: в чисельнику – ухил в тисячних, в знаменнику – відстань  ухилу в метрах.

На сьогоднішній день на території міста відведення дощового стоку практично не організоване. Дощова каналізація проходить окремими ділянками по вул. Бєлгородській, Молодіжній та 40 років Жовтня. Схема дощової каналізації у місті відсутня. Необхідно виконати інвентаризацію існуючих мереж дощової каналізації та підключити їх у проектну мережу.

Враховуючи інженерно-геологічні умови та рельєф для організації поверхневого стоку та нормативного   відведення передбачено влаштування окремих систем, що забезпечують відведення дощових вод з території існуючої, проектної  забудови та вулиць. Всього передбачено влаштування 7 окремих систем дощової каналізації з влаштуванням очисних споруд у кожній. Випуск очищеного стоку передбачено у річки, струмки та понижені місця.

На очисних спорудах дощової каналізації передбачити повну очистку та знезараження поверхневого стоку згідно з  Правилами охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами.

Всього на розрахунковий період схемою дощової каналізації передбачено влаштування:

-  дощової каналізації близько 28 км ;

-  очисних споруд дощової каналізації 7 об’єктів.

Розроблена схема вертикального планування і дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, потребує уточнення і береться за основу  на наступних стадіях проектування.

# 20 Еколого-містобудівне обґрунтування.

# (Стан навколишнього середовища).

Розділ розроблений відповідно вимог ДБН 360-92*, СН 173-96 з урахуванням рекомендаційних вимог ОВНС (п.5.6.7). При цьому використані дані райСЕС, екологічної інспекції, дані ДНВП “Геоінформ України”, інформація районних та обласних відділів, натурні обстеження “Діпромісто”.

Графічне викладення матеріалу представлено на “Схемі планувальних обмежень”, М 1: 5000. Санітарно-захисні зони підприємств і об’єктів І-ІІІ класу шкідливості побудовані з урахуванням вітрового режиму. Інші СЗЗ (ІV-V кл. шкідливості) наведені нормативні, відповідно СН 173-96.

У відповідності з ст. 13 Закону України “Про екологічну експертизу” та постановою КМУ  №142  від 14.02.01 генеральні плани не відносяться до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.

Матеріали генерального плану вирішують основні принципові питання з планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та здоров’я населення, пам’яток історії культури, інженерного захисту й підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання тощо. При складанні зазначеної документації повинні враховуватись пропозиції відповідних розділів генерального плану (ДБН Б. 1-3-97, п. 1.5. “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів”).

Повітряний басейн.

За метеорологічними умовами місто відноситься до територій з можливо підвищеним потенціалом забруднення атмосферного повітря і несприятливими умовами розсіювання промислових викидів (Районування України за потенціалом забруднення).

Забруднення повітряного басейну здійснюється промисловими та комунальними підприємствами, автотранспортом. Динаміка обсягів викидів шкідливих речовин  наведена нижче, на час розробки генерального плану, за даними обласного управління статистики у Київській області за 2006р.

Викиди шкідливих речовин від стаціонарних та пересувних джерел по Києво-Святошинському району та м. Боярка, (тис. тонн/рік), на момент розробки генплану.

Таблиця 20.1.

| Роки | 2004 | 2005 | 2006 | 20071 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Від пересувних джерел (%) від загальної кількості викидів | 9,608 | 9,969 | 9,573 | 12,902 |
| Від стаціонарних джерел В т.ч. по м. Боярка | 1,458 | 0,648 | 8,219 | 7,315 |
|  | 1,2 | 0,4 | 8,0 | 7,1 |
| Разом | 11,067 | 10,617 | 17,792 | 20,217 |

1 У 2004-2006 рр. наводяться дані щодо викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення автомобільного, залізничного, авіаційного та водного транспорту, а починаючи з 2007 р. – включені дані щодо викидів від виробничої та іншої техніки.

Як видно, загальна кількість викидів шкідливих речовин по району в останні ріки збільшувалась, за рахунок збільшення викидів від стаціонарних джерел, в той час як від пересувних джерел відбувалося незначне коливання коливання. В розрахунку на одного жителя у 2007р. це становило 134 кг/чоловіка, (при середньому показнику у 2007р. по Київській області – 145 кг/людину,  по Україні - близько 160 кг/чоловіка,).

Основними забруднювачами повітря серед стаціонарних джерел у місті є міські котельні ВАТ “Теплокомуненерго”, що працюють на газі, печі приватного сектору, і котельні відомчих господарств.

Основними забруднюючими речовинами, що виділяються від  стаціонарних джерел є окисли азоту, окисли вуглецю, сірчистий ангідрид, сажа, пил.

Стаціонарні пости контролю за станом атмосферного повітря у місті відсутні. Вибірково епізодичний контроль за станом атмосферного повітря проводиться районною СЕС в зоні впливу промислових та комунальних об’єктів, на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови. За результатами лабораторних досліджень максимально разові концентрації не перевищують ГДК при нинішніх потужностях підприємств.

Щодо характеристики забруднення атмосферного повітря при відносно задовільному стані, необхідно виділити декілька проблемних ділянок пов’язаних з транспортною проблемою.

Основний вплив на стан атмосферного повітря міста спричиняє автотранспорт, на долю якого припадає біля 65% від загальної кількості викидів шкідливих речовин. Забруднюючими компонентами є: окис вуглецю (біля 80% від загальної кількості), вуглеводні (13,6 %), оксиди азоту (5,2 %). Викиди від автотранспорту особливо небезпечні для здоров’я людини, оскільки потрапляють у повітря в приземному шарі, в зоні дихання людини. Дана проблема може погіршуватися по причині експлуатації технічно зношеного транспорту, використанню неякісного пального.

Найбільша інтенсивність руху відмічається по вулицях: вул. Київська, 60 років СРСР, К.Маркса, Жовтнева, Шевченка, в районі автовокзалу.

Проектне рішення враховує дану проблему. Система організації руху направлена на її вирішення, при цьому даний фактор не відноситься до планувальних обмежень, він знаходиться в постійно-динамічному стані і залежить від багатьох складових.

Планувальні обмеження.

Система планувальних обмежень представлена СЗЗ від промислових підприємств і виробництв, об’єктів комунального призначення, лікувальних закладів, магістральних газопроводів. Об’єкти відносяться до ІІ – V класу шкідливості, для яких нормативні СЗЗ становлять від 400 до 50м. СЗЗ деяких підприємств, кладовищ, охоронні зони магістрального газопроводу і компресорної станції (700м) не витримані і частково охоплюють житлову садибну забудову.

Об’єктами, що створюють головні планувальні обмеження для територіального розвитку міста є каналізаційні очисні споруди з СЗЗ-400м, що побудована з урахуванням рози вітрів. Охоронні зони магістральних газопроводів, 200-300м і КС – 700м. Дані об’єкти розташовані на північній, північно-західній та західній околицях міста. Можливість розвитку міста у цих напрямках обмежена і може мати місце на лише на локальних вибіркових ділянках у Пн і Зх напрямках.

Обласна протитуберкульозна лікарня, що розташована на південно-східній околиці міста має санітарну зону 1000м, Райтубдиспансер (Тубвідділення центральної райлікарні) – 50м.

До підприємств IV класу шкідливості відносяться – ремонтно-будівельні, виробничо-транспортні підприємства. До V кл. шк. – підприємства харчової та легкої промисловості, промислово-складські бази, невеликі столярні та ремонтні майстерні.

Міське сміттєзвалище розташовані за межами міста на відстані 2,5 км у ПнСх напрямку і не створює впливу на його розвиток.

Планувальні обмеження природоохоронного значення представлені системою прибережних захисних смуг, які становлять для малих річок, струмків, озер та водосховищ на них – 25м, (згідно ВКУ статті №88). Межі водоохоронних зон та прибережних захисних смуг встановлюються за спеціально розробленими проектами, який доцільно розробити у даному випадку. Ці території потребують благоустрою, озеленення та проведення комплексних гідротехнічних заходів по їх оздоровленню, з дотриманням режиму господарської діяльності.

Нормативні СЗЗ основних виробництв та об’єктів.

Таблиця 20.2.

| Підприємства | Нормативна СЗЗ, (м) | Документ |
| --- | --- | --- |
| Промислові підприємства |
| ГРС “Боярка” | 300 | ДСП 173-96 (додаток №4) |
| ГРС “Боярська ЛДС” | 300 | -//- |
| ВАТ “Промінь” | 100 | -//- |
| “СИЛУЕТ-ЛТД” | 100 | -//- |
| Боярський хлібзавод | 50 | -//- |
| ЗАТ “Мальви” (швейна фабрика) | 50 | -//- |
| АЗС | 50 | -//- |
| Об’єкти комунального призначення |
| Каналізаційні очисні споруди | 400 | ДСП 173-96 (додаток №4) |
| О/с Сільгосптехнікуму | 200 | -//- |
| О/с Лісодослідної станції | 200 | -//- |
| Кладовища закриті | 50 | ДБН 360-92* (таб. 6.2) |
| Комунікаційні об’єкти |
| Газопроводи високого тиску І кл. Газокомпресорна станція | 150-350 700 | СНиП 2.05.06-85 (таб. 4) |
| Природоохоронні об’єкти |
| Прибережна захисна смуга р.Притварки, (нормативна) | 25 | ВКУ (ст.№ 88) |
| Лікувальні заклади |
| Обласна тублікарня (біля 350 місць, в т.ч. лікування відкритих форм захворювання) | 1000 | ДСП 173-96 (п. 3.6.) |
| Районний тубдиспансер (70 місць, -//-) | 50 | -//- |

Таким чином, система планувальних обмежень, що регламентує проектне рішення представлена санітарно-захисними зонами, охоронними зонами, прибережними захисними смугами, системою зелених насаджень різного виду використання. Проектне рішення враховує дані планувальні обмеження.

Водний басейн.

Поверхневі води міста представлені невеликим струмком, що протікає у південній частині міста з каскадом ставків на ньому, місцева назва р. Притварка з притоками, а також струмком з ставками що протікає на східній околиці території сільгосптехнікуму, що є лівою притокою р. Северка.

Джерелом забруднення природної гідросфери є поверхневий стік, який формується на території приватного сектору, виробничих майданчиках промислових підприємств, а також відсутність чи неналежне функціонування каналізаційних очисних споруд, відсутність розвинутої мережі зливової каналізації міста.

Системою централізованого водовідведення 80% населення міста. Стічні води системи централізованого водовідведення міста подаються на каналізаційні очисні споруди КП “Боярка - Водоканал”, які розташовані на північно-західній околиці міста. Їх проектна потужність складає 11,7 тис. м3/добу. Фактичний скид стічних вод не перевищує проектної і становить 5,2 тис. м3/добу (за 2008р.). Після знезараження (на даний час хлораторна не працює) по закритому скидному колектору довжиною 7 км стічні води скидаються у р. Ірпінь.

На території водозбору р. Притварки знаходиться Київський обласний  протитуберкульозний диспансер, що частково має скиди стічних вод у річку. Частково стічні води поступають на очисні споруди сільгосптехнікуму без попередньої очистки, що на відстані 1,3 км на схід, фактична потужність яких становить 250 м3/добу (проектна 700 м3/добу). За висновками експертизи склад очисних споруд облтубдиспансеру та Боярського сільгосптехнікуму не відповідають вимогам нормативних документів щодо скиду стічних вод лікувальних закладів на міські очисні споруди. Зразки стічних вод по хімічному складу відповідають нормам, при їх прийомі на очисні споруди міської каналізації за виключенням вмісту іонів амонію, який перевищує ГДК в 15 разів. По вмісту марганцю, міді, алюмінію зразки стічних вод перевищують ГДК на прямий скид стічних вод у водойми. Мікробіологічний аналіз стічних вод показав, що зразки води містять значні кількості коліформних бактерій (2-3 · 10 7 /мл), в тому числі і фекальних коліформ (1-2 · 10 7 /мл). Це вказує на те, що вода забруднена фекаліями людей та тварин і в ній можуть бути присутні потенційно небезпечні бактерії. Тож, як наслідок, великий вміст групи патогенних кишкових паличок в стічних водах створює напружену епідеміологічну ситуацію навколишнього середовища.

Очисні споруди Лісодослідної станції розташовані у долині Надсона, до яких підключена частина приватного сектору. Проектна потужність 170 м3/добу, але фактична – значно більша, що погіршує якість очистки стічних вод. Стічні води Обласної дитячої лікарні і Обласного будинку дитини скидаються просто у ліс, а потім по балкам потрапляють у р. Притварку.

Проект прибережної захисної смуги водойм міста відсутній. Прибережна захисна смуга місцями майже відсутня, засмічена стихійними звалищами, місцями розорана, в її межах знаходяться вигрібні ями приватного сектору, кладовище. Також ускладнює ситуацію неконтрольоване будівництво гребель та скидання стічних вод від приватного сектору у річку. Все це створює незадовільний санітарно-гігієнічний стан як поверхневих водойм, так і підземних вод, які у більшості випадків є джерелом водопостачання приватного сектору.

Одним із головних заходів по збереженню природної гідросфери є розробка проекту прибережної захисної смуги водойм міста з винесенням її меж в натуру та  дотриманням режиму господарювання в ній, відповідно діючого законодавства.

Водопостачання міста здійснюється з підземного водозабору. Використовуються сеноманський і полтавський водоносні горизонти. 57 свердловин, що розташовані на 4-х майданчиках, забезпечують загальний об’єм водозабору 4251,1 тис. м3/рік, або 11,6 тис. м3/добу. Фактично у 2008р. було піднято та подано води у мережу 5,89 тис. м3/добу. Основна кількість свердловин розташовані у м. Боярка, менша половина у с. Забір’я.

Проект зон санітарної охорони підземних джерел водопостачання відсутній. Переважна кількість свердловин має огороджені зони санітарної охорони 1 поясу.

За результатами лабораторних досліджень вода в системі централізованого водопостачання відповідає вимогам ГОСТа “Вода питьевая” за винятком показників по вмісту заліза, які мають відхилення від норми. Головними причинами забруднення води є: періодичність подачі питної води, зношеність комунікацій.

Централізованим водопостачанням охоплена 80% населення міста, але враховуючи періодичність подачі води в результаті слабого напору води у системі або проривів у мережі, більша частина населення, особливо у Старій Боярці, користується водою з криниць. В цьому питанні викликає занепокоєння розташування біля витоків річки протитуберкульозного диспансеру, який частково має скиди стічних вод у річку, а частково скачує без передочистки на КОС сільгосптехнікуму. Місцевою громадськістю було здійснено ряд незалежних аналізів поверхневих вод і питної води з криниць та джерел централізованого водопостачання. (2001, 2002рр. – на початок розробки генплану).

Питна вода з системи відомчого водопроводу Боярського сільгосптехнікуму не відповідає вимогам ГОСТу “Вода питьевая” по кольоровості, мутності, вмісту сполук заліза, заліза загального (5 ГДК), марганцю (1,5-2 ГДК), відзначається наявність мікробіологічного забруднення. Відмічається недостатній вміст фтору в усіх зразках питної води (на рівні 0,16-0,4 мг/дм3 , при нормі 0,7-1,5 мг/дм3).

Вода з криниці громадського користування поблизу с/г технікуму по мікробіологічним показникам є небезпечною для здоров’я так як були знайдені бактерії кишкових паличок, перевищує норму в 9 разів (вода з джерела), а вода з криниці у верхів’ях річки – в 230 разів. Також відмічається підвищений вміст нітратів, нітритів, амонію у поверхневих водах і у джерелах питної води.

Проектне рішення охорони водного басейну вирішується комплексом технічних і планувальних заходів.

Стан ґрунтів.

Геохімічне обстеження міста не проводилось. Вцілому, фактор забруднення ґрунтового покриву має локальне поширення і пов’язаний з промисловими та комунальними територіями. Потенційними територіями, де можливе забруднення ґрунтів із перевищенням нормативних ГДР по бактеріологічним та хімічним показникам, є стихійні сміттєзвалища, кладовища, каналізаційні очисні споруди, ділянки вздовж основних автомагістралей. Виробничі ділянки АЗС, СТО, автостоянки та підприємства обслуговування автотранспорту забруднені нафтопродуктами. Забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних та поверхневих вод.

В місті налічується 2 кладовища. СЗЗ 50 метрів частково не витримані. Проектом пропонується 100 % централізоване водопостачання житлової забудови в межах їх СЗЗ.

Тверді побутові відходи вивозяться на сміттєзвалище районного значення, що  розташоване за межами міста (у північно-східному  напрямку на відстані близько 10 км від міста, між селами Тарасівна і Крюківщина), і не створює впливу на місто. Об’єкт має санітарний паспорт. СЗЗ 500м витримана.

Крім того, на підприємствах міста утворюються токсичні відходи. Найбільш шкідливими є люмінесцентні лампи (І клас небезпеки). Частина відходів утилізуються, частина складується на території підприємств на спеціально обладнаних майданчиках. На заводі ВАТ “Промінь” (колишній завод Іскра) зберігаються відходи І-ІІ класу шкідливості.

Проектне рішення дану ситуацію враховує. Передбачається розвиток та покращення організації планово-подвірної системи санітарного очищення міста.

Електромагнітне забруднення.

Основними джерелами електромагнітного поля в межах міста та на прилеглій території є т/п “Боярка тягова” – 110/35/27,5 кВ, “Іскра” – 110/10 кВ, “Тарасовка” – 110/10кВ.

Ареали підвищеного електромагнітного випромінювання від трансформаторних підстанцій знаходиться практично в межах територій технічного відводу об’єктів і тому прояв даного фактору не створює планувальних обмежень.

Радіаційний фон.

Згідно постанови КМ України № 106 від 23.07.1991р. і № 600 від 29.08 1994р., місто входить у перелік територій, забруднених в результаті аварії на ЧАЕС, і відноситься до  зони посиленого радіологічного контролю (ІV зона).

Районною СЕС, біля її території проводяться вимірювання  гама-фону, який становить в межах допустимих норм 8-14  мкР/годину.

Щодо визначення точних ареалів та рівнів радіаційного забруднення з диференціацією території, доцільно розробити Дозиметричний паспорт м. Боярки.

Необхідно проводити соціально-економічну політику направлену на покращення радіоекологчного стану території та умов проживання населення, у відповідності з Законом Української Радянської Соціалістичної Республики “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 27 лютого 1991р. № 791а-XII, згідно Розділу ІV, статті №18 та №19 – Заходи щодо зниження ризику захворюваності населення у зоні посиленого радіоекологічного контролю. А саме:

-  перепрофілювання виробництв на випуск екологічно чистої продукції;

- постійний дозиметричний контроль радіоактивного забруднення грунту, води, повітря, продуктів харчування, сировини, жилих і виробничих приміщень, а також медико-біологічний та радіоекологічний моніторинг;

- поетапне проведення суцільної газифікації населених пунктів та будівництво доріг з асфальтовим та бетонним покриттям; забезпечення централізованого водопостачання; тощо.

В плані проектного рішення необхідно дотримуватись правового режиму господарського використання щодо зони посиленого радіологічного контролю.

Акустичний режим.

Основними джерелами шуму в м. Боярка є залізниця, автотранспорт і трансформаторні підстанції. Усі розрахунки виконані відповідно СНиП ІІ-12-77 “Защита от шума”, відповідно до стадії розробки проекту, а також методичних рекомендацій по виконанню розділу “Охорона навколишнього середовища в генеральному плані міста”, К. 1981р.

Шум від залізниці.

Через сельбищну зону проходить залізниця сполученням Київ-Фастів.

Таблиця 20.3.

| Залізниця | Nпас. | Nван. | Vсер. | α екв. | ∆ α | r (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Київ-Фастів | 4 | 1 | 40 | 70 | 15 | 100 |

Nпас. ,  Nван.  - інтенсивність руху (пар/год);

Vсер. – середня швидкість руху (40 км/год);

α екв. – розрахунковий еквівалентний рівень звуку (дБА), α доп.  - 55 дБА – ніч (СН 173-96, дод. 16, прим. 1);

∆ α – перевищення допустимого рівня шуму;

r (м) – територіальний розрив як шумозахисний захід.

З наведених розрахунків видно, що територіальні розриви від лінії руху становлять 100 метрів. Дані параметри є постійною величиною і будуть такими і на перспективу. Проектним рішенням в межах житлової забудови зони впливу залізниці, передбачається формування комунально-складської території, що буде виконувати функцію шумозахисного екрану.

Шум від транзитного автотранспорту.

Основним джерелом шуму є автодороги з інтенсивним рухом автотранспорту, де проходять транзитні автопотоки. Найбільша інтенсивність руху у “години пік” відмічається по вулицям: Київська, 60 років СРСР, К.Маркса, Жовтнева, Шевченка.

Таблиця 20.4.

| № п/п | Основні дороги (транзитний рух) | N | P | Vсер. | α екв. | ∆α | r (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Київська | 1100 | 27 | 45 | 75 | 10 | 42 |
| 2 | вул. 60 років СРСР | 1700 | 25 | 40 | 74 | 9 | 35 |
| 3 | вул. К. Маркса | 1280 | 17 | 30 | 72 | 7 | 26 |
| 4 | вул. Жовтнева | 1200 | 16 | 35 | 71 | 6 | 23 |
| 5 | вул. Шевченко | 870 | 19 | 35 | 71 | 6 | 23 |

де: N – інтенсивність руху (авт./годину);

P – % вантажного і громадського транспорту в потоці;

Vсер. – середня швидкість руху;

α екв. – 65 дБА (день) на території житлової забудови *;

∆α – перевищення допустимого рівня шуму;

r (м) – територіальний розрив, як шумозахисний захід.

* Відповідно СН 173-96 (дод.№16, прим.1) – еквівалентний рівень звуку для шуму від автотранспорту допускається приймати на 10 дБА вище.

З приведених розрахунків видно, що територіальні розриви по магістральних вулицях міста знаходяться в межах 23-42 метрів.

Запроектовані рішення щодо схеми транспортного руху дані вимоги враховують.

Шум від трансформаторних підстанцій.

В межах території, що проектується та на прилеглій території розміщено три електропідстанції: “Боярка тягова”, “Іскра” і “Тарасівка”.

Таблиця 20.5.

| № п/п | Трансформаторна підстанція | V | P | n | Lекв. | ∆L | z(м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | “Боярка тягова” – 110/35/27,5 кВ | 110 | 40,5 | 2 | 76 | 16 | 55 |
| 2. | “Іскра” – 110/10 кВ | 110 | 16 | 2 | 71 | 11 | 30 |
| 3. | “Тарасівка” – 110/10 кВ | 110 | 40 | 2 | 76 | 16 | 55 |

Де: V – клас напруги трансформатора,

P – номінальна потужність трансформатора,

n – кількість трансформаторів,

Lекв. – розрахунковий еквівалентний рівень звуку,

∆L – перевищення допустимого рівня звуку (максимально-допустимий рівень звуку на території житлової забудови – 60дБА  (вночі), (СН 173-96, дод. №16),

z – територіальний розрив, як шумозахисний захід, (метри).

Отже, перевищення допустимого рівня шуму  фіксується в межах 30-55 метрів. З урахуванням місця розташування т/п за межею сельбищної зони, проводити спеціальні технологічні заходи недоцільно.

Природно-заповідний фонд.

В межах міста об’єкти природно-заповідного фонду що внесені до державного реєстру відсутні.

Зелена зона та лісопарковий пояс

Зелена зона міста Боярка є складовою комплексної зеленої зони м. Києва та входить в її межі (її нормативна частина не визначена – потребує розробки спец проекту).  Суттєве значення для організації короткочасного позаміського відпочинку має лісопаркова частина з виділенням нормативної площі для міста Боярка. За основу розрахунку взята перспективна чисельність населення – 60,0 тис. чол. Виходячи з нормативного показника 80 м2/чол. (лісостеп – РСН 183-76, таб.3), нормативна частина становить 480 га лісових насаджень державного лісового фонду Боярського лісництва Боярської ЛДС. В межах прилеглої територія радіусом біля 12 км (1,5 діаметра міста) рекомендовано віднести до лісопаркової частини міста квартали: № 1-9, 11-14, 20, 21, 29 Боярського лісництва Боярської ЛДС, південно західна околиця міста (потребує розробки спеціалізованого проекту по ландшафтно-планувальній організації території). Лісопаркові ліси це складова частина зеленої зони, де організується короткочасний відпочинок міського населення з урахуванням рекреаційної ємності території одночасного навантаження.

Рекреаційна ємність території лісопарку.

Відповідно ДБН 360-92**(п.5.6) ємність території лісопарку визначена з урахуванням допустимого рекреаційного навантаження на природний комплекс – 9 чол/га (для змішаних лісів лісів). Враховуючі ландшафтні особливості території, її стійкість до рекреаційних навантажень, доступність та інженерне облаштування вводяться понижуючі коефіцієнти на:

- доступність – 0,9 (К1);

- вибірковість – 0,6 (К2);

- стійкість – 0,8 (К3);

- інженерне облаштування – 0,7 (К4).

Розрахунок виконано за формулою:

W = q ∙ S ∙ K1∙ K2 ∙ K3 ∙ K4; де

W – рекреаційна ємність території (чол./день);

q – нормативне навантаження (9 чол/га/день);

s – площа лісопарку (480 га);

К1, ... – поправочні коефіцієнти.

W = 9 ∙ 480 ∙ 0,9 ∙ 0,6 ∙ 0,8 ∙ 0,7 = 1306 чол/день

Дана рекреаційна ємність одночасного навантаження – 1306 чол/день враховується при ландшафтно-планувальній організації лісопаркової зони. Реалізація проектного рішення щодо лісопаркової зони потребує розробки спеціалізованого проекту “комплексна зелена зона м. Боярки”, що направлений на вирішення проблеми організації короткочасного відпочинку міського населення.

Екологічний каркас.

Екологічний каркас міста представлений системою зелених насаджень,  водними акваторіями та прибережними захисними смугами р. Притварка, ставків та струмків. Загальна орієнтовна площа екологічного каркасу в існуючих межах міста становить орієнтовно 64,9 га. Площа зелених насаджень загального користування відповідно будівельних норм має збільшитися з існуючих 18,6 га до перспективних 91,6 га.

В тому числі, орієнтовний баланс становить:

Таблиця 20.6.

| Складові екологічного каркасу міста | Існуючий стан, (га) | Проектний стан, (га) |
| --- | --- | --- |
| Зелені насадження загального користування |
| Парк в районі існуючого стадіону | 10,4 | 10,4 |
| Парк в центрі міста, біля міської ради | 6,5 | 6,5 |
| Сквер біля лікарні по вул. Карла Маркса | 1,4 | 1,4 |
| Сквер біля залізничної станції | 0,3 | 0,3 |
| Нові об’єкти | - | 73,0 |
| Разом: | 18,6 | 91,6 |
| Ліси ДЛФ |
|  | 10,0 | 1707,0 |
|  | в т.ч. 2,24 га ПЗС | в т.ч. 42,2 га ПЗС, та 1 га водний об’єкт |
| Разом: | 10,0 | 1707,0 |
| Прибережні захисні смуги водойм |
| р. Притварка, її притоків та ставків | 21,51 | 21,51 |
| В т.ч. в межах ДЛФ 2,24 га |  |  |
| струмок з ставками (права притока р. Северка) | 6,55 | 7,18 |
| Разом: | 28,06 | 28,69 |
| Водні акваторії |
| Ставки на р. Притварка та її притоці | 6,15 | 6,15 |
| Ставки правої притоки р. Северка | 2,06 | 2,06 |
| Разом: | 8,21 | 8,21 |
| Всього | 64,87 | 1835,5 |

Загальна площа екологічної мережі міста становить в перспективі 1835,5 га (біля 54% від перспективної площі міста).

Проектне рішення щодо планувальної організації даних територій направлене на їх ландшафтно-інженерне впорядкування. Дані заходи сприяють оздоровленню міського середовища та підвищують його екологічну стійкість до техногенних навантажень.

Заходи по охороні навколишнього середовища

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління, та реалізації заходів, що визначаються міською програмою щодо поліпшення екологічного стану міста.

В плані охорони атмосферного повітря рекомендовано виконати комплекс заходів:

- розробити рекомендації щодо обґрунтування обсягів викидів в атмосферне повітря по м. Боярка;

- з урахуванням ситуації що склалася щодо житлової забудови в районі обласної протитуберкульозної лікарні доцільно даний об’єкт винести за межі сельбищної території з урахуванням санітарних вимог, СанПиН 51.79-90. Подальший вибір нової ділянки для її розміщення вирішується у схемі територіального планування Київської області.

- упорядкування системи АЗС, СТО, гаражів з дотриманням санітарних вимог щодо їх розміщення;

- забезпечити постійну роботу діагностичного пункту для контролю викидів транспортних засобів;

- упорядкування дорожньо-вуличної мережі міста з виведенням транзитного руху за межі житлових районів;

- покращення дорожнього покриття міської вуличної мережі;

- поточний догляд за зеленими насадженнями загального користування.

В плані охорони водного басейну:

- розробка проекту “Водоохоронної зони та прибережної захисної смуги водойм міста” з визначенням меж і винесенням їх в натуру, та послідуючим їх благоустроєм, з впровадженням заходів та контролю щодо дотримання режиму господарської діяльності в них, відповідно ВКУ;

-ліквідація вигрібних колодязів та інших потенційних об’єктів забруднення підземних вод та ґрунтів, в першу чергу в межах нормативних розмірів прибережних захисних смуг.

- встановлення контролю за стоками від приватних будинків;

-екологічне оздоровлення річки Притварка та водойм міста з комплексом інженерно-технічних заходів по упорядкуванню та благоустрою водойм;

-проведення заходів щодо санітарно-епідеміологічного оздоровлення анофелогенних водойм;

- розвиток зливової каналізації з будівництвом очисних споруд, постійний контроль та догляд за технічним станом мереж;

- заміна, реконструкція розподільчої мережі централізованого водопостачання;

- облаштування джерел питної води загального користування, постійний контроль за якістю питної води з виконанням необхідних санітарних заходів;

-технічна модернізація системи централізованого водовідведення; заміна, реконструкція каналізаційних мереж;

-удосконалення технології очищення та знезараження стічних вод із впровадженням нових технологій;

-повне охоплення міста системами централізованого водопостачання і водовідведення;

- забезпечення та контроль за дотриманням промисловими підприємствами та медичними закладами, що скидають стічні води у міську (відомчу) систему каналізації, показників стічних вод на відповідність лімітам прийому промстоків по кількості і якості води,  шляхом попередньої локальної очистки стоків;

В плані охорони ґрунтів:

-організація роздільного збору твердих побутових відходів, впровадження сміттєпереробного підприємства для належного функціонування існуючого сміттєзвалища;

-на розрахунковий період проектом пропонується будівництво підприємства промислової переробки відходів;

-ліквідація стихійних та несанкціонованих звалищ сміття;

-організація централізованої системи санітарної очистки приватного сектору;

-проведення заходів з інженерної підготовки насамперед території першочергового освоєння;

-передача на утилізацію накопичених відходів І, ІІ класу шкідливості що накопичуються на сховищах організованого складування підприємств.

-геохімічне обстеження території міста;

-інвентарізація токсичних відходів промислових виробництв (ВАТ “Промінь” та інші),  дотримання санітарних норм щодо умов зберігання токсичних промислових відходів.

В плані дотримання радіаційної безпеки:

Дотримання правового режиму щодо зони посиленого радіологічного контролю, відповідно Закону УРСР “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991р., № 791а-XII;

Розробити дозиметричний паспорт міста Боярки.

Ландшафтно-планувальні заходи:

1. Формування раціональної планувальної структури з урахуванням особливостей ландшафту:

-для підтримання структурних елементів екомережі у задовільному стані для виконання покладених на неї функцій необхідно стежити, контролювати і регулювати природні процеси замулення, руйнування берегів, насипів, гребель тощо (див. розділ Гідротехнічні заходи).

-формування локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, охорона флори і фауни);

-проведення інвентаризації міських зелених насаджень у відповідності з вимогами п.6.8 “Правила утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”;

-формування єдиної системи контрольно-спостережних постів системи екологічного моніторингу, однієї із головних умов екологічної стабільності і контролю за станом міського середовища (промислова, сельбищна, рекреаційна зони).

2. Дотримання розмірів санітарно-захисних зон та інших планувальних обмежень при розміщенні житлової забудови, особливо на межі зон об’єктів підвищеної техногенної небезпеки (магістральних газопроводів, ГРС, КС).

Проектне рішення генерального плану щодо планувальної організації, функціонального використання та інженерного забезпечення території залежить від системи планувальних обмежень, що враховує: фоновий стан атмосферного повітря, наявність СЗЗ з їх благоустроєм, ландшафтну структуру території з системою зелених насаджень загального користування, організацію раціональної схеми руху.

Урахування даних факторів, при розробці генерального плану, дозволяє покращити санітарний стан, а також сприяє формуванню раціональної планувальної структури території міста.

# 21. Протипожежні заходи

При розробці генерального плану враховувались вимоги пожежної безпеки у відповідності з розробленими Міністерством внутрішніх справ України „Правилами пожежної безпеки України” та вимогами ДБН 360-92**.

Проектом передбачається містобудівні та спеціальні протипожежні заходи.

До містобудівних заходів відносяться:

-житлові утворення, що формуються, передбачається розділити системою магістралей;

-дотримання нормативних пожежних відстаней між будинками та спорудами;

-розміщення пожежних депо, які обслуговують місто, таким чином, щоб радіус їх обслуговування не перевищував 3 км (по вулицях) і охоплював всю територію міста.

Розрахунок необхідної кількості пожежних машин виконаний згідно з нормативами ДБН 360-92** та наведений нижче, в таблиці 21.1.

Таблиця 21.1.

|  | Нормативна величина з розрахунку на 1000 чоловік, не менше (пожежних автомобілів) | Необхідно по розрахунку на розрахунковий період |
| --- | --- | --- |
| Пожежні депо для обслуговування населення (перспективне населення 60 тис. чол.) (автоцистерни) | 1 на 6,5 тис.чол. | 9-10 |
| Спеціальні пожежні автомобілі | Згідно до табл. 3 додаток 3.1. ДБН 360-92** | 2 |

На території міста розташовані  два пожежних депо: в Східному  житловому районі (Стара Боярка) по вул. Шевченка, в Західному районі (Нова Боярка)- на перехресті вул. Леніна, Заводська, Чубаря.

Радіус дії існуючих  пожежних депо  зможе забезпечити  пожежну безпеку  перспективного населення  обох районів міста.

. Протипожежні витрати води у цілому по місту: при двох розрахункових пожежах для населення по 35 л/с, та 50% від 60 л/с - для промпідприємств зовнішнє і 2×2,50 л/с – внутрішнє. Що у сумі складає 1134м3. Нормативний строк відновлення протипожежного запасу води – 24 години, забезпечується при знижені подачі води на інші потреби на 5%, що не перевищує допустимих показників згідно СНиП 2.04.02-84 п. 2.25. Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої води на водопровідних ділянках. Протипожежні потреби для кожної зони водопостачання визначаються на стадії розробки спеціалізованої схеми відповідно до розрахункової чисельності населення, категорії виробництв та ступеню вогнестійкості будинків окремих зон.

# 22. Перспективний розподіл території міста

Територія м. Боярки в існуючих межах, згідно обмірів опорного плану, становить 1122 га.

Генеральним планом  передбачено включення в міську межу 2267 га. Таким чином, територія в перспективних межах становитиме 3389 га.

В перспективну міську межу передбачається включити території:

-  Петрівської сільради – 67,0 га ( вільні від забудови території);

- Білогородської сільради – 188,3 га ( існуючі виробничі території -24,0 га, відстійники -20,4 га, вільні від забудови території -143,9 га);

- Бобрицької сільради- 34,7 га ( вільні від забудови території);

- Боярської міськради -1977,0 га (існуючі виробничі території - 8,0 га, існуючі гаражі -1,4 га, санаторій «Барвінок» - 6,2 га, реабілітаційний центр -7,1 га ліси Держлісфонду -1763,0 га, вільні території – 191,3 га);

Території, що включаються в перспективну межу міста, представлені:

- територіями, що зайняті існуючими виробничими об’єктами, закладами охорони здоров’я та іншими об’єктами – 67,1 га;

- територіями Держлісфонду -1763 га;

- вільними територіями - 436,9 га

Нижче, в таблиці, наведені  показники функціонального використання територій, що включаються в перспективні межі міста.

Таблиця 22.1

|  | Території,що включаються в перспективну межу міста | Існуюче функціональне іиористання | Територія, га | Перспективне функціональне використання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Території, що зайняті існуючими об’єктами -67,1 га | Виробничі території | 32,0 | На перспективу не змінюють свого функціонального використання |
|  |  | Відстійники | 20,4 |  |
|  |  | Гаражі | 1,4 |  |
|  |  | Санаторій «Барвінок» | 6,2 |  |
|  |  | Реабілітаційний центр | 7,1 |  |
| 2 | Ліси Держлісфонду-1763 га | Рекреаційно-оздоровчі ліси Лісогосподарська частина лісів | 1200,0 563 га | Рекреаційно-оздоровчі ліси-1134,0 Зелені насадження загального користування-66,0 га Лісогосподарська частина лісів 563,0 га |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Вільні території-436,9 га | Вільні від забудови території | 436,9 | Багатоквартирна житлова забудова – 54,4 Блокована житлова забудова -12,0 |
|  |  |  |  | Садибна житлова забудова- 18,2 |
|  |  |  |  | Підприємства та установи обслуговування-6,0 |
|  |  |  |  | Виробничі території – 49,0 |
|  |  |  |  | Автомотодром -35,5 га |
|  |  |  |  | Вулиці, дороги -35,0 га |
|  |  |  |  | Санітарно-захисна зона від газопроводу ( вільні території) - га 226,8 |
|  | Всього 2267,0 га |  |  |  |

Генеральним планом передбачена зміна функціонального використання окремих територій в існуючих межах міста. Передбачено освоєння вільних  територій для розміщення житлової забудови, закладів обслуговування. Крім того, передбачено ряд реконструктивних заходів: реконструкція застарілої 2-3-поверхової забудови,  –для  розміщення багатоквартирної забудови, реконструкція колективних садів – для розміщення садибної забудови, реконструкція садибної забудови – для організації центрів обслуговування

Нижче, в таблиці наведені показники освоєння території в існуючих межах міста.

Таблиця 22.2.

| Розміщення нового будівництва в існуючих межах міста ( види перспективного використання) | Територіальні ресурси в існуючих межах міста |
| --- | --- |
|  | Реконструкція малоповерхової багатоквартирної забудови | Реконструкція колективних садів | Вільні від забудови території | Реконструкція садибної забудови | Всього |
| Багатоквартирна житлова забудова | 16,3 | - | 15,4 | - | 31,7 |
| Садибна забудова | - | 116,4 | 8,9 | - | 125,3 |
| Підприємства і установи обслуговування | - | - | 2,1 | 2,0 | 4,1 |
| Всього | 16,3 | 116,4 | 26,4 | 2,0 | 161,1 |

Нижче, в таблиці, наведений  розподіл території в існуючих та перспективних межах.

Розподіл території міста в існуючій та перспективній  межі

Таблиця 22.3.

|  |  | Розподіл території в існуючих межах | Зміна функціонального використання в існуючих межах | Освоєння нових територій | Включення в перспективну межу територій без зміни фунціонального використання | Перспективний розподіл території ( гр3-гр4+гр5+гр6 + гр.. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в існуючій межі | в перспективній межі |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Житлова забудова | 469,7 | 18,3 | 157,0 | 84,6 | - | 693,0 |
|  | - садибного типу | 426,0 | 2,0 | 125,3 | 18,2 | - | 567,5 |
|  | - блокована | - | - | - | 12,0 | - | 12,0 |
|  | - багатоквартирна | 43,7 | 16,3 | 31,7 | 54,4 | - | 113,5 |
| 2 | Підприємства і установи обслуговування | 111,1 | - | 4,1 | 41,5 | 13,3 | 170,0 |
|  | - адміністративні | 3,6 |  | 4,1 | 6,0 | - | 70,9 |
|  | - заклади культури | 2,1 |  |  |  | - |  |
|  | - торгівля | 4,7 |  |  |  | - |  |
|  | - заклади освіти | 50,4 |  |  |  |  |  |
|  | - спортивні заклади | 4,6 | - | - | 35,5автомотодром | - | 40,1 |
|  | -заклади охорони здоров’я | 40,2 |  |  |  | 13,3 | 53,5 |
|  | - інші заклади | 5,5 | - | - | - | - | 5,5 |
| 3 | Зелені насадження загального користування ( парки, сквери) – без скверів на ділянках житлового будівництва | 18,6 |  | - | 66,0 | - | 84,6 |
| 4 | Вулиці, площі, дороги | 186,0 | - | - | 35,0 | - | 221,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Виробничі території ( промислові, комунально-складські, території транспорту, відстійники) | 64,7 |  |  | 49,0 | 53,8 | 167,5 |
| 5. | Лісодослідна станція | 3,1 | - | - | - | - | 3,1 |
| 6 | Укрцентркадриліс | 5,5 | - | - | - | - | 5,5 |
| 7 | Зона відчуження залізниці | 25,1 | - | - | - | - | 25,1 |
| 8 | Кладовища | 4,8 | - | - | - | - | 4,8 |
| 9 | Колективні сади | 116,4 | 116,4 | - | - | - | - |
| 10 | Городи | 12,3 | - | - | - | - | 12,3 |
| 11 | Інші зелені насадження | 33,1 | - | - | - | - | 33,1 |
| 12 | Ліс в районі Боярського коледжу екології і природних ресурсів | 11,2 | - | - | - | - | 11,2 |
| 13 | Сад в районі Боярського коледжу екології і природних ресурсів | 10,9 | - | - | - | - | 10,9 |
| 14 | Води | 10,9 | - | - | - | - | 10,9 |
| 15 | Вільні від забудови території в існуючих межах міста | 28,6 | 26,4 | - | - | - | 2,2 |
| 16 | Вільні території в зоні від газопроводу | - |  |  |  | 226,8 | 226,8 |
| 17 | Рекреаційно-оздоровчі ліси | 10,0 | - | - |  | 1134,0 | 1144 |
| 18 | Лісогосподарські ліси | - |  |  |  | 563,0 | 563,0 |
|  | РАЗОМ | 1122,0 | 161,1 | 161,1 | 276,1 | 1990,9 | 3389,0 |

Примітка:  територія м. Боярки в перспективних межах становитиме 3389 га, в тому числі:

територія в межах Боярської міської ради - 3099 га; території суміжних сільрад, включені в перспективні межі міста -290,0 га.

# 23. Техніко-економічні показники

| № п.п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Розрахун-ковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Населення, всього в тому числі: |  | 34,6 | 60,0 |
| 1.1 | - в східному районі міста ( Стара Боярка) | тис. чол | 6,4 | 11,45 |
| 1.2 | - в західному районі міста (Нова Боярка) | тис. чол | 28,2 | 48,55 |
| 2 | Території міста в існуючій межі | га | 1122,0 | - |
| 3 | Території, що включаються в проектну межу , всього | га | - | 1977,0 |
|  | в тому числі: |  |  |  |
|  | - територія Боярської міської ради | га | - | 1687 |
|  | - територія Петрівської сільради | га | - | 67,0 |
|  | - територія Білогородської сільради | га | - | 188,3 |
|  | - територія Бобрицької сільради | га | - | 34,7 |
| 4. | Території в перспективній межі міста | га | - | 3389,0 |
| 5. | Розподіл території в існуючій та перспективній межах |  |  |  |
| 5.1 | Житлова забудова | га | 469,7 | 693,0 |
|  | - садибного типу | га | 426,0 | 567,5 |
|  | - блокована | га | - | 12,0 |
|  | - багатоквартирна | га | 43,7 | 113,5 |
| 5.2 | Підприємства і установи обслуговування | га | 111,1 | 170,0 |
|  | - адміністративні, заклади культури, торгівля, заклади освіти | га | 60,8 | 70,9 |
|  | - спортивні заклади | га | 4,6 | 40,1 |
|  | -заклади охорони здоров’я | га | 40,2 | 53,5 |
|  | - інші заклади | га | 5,5 | 5,5 |
| 5.3 | Зелені насадження загального користування ( парки, сквери) | га | 18,6 | 84,6 |
| 5.4 | Вулиці, бульвари, площі | га | 186,0 | 221,0 |
| 5.5 | Виробничі території ( промислові, комунально-складські, території транспорту, відстійники) | га | 64,7 | 167,5 |
| 5.6 | Лісодослідна станція | га | 3,1 | 3,1 |
| 5.7 | Укрцентркадриліс | га | 5,5 | 5,5 |
| 5.8 | Зона відчуження залізниці | га | 25,1 | 25,1 |
| 5.9 | Кладовища | га | 4,8 | 4,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.10 | Колективні сади | га | 116,4 | - |
| 5.11 | Городи | га | 12,3 | 12,3 |
| 5.12 | Інші зелені насадження | га | 33,1 | 33,1 |
| 5.13 | Ліс в районі Боярського коледжу екології і природних ресурсів | га | 11,2 | 11,2 |
| 5.14 | Сад в районі Боярського коледжу екології і природних ресурсів | га | 10,9 | 10,9 |
| 5.15 | Води | га | 10,9 | 10,9 |
| 5.16 | Вільні від забудови території в існуючих межах міста | га | 28,6 | 2,2 |
| 5.17 | Вільні території в зоні від газопроводу | га | - | 226,8 |
| 5.18 | Рекреаційно-оздоровчі ліси | га | 10,0 | 1144 |
| 5.19 | Лісогосподарські ліси | га | - | 563,0 |
| 6. | Житловий фонд міста, всього | тис. м2 тис. квартир |  | 1923,0 28,06 |
|  | в тому числі: |  |  |  |
| 6.1 | - багатоквартирний | тис. м2 тис. квартир |  | 1243,6 19,99 |
| 6.2 | - садибного типу | тис. м2 тис. квартир |  | 644,4 7,85 |
|  | - блокованого одноквартирного | тис. м2 тис. квартир |  | 35,0 0,22 |
| 7 | Середня забезпеченість населення загальною площею | м2/особу | 27,2 | 32,0 |
| 8 | Вибуття житлового фонду, всього | тис. м2 |  |  |
|  | в тому числі: |  | - | 41,96 |
| 8.1 | - багатоквартирний | тис. м2 | - | 41,6 |
| 8.2 | - садибного типу | тис. м2 | - | 0,36 |
| 9 | Обсяги житлового будівництва, всього в тому числі: | тис. м2 тис. квартир | - | 1030 12,68 |
| 9.1 | - багатоквартирного | тис. м2 тис. квартир | - | 811,0 11,23 |
| 9.2 | - садибного | тис. м2 тис. квартир | - | 184,0 1,23 |
| 9.3 | - блокованого одноквартирного | тис. м2 тис. квартир | - | 35,0 0,22 |
| 10 | Території для розміщення всіх видів будівництва | га | - | 437,2 |
| 10.1 | Житлове будівництво, всього | га | - | 241,6 |
|  | - багатоквартирне | га | - | 86,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - садибного типу | га | - | 143,5 |
|  | - блокована одноквартирна | га |  | 12,0 |
| 10.2 | Заклади та установи обслуговування, громадська забудова | га | - | 45,6 |
| 10.3 | Озеленені території загального користування | га | - | 66,0* |
| 10.4 | Вулиці та дороги в червоних лініях | га | - | 35,0 |
| 10.5 | Виробничі та комунальні території | га | - | 49,0 |
| 11 | Чисельність зайнятих в господарському комплексі міста, всього | тис.чол. | 10,5 | 17,0 |
| 11.1 | Виробнича сфера-всього | тис.чол. | 5.45 | 9,0 |
|  | в тому числі: |  |  |  |
|  | - промисловість | тис.чол. | 2,12 | 3,35 |
|  | - транспорт | тис.чол. | 2,2 | 2,6 |
|  | - будівництво | тис.чол. | 0.73 | 1,2 |
|  | -торгівля, громадське харчування, заготівлі, матеріально-технічне постачання і збут | тис.чол. | 0.4 | 1,8 |
| 11.2 | Невиробнича сфера - всього | тис.чол. | 5,03 | 8,0 |
|  | в тому числі: |  |  |  |
|  | - житлово-комунальне господарство | тис.чол. | 0.23 | 0,5 |
|  | - охорона здоров’я | тис.чол. | 3.05 | 4,5 |
|  | - освіта, культура, мистецтво, наука | тис.чол. | 1.3 | 1,7 |
|  | - управління, соціальне страхування | тис.чол. | 0,25 | 0,5 |
|  | - інші | тис.чол. | 0,2 | 0,8 |
| 12 | Сфера обслуговування |  |  |  |
| 12.1 | - дитячі дошкільні заклади | тис. місць | 0,89 | 2,29 |
|  | на 1000 чол. населення | місць | 26,0 | 38,0 |
| 12.2 | - загальноосвітні школи | тис. місць | 5,4 | 7,44 |
|  | на 1000 чол. населення | місць | 156 | 124 |
| 12.3 | - лікарні** | ліжок | 440 | 750 |
|  | на 1000 чол. населення | ліжок | 12,7 | 12,5 |
| 12.4 | - поліклініки** | відв/зміну | 779 | 1440 |
|  | на 1000 чол. населення | відв/зміну | 22,5 | 24,0 |
| 13 | Транспорт |  |  |  |
| 13.1 | Загальна довжина магістральних вулиць (у проектних межах міста), з них: | Км | 28,3 | 36,64 |
| 13.2 | Щільність вуличної мережі | Км/км2 | 2,52 | 2,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3 | Довжина ліній міського пасажирського транспорту: - міського автобуса | Км -„- | 20,9 | 29,2 |
| 13.4 | Щільність транспортної мережі | км/км2 | 1,86 | 2,0 |
| 13.5 | Рівень автомобілізації (індивідуальні легкові автомобілі) | авт. на 1000 мешканців | 170 | 300 |
| 13.6 | Кількість місць зберігання легкового індивідуального транспорту, всього Із них: боксові гаражі багатоповерхові гаражі | машино місць машино місць | 1200 - | 1200 10685 |
| 14 | Інженерне обладнання території |  |  |  |
| 14.1 | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: - питної якості - технічної якості | тис.м3/добу тис.м3/добу | 5,89 - | 26,04 6,03 |
|  | Потужність головних споруд питного водопроводу | тис.м3/добу | 8,60 | 26,10 |
|  | Джерело водопостачання, що використовуються |  | підземні води | підземні води |
| 14.2 | Водовідведення |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | 5,18 | 24,36 |
|  | Потужність каналізаційних очисних споруд | тис. м3/добу | 11,70 | 24,40 |
|  | Об’єми побутового сміття | тис. т/рік | 20,34 | 18,48 |
|  | Удосконалені звалища | од. /га | 1/15,00 | 1/15,00 |
|  | Сміттєпереробнє підприємство | од./ тис. т/рік | - | 1/19,00 |
| 14.3 | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Подача тепла (житлово-комун. сектор), всього | МВт | 26,26 | 130,72 |
|  | Те ж, по обсягах нового житлового будівництва | МВт | - | 75,94 |
| 14.4 | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу (житлово-комун. сектор), всього | млн. м3/рік | 43,22 | 115,82 |
|  | Те ж, по обсягах нового житлового будівництва. | млн. м3/рік | - | 55,45 |
|  | Джерела газопостачання: ГРС ГРП,ШРП | одиниць одиниць | 2 40 | 2 40 |
| 14.5. | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне електричне навантаження | тис. кВт |  | 31,5 |
|  | Річне споживання електроенергії | млн. кВтгодин |  | 162,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
| 15.1 | Гідротехнічні заходи |  |  |  |
|  | Регулювання русел річок, струмків | км |  | 8,4 |
|  | Заходи по захисту від підтоплення | га |  | 75,5 |
|  | Благоустрій пляжів | га |  | 1,3 |
|  | Розчистка водойм | га |  | 7,0 |
|  | Відновлення ставу | га |  | 0,8 |
|  | Ліквідація заболоченостей | га |  | 6,6 |
|  | Протиерозійні заходи | га |  | 24,7 |
| 15.2 | Вертикальне планування та дощова каналізація |  |  |  |
|  | Дощової каналізації | км | - | 28 |
|  | Очисних споруд | об’єктів | - | 7 |

* за рахунок території рекреаційних лісів

** з урахуванням районних закладів охорони здоров’я